ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСАКЯ АКАДЕМИЯ

Инженерная геодезия

Специальные геодезические работы в строительстве

Методические указания к выполнению контрольной работы для студентов заочного обучения

г .Набережные Челны

2008г

Общие указания о порядке выполнения контрольных работ.

- Номер варианта задания выбираются согласно порядкового номера студента в списке группы. Количество и номера решаемых задач задается отдельно преподавателем.

- Студент обязан выполнить задание в полном объеме и сдать в установленные сроки, согласно учебного графика.

- Контрольная работа представляется в виде расчетно-пояснительной записки, выполненной на  листах писчей бумаги (формат 210*297) и скрепленных в брошюру- альбом. Все оформления (чертежи, рисунки, текст)  делаются чернилами, тушью или пастой шариковых ручек. Каждая страница оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД. На обложке записи указывается группа, фамилия и инициалы студента, название и номер контрольной работы, вариант.

- Начинать выполнение контрольной работы всегда следует после тщательной проработке соответствующего раздела курса.

- Получив  после рецензирования   контрольную работу, студенту необходимо исправить недочеты и дополнения. Исправления следует производить на том же листе,  или на отдельном. Затем  представить работу для повторной рецензии. Каждая контрольная работа защищается студентом, после защиты студент допускается к экзамену.

- Оформление титульного листа см. прил.1.

- Номера выполнения задания см. прил. 2.

Приложение 2

Номера выполнения задания по вариантам.

| № варианта | номера задач |
| --- | --- |
| 1-10 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 |
| 11-20 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 |
| 21-30 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 17 | 21 | 22 |
| 31-40 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 |

# I. Масштабы и ориентирование линий.

# Задача1.

Построить поперечный масштаб с основанием 2см. Подписать его и отложить расстояние в соответствии с данными таблицы

Таблица 1.

| № варианта | Масштабы | Расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 31 | 1:100 1:2000 1:25000 | 11,74 98,8 2640 |
| 2 32 | 1:200 1:5000 1:25000 | 19,36 394,4 1985 |
| 3 33 | 1:250 1:1000 1:500 | 29,95 67,40 18,30 |
| 4 34 | 1:500 1:1000 1:25000 | 37,80 84,4 1660 |
| 5 35 | 1:250 1:2000 1:10000 | 17,35 65,20 594 |
| 6 36 | 1:100 1:500 1:25000 | 12,32 47,11 1995 |
| 7 37 | 1:200 1:1000 1:25000 | 20,40 114,4 925 |
| 8 38 | 1:250 1:2000 1:5000 | 18,25 122,8 284 |
| 9 39 | 1:500 1:10000 1:25000 | 57,8 860 975 |
| 10 40 | 1:100 1:250 1:5000 | 8,66 29,45 182 |
| 11 | 1:200 1:500 1:25000 | 11,76 48,00 1885 |
| 12 | 1:250 1:1000 1:5000 | 20,80 104,4 377,6 |
| 13 | 1:500 1:2000 1:10000 | 39,20 217,6 992 |
| 14 | 1:1000 1:5000 1:25000 | 69,8 524 1925 |
| 15 | 1:100 1:5000 1:25000 | 8,06 579 1925 |
| 16 | 1:200 1:500 1:10000 | 11,84 29,20 1036 |
| 17 | 1:250 1:5000 1:10000 | 23,55 578 888 |
| 18 | 1:500 1:10000 1:25000 | 18,30 996 1795 |
| 19 | 1:250 1:5000 1:10000 | 9,75 496 824 |
| 20 | 1:100 1:5000 1:25000 | 9,86 382 885 |
| 21 | 1:200 1:500 1:2000 | 21,24 29,20 116,8 |
| 22 | 1:250 1:500 1:10000 | 19,80 28,10 378 |
| 23 | 1:500 1:1000 1:25000 | 8,40 56,6 2820 |
| 24 | 1:100 1:250 1:2000 | 3,92 10,55 114,4 |
| 25 | 1:200 1:500 1:25000 | 19,76 41,20 845 |
| 26 | 1:250 1:500 1:1000 | 31,15 42,20 56,4 |
| 27 | 1:500 1:100 1:25000 | 44,4 6,66 890 |
| 28 | 1:1000 1:25000 1:50000 | 72,2 1875 2620 |
| 29 | 1:100 1:500 1:2000 | 2,64 26,20 220,4 |
| 30 | 1:200 1:500 1:10000 | 14,56 46,30 362 |

# Задача 2.

По азимутам линии АВ, указанным в таблице 2, определить румбы.

Таблица 2

| Номер варианта | Азимут линии АВ | Номер варианта | Азимут линииАВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 11, 21,31 | 159(43´ | 6, 16, 26,36 | 184(28´ |
| 2, 12, 22,32 | 230(15´ | 7, 17, 27,37 | 270(01´ |
| 3, 13, 23,33 | 277(47´ | 8, 18, 28,38 | 110(35´ |
| 4, 14, 24,34 | 359(01´ | 9, 19, 29,39 | 90(02´ |
| 5, 15, 25,35 | 70(34´ | 10, 20, 30,40 | 305(16´ |

# Задача 3.

По румбам линии АВ по таблице 3 определить азимуты обратных направлений.

# Таблица 3

| Номер варианта | Румб линии АВ |
| --- | --- |
| 1, 11, 21 | ЮЗ:76(18´ |
| 2,12, 22 | СВ:13(24´ |
| 3, 13,23 | ЮВ:29(35´ |
| 4, 14, 24 | ЮЗ:17(10´ |
| 5, 15, 25 | ЮЗ:80(50´ |
| 6, 16, 26 | СЗ:10(15´ |
| 7, 17, 27,37 | ЮВ:89(02´ |
| 8, 18, 28,38 | СЗ:2(58´ |
| 9, 19, 29,39 | СВ:0(01´ |
| 10,20,30,40 | ЮЗ:0(01´ |
| 31,33,35 | СЗ:89(59´ |
| 32,34,36 | СВ:60(48´ |

# Задача 4.

По известным истинным азимутам линии Аи  и углу склонения магнитной стрелки ( (таблица 4) определить магнитный азимут Ам .

# Таблица 4

| Номер варианта | Истинный азимут Аи | Склонение магнитной стрелки ( | Номер варианта | Румб линии | Склонение магнитной стрелки ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 21,31 | 90(00´ | -2(00´ | 11 | СВ:1(10´ | +5(20´ |
| 2, 22,32 | 170(30´ | +4(30´ | 12 | СЗ:0(01´ | -1(20´ |
| 3, 23,33 | 210(00´ | -2(30´ | 13 | ЮЗ:2(10´ | -3(30´ |
| 4, 24,34 | 300(30´ | +5(30´ | 14 | СВ:50(20´ | +10(15´ |
| 5, 25,35 | 359(59´ | +1(20´ | 15 | СЗ:1(10´ | +1(12´ |
| 6, 26,36 | 0(01´ | -1(10´ | 16 | ЮВ:0(30´ | -1(20´ |
| 7, 27,37 | 269(59´ | +3(19´ | 17 | СВ:89(59´ | +1(20´ |
| 8, 28,38 | 179(59´ | -1(11´ | 18 | ЮЗ:89(49´ | -3(30´ |
| 9, 29,39 | 0(02´ | +5(10´ | 19 | ЮВ:0(02´ | +10(10´ |
| 10,30,40 | 200(40´ | -1(11´ | 20 | СВ:60(10´ | -10(10´ |

# Задача 5.

# Определить расстояния между точками А и В (d), дирекционный угол линии АВ (αАВ), если известны координаты точек А и В.

# Данные координаты точек А и В (ХА; YА) и (ХВ иYВ) приведены в таблице 5.

# Таблица 5.

| Номер варианта | Координаты точки А | Координаты точки В |
| --- | --- | --- |
|  | ХА | YА | ХВ | YВ |
| 1,11,21,31 | 120,00 | 30,00 | 150,00 | 60,00 |
| 2,12,22,32 | 160,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 |
| 3,13,23,33 | 200,00 | 120,00 | 100,00 | 150,00 |
| 4,14,24,34 | 500,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5,15,25,35 | 50,00 | 50,00 | 30,00 | 30,00 |
| 6,16,26,36 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | 250,00 |
| 7,17,27,37 | 250,00 | 200,00 | 200,00 | 250,00 |
| 8,18,28,38 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 200,00 |
| 9,19,29,39 | 200,00 | 100,00 | 120,00 | 200,00 |
| 10,20,30,40 | 400,00 | 250,00 | 300,00 | 400,00 |

Задача 6.

Вычислить координаты точки В, если известны координаты хА , уА точки А, расстояние между точками А и В и румб линии АВ. Данные для решения прямой геодезической задачи приведены в табл.6  Решение задачи проиллюстрировать рисунком, на котором показать все известные и определяемые величины. Линию АВ на рисунке ориентировать по румбу.

# Таблица 6

| Номер варианта | хА | уА | АВ | Румб АВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 17 | 1270,35 | 890,40 | 150,40 | СЗ:35(40( |
| 2, 18 | 680,40 | 510,65 | 121,23 | ЮВ:18(20( |
| 3, 19, 33 | 530,15 | 235,60 | 111,78 | ЮЗ:25(17( |
| 4, 20 , 34 | 896,28 | 1100,20 | 90,08 | СВ:0(00( |
| 5, 21, 35 | 426,35 | 843,23 | 254,43 | СЗ:45(00( |
| 6, 22, 36 | 810,90 | 394,25 | 213,80 | ЮЗ:64(10( |
| 7, 23,37 | 100,36 | 886,10 | 376,15 | ЮВ:15(40( |
| 8, 24, 38 | 435,25 | 1100,25 | 275,38 | ЮВ:90(00( |
| 9, 25, 39 | 240,60 | 954,10 | 100,77 | СВ:60(00( |
| 10, 26, 40 | 796,80 | 305,60 | 87,35 | ЮЗ:45(00( |
| 11, 27 | 1080,35 | 450,40 | 33,40 | СЗ:30(00( |
| 12, 28 | 975,60 | 860,90 | 100,20 | ЮВ:0(00( |
| 13, 29 | 398,40 | 780,35 | 65,80 | СЗ:70(15( |
| 14, 30 | 1610,55 | 1236,15 | 48,60 | ЮВ:45(00( |
| 15, 31 | 1380,80 | 1100,50 | 87,30 | СЗ:85(15( |
| 16, 32 | 290,60 | 100,35 | 164,20 | ЮЗ:90(00( |

# II. Угловые и линейные измерения.

# Теодолитная съемка.

# Задача 7.

Вычислить значения измеренных углов по результатам, приведенным в табл., если измерения были выполнены способом приемов теодолитом Т-30.

Таблица 7

| Номер варианта | Точка | Отсчеты по горизонтальному кругу |
| --- | --- | --- |
|  | стояния | визирования | КП | КЛ |
| 1, 11, 21,31 | I | V II | 300(15( 182(35( | 29(40( 272(01( |
| 2, 12, 22,32 | I | V II | 2(16( 162(06( | 92(20( 252(11( |
| 3, 13, 23,33 | I | V II | 0(00( 87(53( | 90(02( 177(53( |
| 4, 14, 24,34 | I | V II | 283(55( 183(44( | 194(01( 93(52( |
| 5, 15, 25,35 | I | V II | 15(40( 264(50( | 116(51( 6(00( |
| 6, 16, 26,36 | I | V II | 142(18( 23(44( | 230(42( 112(08( |
| 7, 17, 27,37 | I | V II | 156(51( 140(05( | 246(26( 230(06( |
| 8, 18, 28,38 | I | V II | 164(42( 76(11( | 103(46( 15(16( |
| 9, 19, 29,39 | I | V II | 300(10( 97(54( | 301(10( 98(53( |
| 10, 20, 30,40 | I | V II | 108(46( 15(16( | 200(01( 6(30( |

# Задача 8.

По результатам измерений, выполненных теодолитом Т-30 и приведенных в табл. 8, вычислить угол наклона местности ν.

# Таблица 8

| Номер варианта | Точка визирования | Отсчеты по вертикальному кругу |
| --- | --- | --- |
|  |  | КП | КЛ |
| 1, 11, 21,31 | A | 7(40( | -7(30( |
| 2, 12, 22,32 | B | 18(23( | -18(37( |
| 3, 13, 23,33 | C | -14(07( | 14(05( |
| 4, 14, 24,34 | D | -02(11( | 2(15( |
| 5, 15, 25,35 | E | 0(30( | -0(20( |
| 6, 16, 26,36 | M | -3(15( | 3(14( |
| 7, 17, 27,37 | N | 12(28( | -12(33( |
| 8, 18, 28,38 | K | -8(23( | 8(25( |
| 9, 19, 29,39 | L | 10(50( | -10(12( |
| 10, 20, 30,40 | F | -9(02( | 9(00( |

# Задача 9.

Определить длину горизонтального проложения длины d, измеренной на местности нитяным дальномером (рис.1), если коэффициент дальномера К=100, а постоянная С=0.

Результаты измерений приведены в табл.9.

Таблица 9

| Номер варианта | Отсчеты по дальномерным нитям | Угол наклона ( |
| --- | --- | --- |
|  | N2 | n1 |  |
| 1, 11, 21,31 | 2360 | 1070 | +3(30( |
| 2, 12, 22,32 | 1590 | 1026 | -4(22( |
| 3, 13, 23,33 | 1300 | 1060 | +1(30( |
| 4, 14, 24,34 | 1520 | 1110 | -2(40( |
| 5, 15, 25,35 | 2400 | 1290 | +5(30( |
| 6, 16, 26,36 | 1890 | 0360 | 7(18( |
| 7, 17, 27,37 | 2100 | 1200 | 6(15( |
| 8, 18, 28,38 | 1670 | 0450 | 2(10( |
| 9, 19, 29,39 | 1200 | 0200 | 10(08( |
| 10, 20, 30,40 | 0840 | 0120 | 0(18( |

Рис.1

Задача 10.

Определить неприступное расстояние АВ по результатам косвенных измерений:

Базисов АС= b1 , АД= b2 , и углов a1, a2 . (Рис.2)

# Рис. 2

# Таблица 10

| Номер варианта | a1 | АС= b1 | a2 | АД= b2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 11, 21,31 | 310 00’ | 105,85 | 300 00’ | 110,50 |
| 2, 12, 22,32 | 340 00’ | 43.45 | 330 02’ | 45,10 |
| 3, 13, 23,33 | 420 26’ | 151.84 | 420 24’ | 152.10 |
| 4, 14, 24,34 | 360 04’ | 54,80 | 370 00’ | 53,10 |
| 5, 15, 25,35 | 420 30’ | 61,70 | 460 15’ | 54,10 |
| 6, 16, 26,36 | 650 30’ | 56,89 | 600 05’ | 72,32 |
| 7, 17, 27,37 | 490 30’ | 67.75 | 520 45’ | 60.20 |
| 8, 18, 28,38 | 480 15’ | 34,65 | 520 00’ | 30,20 |
| 9, 19, 29,39 | 550 00’ | 26,20 | 520 10’ | 29,40 |
| 10, 20, 30,40 | 380 00’ | 47,80 | 320 00’ | 59,40 |

Задача 11.

Определить превышение между станцией и реечной точкой по данному горизонтальному проложению d и углу наклона местности ( (табл.11). При измерении углов наклона визирование на реечные точки выполнялось на высоту нивелирной рейки s=3м, а высота прибора на станции im=1,45 м.

# Таблица 11

| Номер варианта | d,м | ( | Номер варианта | d,м | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 11, 21,31 | 61,70 | +3(15( | 6, 16, 26,36 | 35,6 | -1(40( |
| 2, 12, 22,32 | 93,8 | -4(20( | 7, 17, 27,37 | 74,8 | -2(10( |
| 3, 13, 23,33 | 24,9 | +2(40( | 8, 18, 28,38 | 105,3 | 0(30( |
| 4, 14, 24,34 | 43,8 | +1(50( | 9, 19, 29,39 | 58,6 | 4(22( |
| 5, 15, 25,35 | 123,1 | -5(15( | 10, 20, 30,40 | 63,4 | -3(37( |

III. Геометрическое нивелирование.

# Задача 12.

По результатам нивелирования, приведенном в табл.12, и известной отметке точки А (HА) вычислить отметку точки В через превышение, а отметку точки С – через горизонт прибора. Вычертить схему нивелирования и показать на ней все известные и определяемые величины. (рис.3)

# Таблица 12

| Номер варианта | Точки | Отсчеты по рейке, мм | Номер варианта | Точки | Отсчеты по рейке, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Задние | передние | промежуточные |  |  | задние | передние | промежуточные |
| 1, 11, 21,31 HA= 50,84 | A B C | 0945 5630 4685 | 1947 6630 4683 | 2183 6866 4683 | 6, 16, 26,36 HA= 70,00 | A B C | 0585 5268 4684 | 0899 5583 4684 | 1544 6228 4684 |
| 2, 12, 22,32 HA= 43,20 | A B C | 1271 5953 4682 | 2155 6837 4682 | 1585 6268 4683 | 7, 17, 27,37 HA= 55,00 | A B C | 1076 5760 4685 | 1804 6488 4684 | 0202 4687 4683 |
| 3, 13, 23,33 HA= 28,60 | A B C | 1873 6555 4682 | 1129 5813 4684 | 0204 4887 4683 | 8, 18, 28,38 HA= 40,20 | A B C | 0380 5062 4682 | 1141 5825 4684 | 0602 5286 4684 |
| 4, 14, 24,34 HA= 73,68 | A B C | 0992 5674 4682 | 1714 6398 4684 | 0456 5138 4682 | 9, 19, 29,39 HA= 83,40 | A B C | 1361 6045 4684 | 0811 5493 4682 | 1696 6380 4684 |
| 5, 15, 25,35 HA= 62,965 | A B C | 1385 6068 4683 | 2232 5914 4682 | 0302 4984 4682 | 10, 20, 30,40 HA= 48,00 | A B C | 0456 5138 4682 | 2232 5914 4682 | 1344 6028 4684 |

Рис. 3

# Задача 13.

Составить план строительной площадки по результатам нивелирования поверхности по квадратам. Схемы нивелируемых участков приведены на рис.2, а исходные данные приведены в табл.13., где l –сторона квадрата, , М – масштаб, H1A – отметка точки а1, h - высота сечения  рельефа. (Рис.4)

Таблица 13

| Схема рис. 4 а | Схема рис. 4 б |
| --- | --- |
| Вариант | H1A | l | М/h | Вариант | H1A | L | М/h |
| 1,11 21,31 | 120,30 | 20 | 1:500/ 0.5м | 6, 16, 26,36 | 51,20 | 10 | 1:200/ 0,25м |
| 2,12, 22,32 | 45,40 | 2 | 1:100/ 0,25м | 7, 17, 27,37 | 27,80 | 10 | 1:500/ 0,5м |
| 3,13 23,33 | 78,60 | 50 | 1:1000/ 1,0 м | 8, 18, 28,38 | 91,40 | 100 | 1:2000/ 0,5м |
| 4,14 24,34 | 110,40 | 40 | 1:1000/ 0,5м | 9, 19 29,39 | 47,50 | 5 | 1:100/ 0,25м |
| 5,15, 25,35 | 84,90 | 20 | 1:5000/ 0,25м | 10, 20, 30,40 | 69,80 | 5 | 1:200/ 0,25м |

рис.4а                             рис.4б

IV. Вертикальная  планировка.

# Задача 14.

По известным проектным отметкам углов квадратов (табл.14) при планировании участка наклонной плоскостью определить уклоны по осям X и Y, если стороны квадратов сетки равны а (рис.5).

# Таблица 14

| Номер варианта | B/I | A/I | A/V | B/V | а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 11, 21,31 | 121,50 | 121,50 | 120,50 | 120,50 | 100 |
| 2, 12, 22,32 | 143,40 | 143,40 | 144,80 | 144,80 | 40 |
| 3, 13, 23,33 | 176,90 | 176,90 | 174,50 | 174,50 | 50 |
| 4, 14, 24,34 | 57,60 | 57,60 | 58,10 | 58,10 | 20 |
| 5, 15, 25,35 | 45,30 | 45,30 | 45,84 | 45,84 | 10 |
| 6, 16, 26,36 | 94,60 | 94,60 | 92,80 | 92,80 | 40 |
| 7, 17, 27,37 | 78,43 | 78,43 | 79,65 | 79,65 | 50 |
| 8, 18, 28,38 | 110,12 | 110,12 | 110,62 | 110,62 | 20 |
| 9, 19, 29,39 | 84,80 | 84,80 | 83,60 | 83,60 | 100 |
| 10, 20, 30,40 | 63,40 | 63,40 | 62,90 | 62,90 | 10 |

рис.5

# Задача 15

По фактическим отметкам вершин квадрата строительной площадки ( а - сторона квадрата) , указанным в таблице 15, вычислить отметку планировки и определить объемы перемещаемых земляных масс. (Рис.6)

# Таблица 15

| Номер варианта | НА | НВ | НС | НД | а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 11, 21,31 | 85.54 | 86.41 | 86.09 | 85.70 | 10 |
| 2, 12, 22,32 | 23.43 | 22.80 | 23.10 | 22.90 | 20 |
| 3, 13, 23,33 | 67.10 | 66.90 | 67.20 | 67.00 | 50 |
| 4, 14, 24,34 | 42.80 | 43.00 | 43.10 | 42.90 | 40 |
| 5, 15, 25,35 | 100.23 | 99.80 | 99.70 | 100.40 | 20 |
| 6, 16, 26,36 | 45.55 | 46.67 | 43.80 | 46.25 | 50 |
| 7, 17, 27,37 | 34.45 | 36.25 | 36.90 | 35.70 | 20 |
| 8 , 18, 28,38 | 89,35 | 90.57 | 90.20 | 89.76 | 40 |
| 9, 19, 29,39 | 56.76 | 56.10 | 57.90 | 58.46 | 10 |
| 10, 20, 30,40 | 32.56 | 33.55 | 33.79 | 32.67 | 20 |

# Рис. 6

# Задача 16

По вычисленным рабочим отметкам вершин квадратов (со стороной – а) строительной площадки, указанным в табл.16, вычислить объемы перемещаемых земляных масс при вертикальной планировке. (Рис.7)

# Таблица 16

| Номер варианта | А1 r1 | А2 r 2 | А3 r 3 | А4 r4 | Б1 r5 | Б2 r 6 | Б3 r 7 | Б4 R 8 | а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 11, 21,31 | +0.30 | +0.40 | -0.30 | +0.06 | +0.20 | +0.10 | -0.30 | -0.24 | 20 |
| 2, 12, 22,32 | -0.10 | -0.20 | -0.15 | -0.10 | -0.12 | +0.15 | +0.24 | -0.12 | 10 |
| 3, 13, 23,33 | -0.24 | +0.15 | +0.18 | -0.12 | -0.36 | -0.14 | +0.28 | +0.18 | 40 |
| 4, 14, 24,34 | +0.36 | +0.12 | +0.14 | +0.26 | -0.13 | -0.20 | +0.26 | -0.15 | 50 |
| 5, 15, 25,35 | -0.22 | -0.18 | +0.36 | -0.18 | +0.12 | +.33 | -0.11 | +0.43 | 20 |
| 6, 16, 26,36 | +0.30 | -0.15 | +0.28 | +0.40 | +0.18 | -0.22 | -0.10 | -0.30 | 20 |
| 7, 17, 27,37 | +0.40 | -0.10 | +0.30 | -0.15 | +0.28 | -0.30 | -0.20 | -0.15 | 10 |
| 8, 18, 28,38 | -0.22 | +0.18 | -0.30 | -0.10 | +0.40 | +0.30 | -0.15 | -0.22 | 40 |
| 9, 19, 29,39 | +0.15 | -0.23 | +0.40 | -0.30 | +0.28 | -0.20 | +0.18 | +0.15 | 50 |
| 10, 20, 30,40 | +0.18 | +0.28 | -0.30 | -0.10 | -0.15 | -0.22 | +0.40 | +0.30 | 20 |

рис.7

V.       Построение продольного профиля и проектирование трассы

линейного сооружения .

# Задача 17

По фактическим отметкам пикетов (см. табл. 17) построить профиль земли. Подписать пикеты, их отметки. Провести проектную линию. Определить глубину заложения трубы на промежуточном пикете , если отметки конечных точек участка  проектируемого трубопровода известны. Расстояния между пикетами 100м. Масштаб горизонтальный 1:2000, вертикальный 1:200.

Таблица 17

| Номер варианта | Фактические отметки пикетов | Отметки проектные |
| --- | --- | --- |
|  | начальный | промежу-точный | конечный | Нпрнач | Нпркон |
|  | Ннач | Нпром | Нкон |  |  |
| 1, 16,31 | ПК1=65.20 | ПК2=63.80 | ПК3=65.80 | 63.00 | 62.66 |
| 2, 17,32 | ПК3=54.00 | ПК4=2.60 | ПК5=54.60 | 51.80 | 51.48 |
| 3, 18,33 | ПК5=45.40 | ПК6=46.20 | ПК7=45.70 | 43.60 | 43.90 |
| 4, 19,34 | ПК4=32.80 | ПК5=32.10 | ПК6=33.20 | 30.00 | 30.75 |
| 5, 20,35 | ПК6=34.70 | ПК7=35.50 | ПК8=34.60 | 33.00 | 32.30 |
| 6 , 21,36 | ПК8=86.20 | ПК9=85.00 | ПК10=86.42 | 83.40 | 83.70 |
| 7 , 22,37 | ПК8=93.45 | ПК9=94.70 | ПК10=93.50 | 91.65 | 91.95 |
| 8, 23,38 | ПК5=70.30 | ПК6=68.80 | ПК7=1.05 | 67.00 | 67.90 |
| 9 , 24,39 | ПК2=48.20 | ПК3=50.30 | ПК4=48.40 | 46.60 | 46.30 |
| 10, 25,40 | ПК6=57.55 | ПК7=56.20 | ПК8=57.73 | 55.00 | 55.30 |
| 11, 26 | ПК2=62.10 | ПК3=64.20 | ПК4=62.55 | 60.10 | 61.50 |
| 12, 27 | ПК4=83.267 | ПК5=83.75 | ПК6=82.50 | 82.00 | 80.50 |
| 13, 28 | ПК12=74.30 | ПК12=73.00 | ПК14=75.00 | 71.00 | 70.35 |
| 14, 29 | ПК13=42.15 | ПК14=41.50 | ПК15=43.75 | 40.35 | 39.65 |
| 15, 30 | ПК5=80.00 | ПК6=80.50 | ПК7=81.20 | 79.50 | 78.30 |

# Задача 18

По фактическим отметкам пикетов (см. табл.18) построить профиль земли. Подписать пикеты, их отметки. Провести проектную линию под заданным уклоном при условии, что начальная проектная отметка совпадает с фактической  отметкой начального пикета. Определить отметку точки нулевых работ.

Расстояния между пикетами 100м. Масштаб горизонтальный 1:2000, вертикальный 1:200.

Таблица 18

| Номер варианта | Фактические отметки пикетов | Уклон проектной линии |
| --- | --- | --- |
|  | начальный | промежу-точный | конечный | i |
|  | Ннач | Нпром | Нкон |  |
| 1, 16, 31 | ПК1=65.20 | ПК2=63.80 | ПК3=65.80 | -0.002 |
| 2, 17, 32 | ПК3=54.00 | ПК4=2.60 | ПК5=54.60 | -0.0025 |
| 3, 18, 33 | ПК5=45.40 | ПК6=46.20 | ПК7=45.70 | +0.003 |
| 4, 19, 34 | ПК4=32.80 | ПК5=32.10 | ПК6=33.20 | -0.004 |
| 5, 20, 35 | ПК6=34.70 | ПК7=35.50 | ПК8=34.60 | +0.005 |
| 6 , 21, 36 | ПК8=86.20 | ПК9=85.00 | ПК10=86.42 | -0.0065 |
| 7 , 22, 37 | ПК8=93.45 | ПК9=94.70 | ПК10=93.50 | +0.007 |
| 8, 23, 38 | ПК5=70.30 | ПК6=68.80 | ПК7=1.05 | -0.0075 |
| 9 , 24, 39 | ПК2=48.20 | ПК3=50.30 | ПК4=48.40 | +0.008 |
| 10, 25, 40 | ПК6=57.55 | ПК7=56.20 | ПК8=57.73 | -0.0035 |
| 11, 26 | ПК2=62.10 | ПК3=64.20 | ПК4=62.55 | +0.002 |
| 12, 27 | ПК4=83.267 | ПК5=83.75 | ПК6=82.50 | -0.008 |
| 13, 28 | ПК12=74.30 | ПК12=73.00 | ПК14=75.00 | +0.009 |
| 14, 29 | ПК13=42.15 | ПК14=41.50 | ПК15=43.75 | -0.008 |
| 15, 30 | ПК5=80.00 | ПК6=80.50 | ПК7=81.20 | -0.004 |

# VI. Геодезические работы в процессе строительства.

# Задача 19

По исходным  данным рис. 8  и табл.19  привести схему перенесения на местность проектной отметки точки В с вычисленным значением отсчета b, при котором пятка рейки совпадает с проектной отметкой.

# Таблица 19

| Номер варианта | Отметка репера Нрп, м | Проектная отметка точки В – НВ, м | Отсчет по рейке на репере а, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 11, 21, 31 | 129.013 | 130.800 | 2180 |
| 2, 12, 22, 32 | 81.124 | 82.460 | 0856 |
| 3, 13, 23, 33 | 115.020 | 116.000 | 1107 |
| 4, 14, 24, 34 | 96.461 | 99.100 | 0471 |
| 5, 15, 25, 35 | 148.590 | 147.020 | 1904 |
| 6, 16, 26, 36 | 109.308 | 110.640 | 1365 |
| 7, 17, 27, 37 | 178.901 | 176.500 | 0298 |
| 8, 18, 28, 38 | 75.620 | 77.800 | 0582 |
| 9, 19, 29, 39 | 156.276 | 155.310 | 2204 |
| 10, 20, 30, 40 | 11.628 | 110.550 | 1965 |

рис.8

# Задача 20

По данным рис. 9  и табл. 20 определить фактическую отметку точки В верха фундаментной подушки.

# Таблица 20

| Номер варианта | Отметка репера Нрп, м | Отсчеты по рейке, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | a | b | a1 | b1 |
| 1, 11, 21,31 | 92.020 | 0310 | 0740 | 0682 | 2810 |
| 2, 12, 22,32 | 91.700 | 0860 | 0965 | 0895 | 3756 |
| 3, 13, 23,33 | 67.230 | 0525 | 0617 | 0614 | 3250 |
| 4, 14, 24,34 | 77.777 | 0370 | 0493 | 0475 | 3050 |
| 5, 15, 25,35 | 69.090 | 0402 | 0803 | 0701 | 3333 |
| 6, 16, 26,36 | 67.850 | 0501 | 0709 | 0650 | 3297 |
| 7, 17, 27,37 | 92.700 | 0903 | 1020 | 0930 | 3302 |
| 8, 18, 28,38 | 54.300 | 0860 | 0965 | 0890 | 3656 |
| 9, 19, 29,39 | 84.770 | 0415 | 0512 | 0504 | 2950 |
| 10, 20, 30, 40 | 63.230 | 0325 | 0431 | 0456 | 3370 |

рис.9

# Задача 21

По данным табл. 21 и рис. 10   определить  отметку дна глубокого котлована.

# Таблица 21

| Номер варианта | Отметка репера Нрп, м | Отсчеты по рейке и рулетке, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | a | b1 | b | a1 |
| 1, 11, 21,31 | 92.750 | 0658 | 1502 | 6450 | 1910 |
| 2, 12, 22,32 | 33.810 | 1716 | 1610 | 6980 | 1220 |
| 3, 13, 23,33 | 75.870 | 0740 | 1708 | 7100 | 1415 |
| 4, 14, 24,34 | 32.840 | 0952 | 2115 | 8840 | 1506 |
| 5, 15, 25,35 | 41.830 | 1650 | 2305 | 7350 | 1320 |
| 6, 16, 26,36 | 82.310 | 1228 | 1890 | 5859 | 1453 |
| 7, 17, 27,37 | 27.920 | 1112 | 2430 | 6800 | 1840 |
| 8, 18, 28,38 | 67.812 | 1345 | 0950 | 8302 | 0995 |
| 9, 19, 29,39 | 98.510 | 1310 | 1108 | 8653 | 1480 |
| 10, 20, 30, 40 | 76.080 | 1415 | 0895 | 7103 | 1561 |

Рис.10

VII.   Определение элементов круговой кривой

# Задача 22

Вычислить пикетажные значения главных точек кривой (начало кривой НК, конца кривой КК и середины СК) по углу поворота трассы φ и радиусу кривой R. Привести рисунок. Данные для решения задачи см. таблицу 22.

| Номер варианта | Радиус круговой кривой R, м. | Угол поворота трассы φ | Вершина угла (пикетажные значения угла поворота трассы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,11,21,31 | 100 | 350 | ПК 4+20 |
| 2,12,22,32 | 200 | 430 | ПК 6+15 |
| 3,13,23,33 | 150 | 500 | ПК8+24 |
| 4,14,24,34 | 100 | 400 | ПК10+18 |
| 5,15,25,35 | 300 | 450 | ПК 12+25 |
| 6,16,26,36 | 250 | 550 | ПК 13+42 |
| 7,17,27,37 | 150 | 350 | ПК9+30 |
| 8,18,28,38 | 350 | 450 | ПК 10+28 |
| 9,19,29,39 | 200 | 550 | ПК 7+30 |
| 10,20,30,40 | 400 | 330 | ПК 5+16 |

Приложение 1.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСАКЯ АКАДЕМИЯ

КАФЕДРА      ТСП

Контрольная работа №1

по инженерной геодезии

Вариант № ____

Выполнил студент гр.  311_                                       ФИО

Проверил      старший преподаватель                       Буятова С.Г.

Тимиров Э.В.

# Набережные Челны

200___

# Text boxes

α2

α1

b2

b1

С

A

D

В