Утверждены

Приказом Минрегиона РФ

от 6 июня 2011 г. N 275

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

НЦС-08-2011

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 1. Общие указания

1. Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее - НЦС), приведенные в настоящем сборнике, предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование автомобильных дорог, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

2. НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2011 года для базового района (Московская область).

3. Укрупненные нормативы рассчитаны с использованием ресурсно-технологических моделей и представляют собой объем денежных средств необходимый и достаточный для сооружения одной единицы измерения (1 км) соответствующих автодорог, 100 м2 транспортных развязок и 1 м2 переходов.

4. В сборнике предусмотрены укрупненные нормативы по следующей номенклатуре:

Отдел 1. Автомобильные дороги общего пользования (федерального значения внегородские)

1. Автодороги I категории.

2. Автодороги II категории.

3. Автодороги III категории.

4. Автодороги IV категории.

5. Автодороги V категории.

Отдел 2. Искусственные сооружения

6. Транспортные развязки.

7. Пешеходные переходы.

5. Укрупненные показатели на устройство автодорог дифференцированы в зависимости от категории автомобильных дорог, числа полос движения (1-но, 2-х, 4-х, 6-и, 8-и полосные), состава работ.

6. Показатели НЦС учитывают основные конструктивные решения и виды работ на основании проектных решений по реализованным проектам строительства автодорог и искусственных сооружений.

7. Показатели норматива цены строительства автомобильных дорог и транспортных развязок учитывают затраты на выполнение работ:

а) земляное полотно:

- планировка площадей;

- рыхление грунта, уплотнение грунта и полив уплотняемого грунта водой;

- подвозка/вывоз грунта;

- разработка выемок и возведение насыпей;

- укрепление откосов земляного полотна: щебнем, посевом многолетних трав;

- устройство упоров при укреплении откосов;

- возведение искусственных сооружений, устройство водопропускных труб, устройство водоотвода (устройство канав, сборных железобетонных лотков, испарительных бассейнов, поглощающих колодцев и т.д.);

б) дорожная одежда:

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка;

- устройство оснований из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, обработанной цементом;

- устройство оснований из щебня, черного щебня;

- устройство покрытия из асфальтобетонных смесей или монолитного бетона;

- устройство и укрепление обочин;

- устройство разделительных полос;

в) обстановка и обустройство:

- установка дорожных знаков и информационных табло;

- устройство барьерных ограждений;

- устройство шумозащитных экранов;

- устройство разметки проезжей части;

- устройство автобусных остановок (павильонов) и остановочных карманов;

- устройство площадок отдыха и стоянок автомобилей;

- устройство АСУДД (табло информационных динамических, светофорных объектов).

Показатели норматива цены строительства пешеходных переходов учитывают комплекс затрат на:

- земляные работы, устройство свай с монолитным ростверком;

- устройство железобетонных опор;

- устройство железобетонных пролетных строений и мостового полотна;

- антикоррозийную защиту металлоконструкций;

- устройство ограждений (для таблицы 08-07-001 монтаж металлоконструкций витражей ограждения и ограждения из поликарбонатного пластика, 08-07-002 ограждение металлическое окрашенное);

- устройство лестниц и сходов;

- монтаж лифтов (включая стоимость лифтового оборудования) для таблицы 08-07-001.

8. Устройство электроосвещения автодорог не учтено показателями НЦС и учитывается дополнительно. При устройстве линий электроосвещения автомобильных дорог (с одной или двух сторон) в зависимости от количества полос движения автодороги к показателям НЦС применяются коэффициенты, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

к показателям НЦС на устройство воздушных линий

электроосвещения при строительстве автомобильных дорог

(на протяженность освещаемого участка)

┌────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│  Количество полос  │              Схема расположения опор               │

│      движения      ├────────────┬───────────┬───────────────────────────┤

│                    │ однорядная │двухрядная │ однорядная по оси дороги  │

├────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┤

│         2          │    1,06    │     -     │             -             │

├────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┤

│         4          │     -      │   1,05    │           1,04            │

│         6          │     -      │   1,04    │             -             │

├────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┤

│         8          │     -      │     -     │           1,02            │

└────────────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────┘

9. Показатели НЦС приведены для различных типовых конструктивных решений дорожной одежды для дорог I - IV категорий при суммарном числе приложений расчетной нагрузки за срок службы дорожной одежды - 130 кН, для дорог 4 категории с покрытием из монолитного бетона - 115 кН. При суммарном числе приложений, отличном от приведенных, в показателях применяются соответствующие коэффициенты, приведенные в таблице 2.

Таблица 2

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

для корректировки показателей НЦС в зависимости

от числа приложений расчетной нагрузки

┌───────────────────┬──────────────────┬─────────────────────┬────────────┐

│     Категория     │ Число приложений │  Число приложений   │Коэффициент │

│автомобильных дорог│      по НЦС      │     по проекту      │            │

├───────────────────┴──────────────────┴─────────────────────┴────────────┤

│                        Асфальтобетонное покрытие                        │

├───────────────────┬──────────────────┬─────────────────────┬────────────┤

│      I - IV       │     130 (кН)     │      100 (кН)       │    0,90    │

│      I - IV       │     130 (кН)     │      110 (кН)       │    0,95    │

├───────────────────┴──────────────────┴─────────────────────┴────────────┤

│                     Покрытие из монолитного бетона                      │

├───────────────────┬──────────────────┬─────────────────────┬────────────┤

│      I - III      │     130 (кН)     │      115 (кН)       │    0,95    │

├───────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┼────────────┤

│        IV         │     115 (кН)     │      100 (кН)       │    0,95    │

└───────────────────┴──────────────────┴─────────────────────┴────────────┘

10. Показатели НЦС учитывают стоимость строительства автодорог в равнинной и слабохолмистой местности (1 группа сложности).

При строительстве в холмистой, изрезанной оврагами, пустынных, заболоченных, местностях со сложными природными условиями (групп 2, 3) дополнительно к показателям НЦС применять коэффициенты таблицы 3.

Таблица 3

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

к показателям НЦС автомобильных дорог, учитывающие

изменения в устройстве земляного полотна

по рельефу местности

┌──────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐

│N п/п │Категория дороги │     Группа сложности по рельефу местности      │

│      │                 ├────────────────────────┬───────────────────────┤

│      │                 │           2            │           3           │

├──────┼─────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│  1   │       I         │          1,05          │           -           │

├──────┼─────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│  2   │       II        │          1,04          │         1,09          │

├──────┼─────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│  3   │       III       │          1,03          │         1,09          │

│  4   │       IV        │          1,03          │         1,09          │

├──────┼─────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│  5   │       V         │          1,03          │         1,07          │

└──────┴─────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┘

В таблице 4 приведена классификация групп сложности строительства в зависимости от характера и категории рельефа.

Таблица 4

Группы сложности строительства в зависимости

от характера и категории рельефа

| Группа сложности | Рельеф местности |
| --- | --- |
| 1 | Равнинный и слабохолмистый |
| 2 | Холмистый или слабохолмистый, изрезанный глубокой овражной сетью; предгорный, слаборасчлененный; полупустынные районы с несложными природными условиями, отдельные участки болот глубиной до 6 м; орошаемые земли; подходы к путепроводам или поймам внутренних водных путей VI - VII класса и несудоходных; местность с необеспеченным водоотводом |
| 3 | Местности со сложными природными (гидрогеологическими) условиями Горный или предгорный; тундры или маревые болота; поймы внутренних водных путей II - IV класса, без проток, староречий и озер; полупустынные и пустынные районы со сложными природными условиями; застроенная территория |

11. При строительстве автомобильных дорог в горной местности в зависимости от высоты над уровнем моря к показателям НЦС применяются коэффициенты по таблице 5.

Таблица 5

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

к показателям НЦС автомобильных дорог

в высокогорных условиях

| N п/п | Наименование сооружения | Высота над уровнем моря, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1300 - 2500 | 2500 - 3000 | свыше 3000 |
| 1 | Автомобильные дороги | 1,05 | 1,07 | 1,09 |

12. В показателях НЦС учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства автодорог.

Приведенные показатели учитывают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время; затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям; расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектные и изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

13. Стоимость материалов учитывает расходы, связанные с доставкой материалов, изделий и конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы).

14. Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

15. Укрупненными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, могут учитываться дополнительно отдельными расчетами в порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 г. N 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации в государственной регистрации не нуждается, Письмо от 10 марта 2004 г. N 07/2699-ЮД), следующие затраты:

а) компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства:

- компенсация ущерба, наносимого природной среде;

- компенсация за сносимые домовладения;

б) прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период строительства.

Укрупненными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, могут учитываться дополнительно по соответствующим сборникам ФЕР (ТЕР):

а) подготовка территории строительства:

- снос существующих зданий и строений (по ФЕР (ТЕР) 46 "Работы при реконструкции зданий и сооружений");

- перенос инженерных сетей (по соответствующим сборникам ФЕР (ТЕР));

- расчистка трассы от деревьев и кустарников (по ФЕР (ТЕР) 01 "Земляные работы");

б) строительство и содержание временных автодорог (учитывается дополнительно по ФЕР (ТЕР) 27 "Автомобильные дороги").

Укрупненными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, могут учитываться дополнительно по объектам-аналогам устройство постов ГИБДД и производственных баз для эксплуатации автомобильных дорог (ДРСУ).

16. В показателях НЦС учтена стоимость инертных материалов (щебень, песок, щебеночно-песчано-гравийная смесь) при доставке материала от поставщика на расстояние 30 км автомобильным транспортом. Железнодорожные перевозки грузов в стоимости материалов не учтены. При применении иных транспортных схем доставки материалов (доставка на расстояние свыше 30 км автотранспортом и доставка по железной дороге) применяются коэффициенты таблицы 6.

Таблица 6

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ <*>,

учитывающие дальность транспортировки инертных материалов

к сметной строительства автомобильных дорог

--------------------------------

<*> В коэффициенте учтена в том числе стоимость погрузки-разгрузки в железнодорожный состав и перегрузки в автотранспортное средство.

| N п/п | Даль- ность пере- возки по же- лезной доро- ге, км | Средневзвешенная дальность перевозки автотранспортом, км |
| --- | --- | --- |
|  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 1 | 0 | 1,000 | 1,009 | 1,018 | 1,026 | 1,036 | 1,045 | 1,062 | 1,070 | 1,083 | 1,091 | 1,100 | 1,108 |
| 2 | 100 | 1,034 | 1,042 | 1,051 | 1,060 | 1,070 | 1,078 | 1,095 | 1,104 | 1,116 | 1,125 | 1,133 | 1,142 |
| 3 | 200 | 1,042 | 1,050 | 1,059 | 1,068 | 1,078 | 1,086 | 1,103 | 1,112 | 1,125 | 1,133 | 1,141 | 1,150 |
| 4 | 300 | 1,050 | 1,059 | 1,068 | 1,076 | 1,086 | 1,095 | 1,112 | 1,120 | 1,133 | 1,141 | 1,150 | 1,158 |
| 5 | 400 | 1,057 | 1,066 | 1,075 | 1,083 | 1,093 | 1,102 | 1,119 | 1,127 | 1,140 | 1,149 | 1,157 | 1,166 |
| 6 | 500 | 1,064 | 1,073 | 1,082 | 1,091 | 1,101 | 1,109 | 1,126 | 1,135 | 1,147 | 1,156 | 1,164 | 1,173 |
| 7 | 600 | 1,074 | 1,083 | 1,092 | 1,100 | 1,110 | 1,119 | 1,136 | 1,144 | 1,157 | 1,166 | 1,174 | 1,183 |
| 8 | 700 | 1,081 | 1,089 | 1,098 | 1,107 | 1,117 | 1,125 | 1,142 | 1,151 | 1,164 | 1,172 | 1,181 | 1,189 |
| 9 | 800 | 1,090 | 1,099 | 1,108 | 1,116 | 1,126 | 1,135 | 1,152 | 1,160 | 1,173 | 1,182 | 1,190 | 1,199 |
| 10 | 900 | 1,098 | 1,107 | 1,116 | 1,125 | 1,134 | 1,143 | 1,160 | 1,168 | 1,181 | 1,190 | 1,198 | 1,207 |
| 11 | 1000 | 1,107 | 1,115 | 1,124 | 1,133 | 1,143 | 1,151 | 1,168 | 1,177 | 1,189 | 1,198 | 1,206 | 1,215 |
| 12 | 1100 | 1,115 | 1,123 | 1,132 | 1,141 | 1,151 | 1,159 | 1,176 | 1,185 | 1,197 | 1,206 | 1,214 | 1,223 |
| 13 | 1200 | 1,121 | 1,130 | 1,139 | 1,147 | 1,157 | 1,166 | 1,183 | 1,191 | 1,204 | 1,213 | 1,221 | 1,230 |
| 14 | 1300 | 1,129 | 1,138 | 1,147 | 1,155 | 1,165 | 1,174 | 1,191 | 1,199 | 1,212 | 1,220 | 1,229 | 1,237 |
| 15 | 1400 | 1,135 | 1,144 | 1,153 | 1,162 | 1,172 | 1,180 | 1,197 | 1,205 | 1,218 | 1,227 | 1,235 | 1,244 |
| 16 | 1500 | 1,145 | 1,154 | 1,163 | 1,171 | 1,181 | 1,190 | 1,207 | 1,215 | 1,228 | 1,237 | 1,245 | 1,254 |
| 17 | 1600 | 1,151 | 1,160 | 1,169 | 1,178 | 1,187 | 1,196 | 1,213 | 1,221 | 1,234 | 1,243 | 1,251 | 1,260 |
| 18 | 1700 | 1,159 | 1,167 | 1,177 | 1,185 | 1,195 | 1,204 | 1,221 | 1,229 | 1,242 | 1,250 | 1,259 | 1,267 |
| 19 | 1800 | 1,165 | 1,173 | 1,183 | 1,191 | 1,201 | 1,209 | 1,226 | 1,235 | 1,248 | 1,256 | 1,265 | 1,273 |
| 20 | 1900 | 1,172 | 1,181 | 1,190 | 1,199 | 1,209 | 1,217 | 1,234 | 1,243 | 1,255 | 1,264 | 1,272 | 1,281 |
| 21 | 2000 | 1,178 | 1,187 | 1,196 | 1,204 | 1,214 | 1,223 | 1,240 | 1,248 | 1,261 | 1,269 | 1,278 | 1,286 |

17. Различие между категориями автодорог обуславливается различным составом работ по укрупненным показателям на устройство дорожной одежды.

В сборнике учтены показатели для строительства автодорог во II дорожно-климатической зоне. При строительстве автодорог в иных климатических зонах следует применять коэффициенты таблицы 6.

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация таблиц дана в соответствии с официальным текстом документа.

Таблица 6

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

к показателям НЦС в различных дорожно-климатических зонах,

учитывающие изменения конструкций земляного полотна

и дорожных одежд

| N п/п | Наименование сооружения | Дорожно-климатические зоны |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| 1 | Автомобильные дороги I - IV | 1,07 | 1,00 | 0,98 | 0,96 | 0,96 |
| 2 | Автомобильные дороги V | 1,09 | 1,00 | 0,97 | 0,94 | 0,93 |

18. При производстве работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой половине проезжей части рекомендуется учитывать поправочный коэффициент К = 1,02.

19. При укреплении насыпи геоволокном с засевом трав к показателям НЦС следует применять коэффициент 1,03.

20. Показателями не учтено и при необходимости учитывается дополнительно устройство снегозащитных насаждений (лесополос) для автодорог I, II категорий.

Стоимость 100 м2 снегозащитных насаждений принимается в размере 53,5 тыс. руб.

21. Показателями НЦС не учтены и учитываются дополнительно участки мостов и путепроводов по сборнику НЦС-09 "Мосты и путепроводы".

22. Показатели приведены без учета налога на добавленную стоимость.

## 2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объемы работ следует принимать в измерителях, указанных в соответствующих расценках.

## 3. Пример расчета стоимости автомобильной дороги

в зависимости от технических характеристик

Исходные данные:

Строительство 10 км автодороги в Московской области:

по равнинной местности - 8 км, по холмистой - 2 км.

Категория дороги - II.

Количество полос - 4.

Покрытие асфальтобетон, основание щебень.

Число приложений расчетной нагрузки 100 кН.

Освещаемый участок - 5 км, линия электроосвещения с обеих сторон дороги.

Доставка инертных материалов: автотранспортом на расстояние 50 км, железнодорожным на расстояние 400 км.

Транспортная развязка по типу "труба" 1250 м2.

Надземный переход с металлическим ограждением 135 м2.

Снегозащитная полоса - 1950 м2.

Расчет стоимости 10 км автодороги по исходным данным:

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: таблица НЦС 08-02-02-02 отсутствует в данном документе.

Стоимость 1 км 4-полосной дороги II категории 73483,91 тыс. руб. (таблица НЦС 08-02-02-02)

1. Стоимость с учетом рельефа = 73483,91 x 8 + 73483,91 x 2 x 1,05 = 742187,49 тыс. руб.

2. Стоимость с учетом рельефа местности, расчетной нагрузки и схемы доставки инертных материалов 742187,49 x 0,90 x 1,075 = 718066,40 тыс. руб.

3. Освещение участка 5 x 73483,91 x (1,05 - 1) = 18370,98 тыс. руб.

4. Транспортная развязка 1250/100 x 481,81 = 6022,63 тыс. руб.

5. Надземный переход 135 x 85,14 = 11493,9 тыс. руб.

6. Снегозащитная полоса = 1950 x 53,5/100 = 1043,25 тыс. руб.

Итого стоимость 10 км автодороги с НДС (718066,4 + 18370,98 + 6022,63 + 11493,9 + 1043,25) x 1,18 = 890896,65 тыс. руб.

┌────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┐

│   Номера   │Наименование и характеристика │ Норматив цены строительства │

│  расценок  │     строительных работ и     │ в уровне цен на 01.01.2011, │

│            │конструкций, единица измерения│     тыс. руб. (без НДС)     │

├────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│     1      │              2               │              3              │

├────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                     Отдел 01. Автомобильные дороги                      │

│                           общего пользования                            │

│                                                                         │

│                    Раздел 1. Автодороги I категории                     │

│                                                                         │

│Таблица 08-01-001. Автомагистраль, категория I (покрытие асфальтобетон,  │

│основание щебеночно-гравийно-песчаная смесь)                             │

│                                                                         │

│             Измеритель: 1 км                                            │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Автомагистраль, категория I (покрытие асфальтобетон,        │

│             основание щебеночно-гравийно-песчаная смесь):               │

├────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│08-01-001-01│4-полосная                    │          81368,60           │

├────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│08-01-001-02│6-полосная                    │          108126,44          │

├────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│08-01-001-03│8-полосная                    │          134884,27          │

├────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│Таблица 08-01-002. Автомагистраль, категория I (покрытие асфальтобетон,  │

│основание щебень)                                                        │

│                                                                         │

│             Измеритель: 1 км                                            │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Автомагистраль, категория I (покрытие асфальтобетон,        │

│             основание щебень):                                          │

├────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│08-01-002-01│4-полосная                    │          90496,22           │

├────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│08-01-002-02│6-полосная                    │          121402,97          │

├────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│08-01-002-03│8-полосная                    │          152309,72          │

├────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│Таблица 08-01-003. Автомагистраль, категория I (покрытие из монолитного  │

│бетона, основание щебеночно-гравийно-песчаная смесь)                     │

│                                                                         │

│             Измеритель: 1 км                                            │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Автомагистраль, категория I (покрытие из монолитного бетона,│

│             основание щебеночно-гравийно-песчаная смесь):               │

├────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│08-01-003-01│4-полосная                    │          83710,85           │

├────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│08-01-003-02│6-полосная                    │          111533,37          │

├────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│08-01-003-03│8-полосная                    │          139355,88          │

├────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│Таблица 08-01-004. Автомагистраль, категория I (покрытие ЩМА-15)         │

│                                                                         │

│             Измеритель: 1 км                                            │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Автомагистраль, категория I (покрытие ЩМА-15):              │

├────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│08-01-004-01│4-полосная                    │          99013,97           │

├────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│08-01-004-02│6-полосная                    │          133792,43          │

├────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│08-01-004-03│8-полосная                    │          168570,89          │

├────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│Таблица 08-01-005. Автомагистраль, категория I (покрытие цементобетон)   │

│                                                                         │

│             Измеритель: 1 км                                            │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Автомагистраль, категория I (покрытие цементобетон):        │

├────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│08-01-005-01│4-полосная                    │          82999,57           │

├────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│08-01-005-02│6-полосная                    │          110498,77          │

├────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│08-01-005-03│8-полосная                    │          137997,98          │

├────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                    Раздел 2. Автодороги II категории                    │

│                                                                         │

│Таблица 08-02-001. Обычная (нескоростная) автомобильная дорога, категория│

│II (покрытие асфальтобетон, основание щебеночно-гравийно-песчаная смесь) │

│                                                                         │

│             Измеритель: 1 км                                            │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Обычная (нескоростная) автомобильная дорога, категория II   │

│             (покрытие асфальтобетон, основание  щебеночно-гравийно-     │

│             песчаная смесь):                                            │

├────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│08-02-001-01│2-полосная                    │          41528,67           │

├────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│08-02-001-02│4-полосная                    │          71853,56           │

├────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│Таблица 08-02-003. Обычная (нескоростная) автомобильная дорога,          │

│категория II (покрытие асфальтобетон, основание щебень)                  │

│                                                                         │

│             Измеритель: 1 км                                            │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Обычная (нескоростная) автомобильная дорога, категория II   │

│             (покрытие асфальтобетон, основание щебень):                 │

├────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│08-02-003-01│2-полосная                    │          42417,96           │

├────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│08-02-003-02│4-полосная                    │          73483,91           │

├────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│Таблица 08-02-004. Автомагистраль, категория II (покрытие из монолитного │

│бетона, основание щебеночно-гравийно-песчаная смесь)                     │

│                                                                         │

│             Измеритель: 1 км                                            │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Автомагистраль, категория II (покрытие из монолитного       │

│             бетона, основание щебеночно-гравийно-песчаная смесь):       │

├────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│08-02-004-01│2-полосная                    │          43337,11           │

├────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│08-02-004-02│4-полосная                    │          75169,03           │

├────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│Таблица 08-02-005. Автомагистраль, категория II (покрытие ЩМА-15)        │

│                                                                         │

│             Измеритель: 1 км                                            │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Автомагистраль, категория II (покрытие ЩМА-15):             │

├────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│08-02-005-01│2-полосная                    │          38249,45           │

├────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│08-02-005-02│4-полосная                    │          65841,65           │

├────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│Таблица 08-02-006. Автомагистраль, категория II (покрытие цементобетон)  │

│                                                                         │

│             Измеритель: 1 км                                            │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Автомагистраль, категория II (покрытие цементобетон):       │

├────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│08-02-006-01│2-полосная                    │          41594,34           │

├────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│08-02-006-02│4-полосная                    │          71973,94           │

├────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                   Раздел 3. Автодороги III категории                    │

│                                                                         │

│Таблица 08-03-001. Обычная (нескоростная) автомобильная дорога, категория│

│III (покрытие асфальтобетон, основание щебеночно-гравийно-песчаная смесь)│

│                                                                         │

│             Измеритель: 1 км                                            │

├────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│08-01-011-01│Обычная (нескоростная)        │          31576,06           │

│            │автомобильная дорога,         │                             │

│            │категория III (покрытие       │                             │

│            │асфальтобетон, основание      │                             │

│            │щебеночно-гравийно-песчаная   │                             │

│            │смесь), 2-полосная            │                             │

├────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│Таблица 08-03-002. Обычная (нескоростная) автомобильная дорога,          │

│категория III (покрытие асфальтобетон, основание щебень)                 │

│                                                                         │

│             Измеритель: 1 км                                            │

├────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│08-03-002-01│Обычная (нескоростная)        │          32219,94           │

│            │автомобильная дорога,         │                             │

│            │категория III (покрытие       │                             │

│            │асфальтобетон, основание      │                             │

│            │щебень), 2-полосная           │                             │

├────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│Таблица 08-03-003. Автомагистраль, категория III (покрытие из монолитного│

│бетона, основание щебеночно-гравийно-песчаная смесь)                     │

│                                                                         │

│             Измеритель: 1 км                                            │

├────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│08-03-003-01│Автомагистраль, категория III │          34963,74           │

│            │(покрытие из монолитного      │                             │

│            │бетона, основание щебеночно-  │                             │

│            │гравийно-песчаная смесь),     │                             │

│            │2-полосная                    │                             │

├────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                    Раздел 4. Автодороги IV категории                    │

│                                                                         │

│Таблица 08-04-001. Обычная (нескоростная) автомобильная дорога, категория│

│IV (покрытие асфальтобетон, основание щебеночно-гравийно-песчаная смесь) │

│                                                                         │

│             Измеритель: 1 км                                            │

├────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│08-04-001-01│Обычная (нескоростная)        │          24955,14           │

│            │автомобильная дорога,         │                             │

│            │категория IV (покрытие        │                             │

│            │асфальтобетон, основание      │                             │

│            │щебеночно-гравийно-песчаная   │                             │

│            │смесь), 2-полосная            │                             │

├────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│Таблица 08-04-002. Обычная (нескоростная) автомобильная дорога,          │

│категория IV (покрытие асфальтобетон, основание щебень)                  │

│                                                                         │

│             Измеритель: 1 км                                            │

├────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│08-04-002-01│Обычная (нескоростная)        │          25519,36           │

│            │автомобильная дорога,         │                             │

│            │категория IV (покрытие        │                             │

│            │асфальтобетон, основание      │                             │

│            │щебень), 2-полосная           │                             │

├────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                    Раздел 5. Автодороги V категории                     │

│                                                                         │

│Таблица 08-05-001. Обычная (нескоростная) автомобильная дорога,          │

│категория V                                                              │

│                                                                         │

│             Измеритель: 1 км                                            │

├────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│08-01-005-01│Обычная (нескоростная)        │           6135,85           │

│            │автомобильная дорога,         │                             │

│            │категория V, 1-полосная       │                             │

├────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                    Отдел 2. Искусственные сооружения                    │

│                                                                         │

│                     Раздел 6. Транспортные развязки                     │

│                                                                         │

│Таблица 08-06-001. Транспортная развязка по типу "неполный клеверный     │

│лист"                                                                    │

│                                                                         │

│             Измеритель: 100 м2                                          │

├────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│08-06-001-01│Транспортная развязка по типу │           719,09            │

│            │"неполный клеверный лист"     │                             │

├────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│Таблица 08-06-002. Транспортная развязка по типу "клеверный лист"        │

│                                                                         │

│             Измеритель: 100 м2                                          │

├────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│08-06-002-01│Транспортная развязка по типу │           980,16            │

│            │"клеверный лист"              │                             │

├────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│Таблица 08-06-003. Транспортная развязка по типу "труба"                 │

│                                                                         │

│             Измеритель: 100 м2                                          │

├────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│08-06-003-01│Транспортная развязка по типу │           481,81            │

│            │"труба"                       │                             │

├────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│                      Раздел 7. Пешеходные переходы                      │

│                                                                         │

│Таблица 08-07-001. Надземные пешеходные переходы с ограждением           │

│из поликарбонатного пластика, оборудованные двумя лифтами                │

│                                                                         │

│             Измеритель: 1 м2                                            │

├────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│08-07-001-01│Надземные пешеходные переходы │           167,50            │

│            │с ограждением из              │                             │

│            │поликарбонатного пластика,    │                             │

│            │оборудованные лифтами         │                             │

├────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────┤

│Таблица 08-07-002. Надземные пешеходные переходы с металлическим         │

│ограждением                                                              │

│                                                                         │

│             Измеритель: 1 м2                                            │

├────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│08-07-002-01│Надземные пешеходные переходы │            85,14            │

│            │с металлическим ограждением   │                             │

└────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────┘