Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСН-2001-27

Сборник № 27

Автомобильные дороги

Утверждены и введены в действие с 15 июля 2001 года

постановлением Госстроя России от 23 июля 2001 года № 82

внесены Изменения и дополнения, утвержденные и введенные в действие с 20 октября 2002 года постановлением Госстроя России от 15 октября 2002 года № 127; Изменения и дополнения 2005 г.

## Техническая часть

### 1. Общие указания

1.1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении работ по сооружению автомобильных дорог. ГЭСН являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).

1.2. ГЭСН отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ. ГЭСН обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСН носят рекомендательный характер.

1.3. В нормах настоящего сборника предусмотрены работы по сооружению новых и реконструкции существующих автомобильных дорог общего пользования, лесовозных дорог, временных автомобильных дорог, а также дорожных работ на площадках промышленных предприятий, на городских проездах и площадках, за исключением норм таблиц: 02­010, 03­001, 03­004, 03­008, которыми следует пользоваться во всех случаях, кроме ремонтных работ на городских проездов. В этом случае необходимо пользоваться нормами сборника ГЭСНр­2001­68 “Благоустройство”. Перемощение мостовой и разборку тротуаров определять по нормам сборника ГЭСНр­2001­68 “Благоустройство”.

1.4. Посадку снегозащитных полос, декоративных деревьев и кустарников следует нормировать по сборнику ГЭСН–2001-47 “Озеленение. Защитные лесонасаждения”.

1.5. Затраты на расчистку полосы отвода от леса, кустарника и завалов, переустройство подземных и надземных коммуникаций, укрепление откосов земляного полотна, строительство мостов и труб при возведении временных дорог следует  определять дополнительно по соответствующим Сборникам ГЭСН.

1.6. Затраты на доставку грунта для отсыпки земляного полотна временных дорог следует определять по тарифам на перевозки грузов для строительства.

1.7. Затраты по устройству уширения земляного полотна для прохода автомашин определяются дополнительно по соответствующим нормам сборника ГЭСН–2001-01 “Земляные работы” в объеме, предусмотренном проектом.

1.8. В случае, когда проектными решениями предусматривается толщина конструктивных слоев, отличная от учтенных в нормах, расход следует корректировать пропорционально толщине слоя.

1.9. Нормами учтены затраты по уходу за дорожным покрытием в процессе его формирования.

1.10. Доставка к месту работ битума, битумной эмульсии нормами не учтена, в связи с чем при доставке 100 т битума и битумной эмульсии следует добавлять автогудронаторы вместимостью 3500 л (код 120101) 2,3 маш.-ч. на каждый километр доставки.

1.11. Доставка воды учтена нормами на среднее расстояние до 5 км, кроме нормы 1 табл. 06-017 и табл. 07-002. При расстоянии более 5 км на каждый километр доставки 100 м3 воды следует добавлять к нормам поливомоечных машин (код 121601) 1,6 маш.-ч.

1.12. В случаях, когда проектом организации строительства предусмотрено применение автобетоносмесителей, время их эксплуатации следует учитывать дополнительно в объеме равным времени работы ведущей машины, выполняющей бетонные работы.

1.13. Нормами настоящего сборника (за исключением особо оговоренных случаев) предусмотрено перемещение материалов (подноска, подкатка) в пределах рабочего места на расстояние до 10 м.

В составе ГЭСН учтены затраты, связанные с внутрипостроечной транспортировкой материальных ресурсов на среднее расстояние до 1 км, кроме инертных материалов, которые транспортируются на расстояние до 50 м.

1.14. Нормами настоящего сборника предусмотрено производство работ при наличии не более 8 люков (колодцев) подземных коммуникаций на 1000 м2 дороги. При большем числе люков применять коэффициенты по табл. 1.1.

1.15. При применении  дегтей вместо битума расход увеличивать на 20%.

1.16. При устройстве двухслойных оснований и покрытий из грунтов, укрепляемых органическими вяжущими материалами при применении автогрейдеров нормировать по норме 2 табл. 01-001 для каждого слоя отдельно.

1.17. При устройстве оснований и покрытий из грунтов, укрепляемых золами уноса, известью, гранулированными шлаками и золошлаковыми смесями, следует пользоваться нормами табл. 01-003 с заменой норм расхода цемента на вышеперечисленные материалы в объеме, предусмотренном проектом.

1.18. В нормах табл. 03-002; 03-003 при использовании минеральных материалов существующей дорожной одежды в объеме:

а) до 30% принимать расход новой смеси при толщине слоя 8 см – 70 м3; толщиной двух слоев 16 см – 140 м3; при изменении толщины слоя ( 1 см – 9 м3;

б) до 50% принимать расход новой смеси при толщине слоя 8 см – 50 м3, толщиной двух слоев 16 см – 100 м3, при изменении толщины слоя ( 1 см – 6 м3;

в) до 75%, принимать расход новой смеси при толщине слоя 8 см – 25 м3, толщиной двух слоев 16 см – 50 м3, при изменении толщины слоя ( 1 см – 3 м3.

1.19. Устройство противозаиливающих прослоек из дренирующих грунтов при устройстве щебеночных и гравийных оснований следует нормировать по табл. 04-001.

1.20. Устройство оснований и покрытий из гравийной смеси с добавлением щебня, а также щебеночно-песчаных следует нормировать по табл. 04-003, расход материалов принимать по проекту.

1.21. Устройство щебеночных оснований или покрытий из кислого шлака следует нормировать по табл. 04-005 и 04-013 с заменой норм расхода каменного щебня шлаковым щебнем соответствующих фракций, принимаемых по проекту.

1.22. Устройство оснований и покрытий по табл. 04-001; 03-001; 03-004; 04-005; 06-022(06-024; 06-013; 03-002; 03-007; 06-019 с предусмотренными проектом дополнительными работами следует нормировать по табл. 06-026(06-028. Затраты по введению добавок в виде водных растворов в нормах табл. 01-001; 01-003 учтены.

1.23. При устройстве мостовых из булыжного и колотого камня по готовому основанию при изменении толщины слоя на каждый проход катка сверх трех в норме 2 табл. 05-001 добавлять: норму для катков дорожных самоходных 13 т ( код 120907) – 0,45 маш.-ч.

1.24. При устройстве брусчатых мостовых с заполнением швов битумной мастикой, приготовленной с минеральным порошком, к норме 1 табл. 05-002 добавлять: битум 0,4 т, порошок минеральный 3,15 т, исключать песок 3,5 т.

1.25. При устройстве покрытий (табл. 06-018; 06-024; 03-002; 06-019; 06-020) поверхностная обработка нормируется в случае необходимости дополнительно по табл. 06-022.

1.26. Разогревание битума следует нормировать дополнительно по норме 10-001-6 (кроме таблиц, в которых предусмотрены котлы битумные).

1.27. При устройстве оснований и покрытий из щебеночных материалов:

а) при использовании основания для движения транспорта до завершения работ к нормам табл. 04-005(04-007 следует добавлять затраты по табл. 04-008;

б) при толщине нижнего слоя основания более 18 см его устройство определяется по норме 3 табл. 04-005(04-007 в два слоя с изменением толщины (1 см для каждого слоя отдельно;

в) при необходимости розлива битума в процессе укатки щебеночного основания и покрытия расход битума принимать по проекту;

г) в нормах таблицы 04-009 предусмотрен щебень из низкопрочных каменных материалов;

д) при толщине нижнего слоя покрытия более 18 см его устройство определяется по норме 3 табл. 04-012; 04-013; 04-014 в два слоя с изменением толщины (1 см для каждого слоя отдельно.

1.28. Нормами таблицы 03-009 на фрезерование асфальтобетонного покрытия предусмотрена разная ширина барабана фрезы. Применение фрез с определенной шириной барабана определяется проектной организацией в зависимости от количества смотровых колодцев различного назначения, находящихся на ремонтируемой части дорожного покрытия.

Транспортировку асфальтобетонного лома определять дополнительно, имея ввиду, что погрузка лома в автосамосвалы учтена нормами. Возврат асфальтобетонного лома определяется на месте и оформляется соответствующим актом.

1.29. При устройстве оснований из укатываемого цементобетона низких марок следует пользоваться нормами 9, 10 табл. 06-016.

При нормировании оснований из дорожного бетона низких марок (тощего) толщиной слоя более 20 см последний устраивается в два слоя и определяется по норме 9, 10 табл. 06-016 в два слоя (для каждого слоя отдельно). При толщине слоя, отличающегося от приведенного в нормах, расход дорожного бетона низких марок (тощего) следует принимать пропорционально толщине слоя.

1.30. В нормах 1-8 табл. 06-016; в нормах 1-16 табл. 06-002 предусмотрено устройство оснований и покрытий шириной 7,5 м. При устройстве их двумя полосами по 3,5 – 4 м к нормам добавлять ресурсы по табл. 06-004.

В нормах 1-10 табл. 06-016, в нормах 1-16 табл. 06-002 предусмотрен уход за цементобетонным основанием или покрытием с применением пленкообразующих материалов, а при уходе за цементобетонным основанием или покрытием засыпкой песком с поливкой водой  из указанных норм следует исключать пленкообразующие материалы и машины по нанесению пленкообразующих материалов, и добавлять затраты по нормам 1, 2 табл. 06-005.

1.31. В норме 1 табл. 06-017; в норме 17 табл. 06-002 предусмотрен уход за основанием или покрытием способом засыпки песком с поливкой водой.

1.32. Нарезку швов в цементобетонном основании или покрытии следует нормировать по табл. 06-007 в объеме, предусмотренном проектом. Устройство однослойных покрытий, армированных металлической сеткой, определяется по нормам 9-16 табл. 06-002, а установка металлической сетки в покрытие – по нормам табл. 06-009.

1.33. В нормах табл. 06-017 учтены затраты по устройству выравнивающего слоя по основанию из песка, в случаях применения другого материала изоляционного слоя расход корректировать следующим образом:

а) при устройстве изоляционного слоя из бумаги двухслойной, пропитанной битумом, – 100 м2, битум жидкий – 0,02 т;

б) при устройстве изоляционного слоя из черного песка: песок черный – 33 м3.

1.34. Устройство однослойных покрытий средствами малой механизации, определяется по норме 17, 18 табл. 06-002, что должно быть обосновано проектом.

1.35. При поверхностной обработке органическими вяжущими материалами с применением битумной эмульсии в нормах табл. 06-023 фракции щебня мытого следует принимать по проекту.

1.36. Основания, устраиваемые из черного щебня с использованием двух расклинивающихся фракций щебня, определяется по норме 1 табл. 06-018.

1.37. При применении высокоплотной асфальтобетонной смеси укладку нормировать по таблице 06-020 (норма 1, 2) и таблице 06-021 (норма 1, 2), состав смеси подбирать индивидуально. Норму расхода асфальтобетонной смеси принимать по таблице:

| Наименование смеси | Ед. | Толщина, см |
| --- | --- | --- |
|  | измер. | 4 | (0,5 |
| Высокоплотная, марки I для плотности каменных материалов: |  |  |  |
| — 2,5­2,9 т/м3 | т | 99,2 | 12,4 |
| — 3 и более т/м3 | т | 104,7 | 13,1 |

1.38. Перед укладкой асфальтобетонных смесей во влажный и холодный периоды года при просушке оснований к нормам на укладку 1000 м2 покрытия добавлять нормы для разогревателей асфальтобетона, маш.-ч.: при щебеночных или гравийных основаниях – 12,5, при бетонных основаниях – 9,4, при булыжных мостовых – 6,3. Необходимость прогревания должна быть обоснована проектом.

1.39. При  устройстве покрытия из асфальтобетонных смесей не учтены работы по розливу вяжущих материалов.

При необходимости эти затраты следует нормировать по табл. 06-026, а расход принимать по проекту.

Нормами таблиц 06-020 и 06-021 следует пользоваться при толщине слоя до 7 см. При  толщине слоя более 7 см его устройство необходимо нормировать в два слоя (для каждого слоя отдельно) по таблице 06-020 с корректировкой по таблице 06-021.

1.40. Нормами 2, 3 табл. 06-010 не предусмотрены швы расширения при устройстве покрытия на основаниях из цементобетона низких марок (тощего) или каменных материалов и грунтов, укрепленных неорганическими вяжущими 1 класса прочности. При устройстве покрытия, определяемого по норме 2, 3 табл. 06-010 на других основаниях и температуре воздуха во время бетонирования менее +10(С, необходимо устраивать швы расширения и добавлять ресурсы по табл. 06-011. Нарезку швов в затвердевшем бетоне принимать по табл. 06-012 в объеме, предусмотренном проектом.

1.41.Нормами табл. 07­004 не предусмотрено антисептирование древесины, при необходимости учитывать дополнительно согласно проекта.

1.42. В нормах табл. 08-001 предусмотрено устройство укрепительных полос по готовому основанию, устраиваемому одновременно с основанием дорожной одежды.

1.43. Нормой таблицы 09­006 предусмотрено устройство средств технического регулирования движения автотранспорта при переключении движения с одной полосы на другую. Эти затраты следует относить в главу 1 “Подготовка территории строительства”. Затраты по амортизации блоков и импульсных стрелок учитывать дополнительно исходя из времени аренды блоков.

Затраты  по заполнению блоков водой следует учитывать дополнительно по факту.

Затраты на мытье блоков относятся на счет накладных расходов подрядной организации.

1.44. Нормами табл. 09­009(09­012 работа автовышки не учтена. При необходимости учитывать дополнительно согласно проекта.

При установке дорожных знаков на присыпных бермах дороги необходимо дополнительно учитывать устройство присыпных берм по проектным данным.

1.45. В нормах табл. 10­001(10­004 приведены ориентировочные составы приготовления смесей, при привязки к местным условиям строительства состав смесей корректировать согласно данным проекта.

1.46. Затраты на разработку, прогрохотку и измельчение грунтов в нормах табл. 10­007 не учтены.

### 2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по устройству подстилающих и выравнивающих слоев из песка, гравия или других материалов определяется по проектным профилям в уплотненном состоянии.

2.2. Объем работ по устройству дорожных покрытий и оснований определяется по площади каждого конструктивного слоя. Площадь покрытия из лесоматериалов следует определять между гранями колесоотбойных брусьев.

2.3. Объем железобетонных конструкций дорожных покрытий из сборных плит следует принимать по проектным данным.

Применение и оборачиваемость сборных железобетонных плит в конструкциях дорожных одежд временных автомобильных дорог должны быть обоснованы в Проекте организации строительства, а расход плит, полученных от разборки, определяется по данным акта, составленного заказчиком и подрядчиком

2.4. Объем дренирующего грунта, способ и расстояние его транспортировки принимается по проектным данным.

2.5. Необходимость применения профилировщиков для устройства оснований под цементобетонные покрытия обосновывается проектом организации строительства объекта.

2.6. Процент выхода годного камня для определения его возвратной стоимости по норме  03-008-1 ориентировочно рекомендуется принимать в размере 60%. Фактический выход годного камня для дальнейшего использования определяется на месте и оформляется соответствующим актом.

Возврат ресурсов от разборки конструкций, изделий и материалов определяется по фактическому выходу годных для дальнейшего использования материалов, и оформляются двусторонним актом между подрядчиком и заказчиком. При этом следует дополнительно определять затраты на доставку асфальтобетонного лома на регенерационный завод.

2.7. Длину дренажных воронок под обочинами следует определять по ширине обочины (таблица 02-003).

2.8. При определении площади мощения (табл. 05-002) следует учитывать всю площадь, включая площадь, занимаемую элементами для сбора воды.

2.9. В случае отсутствия проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, нормируемых по табл. 01-002; 01-004; 03-002; 04-001; 04-003; 05-001; 06-025; 12-003; 12-008, расход этих материалов можно принимать по следующей таблице:

#### Таблица 1.1

| Номер таблиц (норм) | Наименование материала | Количество, м3 |
| --- | --- | --- |
| 01-002 (1) | Смесь битумно-грунтовая | 175 |
| 01-002 (2) | Смесь битумно-грунтовая | 194 |
| 01-004 (1) | Смесь цементно-грунтовая | 175 |
| 01-004 (2) | Смесь цементно-грунтовая | 194 |
| 01-004 (3) | Смесь цементно-грунтовая | 175 |
| 01-004 (4) | Смесь цементно-грунтовая | 194 |
| 04-001 (1) | Песок | 110 |
| 04-001 (2) | Песчано-гравийная смесь дресва | 122 |
| 04-001 (3) | Шлак доменный отвальный | 153 |
| 04-001 (4) | Щебень шлаковый | 126 |
| 04-003 (1) | Песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) | 152 |
| 04-003 (2) | Песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) | 152 |
| 04-003 (3) | Песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) | 127 |
| 04-003 (4) | Песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) | 110 |
| 05-001 (1) | Камень булыжный | 144 |
| 05-001 (2) | Камень булыжный | 9,5 |
| 03-002 (1); 03-002 (8) | Песчано-гравийная смесь | 99,2 |
| 03-002 (2); 03-002 (9) | Песчано-гравийная смесь | 70 |
| 03-002 (7); 03-002 (10); 03-002 (14) | Песчано-гравийная смесь | 50 |
| 03-002 (4); 03-002 (11) | Песчано-гравийная смесь | 25 |
| 03-002 (5); 03-002 (12) | Песчано-гравийная смесь | 140 |
| 03-002 (6); 03-002 (13) | Песчано-гравийная смесь | 100 |
| 06-025 (1) | Смесь цементно-грунтовая | 184 |
| 12-003 (1) | Песок | 102 |
| 12-008 (1) | Песок | 604 |

2.10. Указанный в настоящем Сборнике размер “до” включает в себя этот размер.

### 3. Коэффициенты к нормам

#### Таблица 3.1

| Условия применения | Номер | Коэффициенты к нормам |
| --- | --- | --- |
|  | таблиц (норм) | к нормам затрат труда рабочих-строителей | к нормам эксплуатации машин | к нормам расхода материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой. | все, кроме 07-001~07-004, 10-001~10-008, 11-001~11-008 | 1,2 | 1,2 | — |
| 3.2. Наличие люков (колодцев) подземных коммуникаций более 8 до 15 шт. на 1000 м2 дороги: | 01-001~01-004, 03-001~03-004, 03-008~03-010, 04-001, | 1,05 | 1,05 | — |
|  | 04-003~04-017, 04-021, 04-022, 05-001, 05-002, 05-005, |  |  |  |
|  | 06-001~06-013, 06-016~06-028, 7-001~07-004, 08-001, 08-002 |  |  |  |
| 3.3. То же, более 15 до 20 шт на 1000 м2 дороги | -“- | 1,15 | 1,15 | — |
| 3.4. То же, более 20 шт. на 1000 м2 дороги | -“- | 1,3 | 1,3 | — |
| Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): |  |  |  |  |
| 3.5. свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) | 04-001; 04-003; 04-011 | — | 0,8 | — |
| 3.6. до 68,6 (700) | 04-001; 04-003; 04-011 | — | 0,65 | — |
| Устройство бортовых камней сечением 100(200 мм: |  |  |  |  |
| 3.7. при цементобетонных покрытиях: |  |  |  |  |
| а) бетон В15 (М200) | 02-010 | — | — | 0,8 |
| 3.8. при других видах покрытий: |  |  |  |  |
| а) бетон В15 (М200), | 02-010 | — | — | 0,86 |
| б) раствор цементный | 02-010 | — | — | 0,33 |
| Устройство бортовых камней сечением 150(450 мм, 107(600 мм: |  |  |  |  |
| 3.9. при цементобетонных покрытиях: |  |  |  |  |
| а) бетон В15 (М 200) | 02-010 | — | — | 1,87 |
| 3.10. при других видах покрытий: |  |  |  |  |
| а) бетон В15 (М200), б) раствор цементный | 02-010 02-010 | — — | — — | 1,58 1,83 |
| Устройство бортовых камней сечением 200(450 мм, 200(600 мм: |  |  |  |  |
| 3.11. при цементобетонных покрытиях: |  |  |  |  |
| а) бетон В15 (М200) | 02-010 | — | — | 1,97 |
| 3.12. при других видах покрытий: |  |  |  |  |
| а) бетон В15 (М200), б) раствор цементный | 02-010 02-010 | — — | — — | 1,64 2,17 |
| 3.13. При наличии более 15 колодцев на 100 кв. метрах мощения | 05-002 | 1,1 | 1,1 | — |
| 3.14. При выполнении архитектурных тематических рисунков из искусственных элементов мощения | 05-002 | 1,15 | 1,15 | — |

Примечание: Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом.

РАЗДЕЛ 01. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ

1. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ ОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ

Таблица ГЭСН 27-01-001	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см

Состав работ:

01. Планировка и прикатка земляного полотна. 02. Распределение грунта. 03. Размельчение грунта с увлажнением. 04. Перемешивание грунта с вяжущими. 05. Разравнивание и профилирование. 06. Укатка. 07. Уход за покрытием.

Измеритель: 1000 м2 основания или покрытия

Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с битумом (битумной эмульсией):

27-01-001-1	фрезами навесными

27-01-001-2	автогрейдерами

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-01-001-1 | 27-01-001-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 17,78 | 16,07 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 45,42 | 62,91 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0,26 | 13,49 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,86 | 29,07 |
| 120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | 2,06 | 3,44 |
| 120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 1,54 | 0,59 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1,89 | 2,37 |
| 122201 | Фрезы навесные на тракторе 121,5 кВт (165 л.с.) (дорожные) | маш.-ч | 27,36 | — |
| 120131 | Автобитумовозы 15 т | маш.-ч | 9,73 | — |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,26 | 0,26 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 407-9085 | Грунт | м3 | П | П |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | П | П |
| 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,72 | 0,72 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 12,8 | 16 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,29 | 0,29 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,0031 | 0,0031 |

Таблица ГЭСН 27-01-002	Устройство оснований и покрытий из готовой битумно-грунтовой смеси

Состав работ:

01. Планировка и прикатка земляного полотна. 02. Разравнивание и профилирование готовой смеси. 03. Укатка. 04. Уход за покрытием.

Измеритель: 1000 м2 основания или покрытия

Устройство оснований и покрытий с применением автогрейдера из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см при приготовлении ее:

27-01-002-1	из песчаных, супесчаных грунтов

27-01-002-2	из щебеночных, гравийных, гравийно(щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-01-002-1 | 27-01-002-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 19,1 | 19,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 5 | 5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0,26 | 0,26 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,24 | 1,24 |
| 120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | 2,06 | 2,06 |
| 120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 0,59 | 0,59 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,25 | 0,25 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,34 | 0,34 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 407-9020 | Смесь битумно-грунтовая | м3 | П | П |
| 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,72 | 0,72 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,29 | 0,29 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,0031 | 0,0031 |

2. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ

Таблица ГЭСН 27-01-003	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с цементом навесными фрезами

Состав работ:

01. Планировка и прикатка земляного полотна. 02. Распределение грунта. 03. Размельчение грунта с увлажнением. 04. Распределение цемента. 05. Перемешивание грунта с цементом. 06. Разравнивание и профилирование. 07. Укатка. 08. Уход за покрытием с применением пленкообразующих материалов.

Измеритель: 1000 м2 основания или покрытия

27-01-003-1	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с цементом навесными фрезами

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-01-003-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 18,58 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 45,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 010101 | Автоцементовозы 13 т | маш.-ч | 3,64 |
| 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0,26 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,69 |
| 120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | 2,07 |
| 120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 1,19 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 7,63 |
| 121802 | Распределители цемента | маш.-ч | 3,58 |
| 122201 | Фрезы навесные на тракторе 121,5 кВт (165 л.с.) (дорожные) | маш.-ч | 24,4 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,5 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,38 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1572 | Кальций хлористый жидкий, сорт 1 | т | П |
| 101-9540 | Цемент | т | П |
| 407-9085 | Грунт | м3 | П |
| 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,72 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 18,5 |

Таблица ГЭСН 27-01-004	Устройство оснований и покрытий из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см

Состав работ:

01. Планировка и прикатка земляного полотна. 02. Разравнивание и профилирование готовой смеси автогрейдером (нормы 1, 2). 03. Укатка (нормы 1, 2). 04. Уход за покрытием с применением пленкообразующих материалов.

Измеритель: 1000 м2 основания или покрытия

Устройство оснований и покрытий автогрейдером из готовой цементо-грунтовой смеси толщиной 15 см приготовленной:

27-01-004-1	из песчаных, супесчаных грунтов

27-01-004-2	из щебеночных, гравийных гравийно-(щебеночно) песчаных и золошлаковых смесей

Устройство оснований и покрытий профилировщиком из готовой цементо-грунтовой смеси толщиной 15 см приготовленной:

27-01-004-3	из песчаных, супесчаных грунтов

27-01-004-4	из щебеночных, гравийных гравийно-(щебеночно) песчаных и золошлаковых смесей

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-01-004-1 | 27-01-004-2 | 27-01-004-3 | 27-01-004-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 23,26 | 23,26 | 113,42 | 113,42 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 5,96 | 5,96 | 48,16 | 48,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,12 | 17,38 | 17,38 |
| 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,33 | 2,33 | 0,22 | 0,22 |
| 120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | 2,06 | 2,06 | 2,17 | 2,17 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,34 | 0,34 | 0,31 | 0,31 |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | — | — | 17,38 | 17,38 |
| 121102 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщик оснований | маш.-ч | — | — | 9,59 | 9,59 |
| 010601 | Тележки тракторные 20 т | маш.-ч | — | — | 17,38 | 17,38 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 407-9030 | Смесь цементо-грунтовая | м3 | П | П | П | П |
| 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,29 | 0,29 | — | — |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,0031 | 0,0031 | — | — |
| 101-0581 | Мазут топочный каменноугольный | т | — | — | 0,0114 | 0,0114 |
| 201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т | т | — | — | 0,111 | 0,111 |

РАЗДЕЛ 02. ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА

Таблица ГЭСН 27-02-001	Устройство дренажей

Состав работ:

01. Копание ровиков, пропил асбоцементных труб. 02. Вдавливание щебня в грунт (норма 1). 03. Укладка гидроизоляционного слоя по дну ровика (нормы 1-3). 04. Укладка щебня в ровик (норма 3). 05. Укладка стеклоткани по слою щебня (норма 3). 06. Укладка дренирующих труб. 07. Устройство фильтрующей обсыпки из гравия (норма 1). 08. Устройство песчаного дренирующего слоя (нормы 1, 2).

Измеритель: 100 м дренажа

Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос:

27-02-001-1	из асбестоцементных труб

27-02-001-2	из трубофильтров

Устройство дренажей поперечных:

27-02-001-3	с односторонним выпуском

27-02-001-4	с двусторонним выпуском

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-001-1 | 27-02-001-2 | 27-02-001-3 | 27-02-001-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 25,9 | 36,92 | 38,88 | 43,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 3,1 | 2,7 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 5,51 | 0,57 | 4,32 | 7,53 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,64 | 0,4 | 0,88 | 0,88 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,09 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.-ч | 4,7 | — | 3,2 | 6,41 |
| 040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | 4,7 | — | 3,2 | 6,41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 103-0671 | Трубы асбестоцементные класса ВТ-6 условный проход 100 мм, внутренний диаметр 104 мм | м | 102 | — | 69,5 | 139 |
| 403-9200 | Трубофильтры керамзитобетонные 100 мм | м | — | 102 | — | — |
| 408-9302 | Гравий для строительных работ фракции (3) 5-10 мм | м3 | 3,57 | — | — | — |
| 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 1,9 | — | 13,4 | 13,4 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 4,59 | 6,12 | — | — |
| 101-0857 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б | м2 | 31 | 31 | 76 | 76 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0,03 | 0,27 | — | — |
| 104-0068 | Холсты стекловолокнистые марки ВВ-Г, высший сорт | 10 м2 | — | — | 7,6 | 7,6 |

Таблица ГЭСН 27-02-002	Устройство сбросов воды из продольных дренажей

Состав работ:

01. Копание ровиков. 02. Укладка дренирующих труб. 03. Устройство щебеночного основания под оголовок. 04. Устройство бетонного монолитного оголовка.

Измеритель: 100 м сброса

27-02-002-1	Устройство сбросов воды из продольных дренажей

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-002-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 64,49 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,23 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,03 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,15 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 103-0671 | Трубы асбестоцементные класса ВТ-6 условный проход 100 мм, внутренний диаметр 104 мм | м | 102 |
| 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 1,06 |
| 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0,43 |
| 102-0058 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0,09 |

Таблица ГЭСН 27-02-003	Устройство дренажных воронок под обочинами

Состав работ:

01. Копание ровиков. 02. Копание воронок. 03. Укладка труб. 04. Сопряжение труб с песчаным слоем, щебнем.

Измеритель: 100 м воронок

27-02-003-1	Устройство дренажных воронок под обочинами

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-003-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 96,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 103-0671 | Трубы асбестоцементные класса ВТ-6 условный проход 100 мм, внутренний диаметр 104 мм | м | 174 |
| 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 1,53 |
| 402-9050 | Раствор цементный | м3 | 0,06 |

Таблица ГЭСН 27-02-004	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи

Состав работ:

01. Копание траншеи вручную. 02. Устройство щебеночной подготовки. 03. Установка железобетонных конструкций лотка в откосах насыпи.

Измеритель: 100 м лотка

27-02-004-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-004-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 169,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 43,92 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,62 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,5 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 41,67 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 1,13 |
| 331101 | Трамбовки пневматические | маш.-ч | 2,26 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 440-9006 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | 4,62 |
| 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 7,6 |
| 402-9050 | Раствор цементный | м3 | 0,046 |

Таблица ГЭСН 27-02-005	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона

Состав работ:

01. Укладка конструкций лотка на цементном растворе с заделкой шва сопряжения с проезжей частью битумной мастикой. 02. Планировка основания перед укладкой бортового камня (лотка).

Измеритель: 100 м3 лотка

27-02-005-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части: из продольных лотков из сборного бетона

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-005-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 352,07 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 142,52 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 14,19 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 128,33 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 403-9060 | Конструкции сборные бетонные | м3 | 100 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 9,2 |
| 101-1575 | Мастика бутилкаучуковая строительная МББП-65 “ЛИЛО-1” | т | 1,93 |

Таблица ГЭСН 27-02-006	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев

Состав работ:

01. Копание траншеи для водоотводного устройства. 02. Устройство щебеночной подготовки с уплотнителем. 03. Установка бетонных и железобетонных конструкций колодца. 04. Бетонирование дна ливнеприемника и фундамента под бортовой камень с уходом за бетоном. 05. Укладка асбоцементной трубы. 06. Установка бетонного бортового камня с заполнением швов цементным раствором. 07. Установка чугунной решетки и чугунного люка. 08. Обратная засыпка грунта с уплотнением и поливом воды.

Измеритель: 1 колодец

Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из колодцев водоприемных:

27-02-006-1	бетонных

27-02-006-2	железобетонных

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-006-1 | 27-02-006-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 13,52 | 13,41 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1 | 1,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,95 | 0,96 |
| 331101 | Трамбовки пневматические | маш.-ч | 0,06 | 0,06 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,03 | 0,03 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 403-9060 | Конструкции сборные бетонные | м3 | 0,68 | 0,35 |
| 440-9006 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | — | 0,17 |
| 103-0673 | Трубы асбестоцементные класса ВТ-6 условный проход 200 мм, внутренний диаметр 196 мм | м | 4,42 | 4,42 |
| 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0,32 | 0,29 |
| 101-1895 | Решетки для приямков стальные | т | 0,051 | 0,051 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 |
| 402-9050 | Раствор цементный | м3 | 0,014 | 0,014 |
| 103-9200 | Люки чугунные | шт. | 1 | 1 |
| 401-9001 | Бетон | м3 | 0,071 | 0,071 |

Таблица ГЭСН 27-02-007	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах

Состав работ:

01. Копание траншеи вручную. 02. Устройство щебеночной подготовки с уплотнением. 03. Установка бетонных конструкций водосброса на обочине. 04. Устройство сопряжения блоков и бетонирование дна лотка.

Измеритель: 1 м3 водосброса

27-02-007-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-007-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 22,56 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 3,31 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,14 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2,83 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,03 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,17 |
| 331101 | Трамбовки пневматические | маш.-ч | 0,35 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 403-9060 | Конструкции сборные бетонные | м3 | 1 |
| 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 2,17 |
| 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 0,46 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,08 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 3,8 |

Таблица ГЭСН 27-02-008	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей

Состав работ:

01. Устройство щебеночной подготовки. 02. Установка бетонного упора, шпоры и укладка бетонных плит.

Измеритель: 1 гаситель

27-02-008-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-008-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 14,61 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 4,14 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,05 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,08 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 3,98 |
| 331101 | Трамбовки пневматические | маш.-ч | 0,09 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 403-9060 | Конструкции сборные бетонные | м3 | 0,53 |
| 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0,51 |

Таблица ГЭСН 27-02-009	Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными плитами при размываемых грунтах

Состав работ:

01.  Копание траншеи. 02. Устройство щебеночной подготовки с уплотнением. 03. Укладка бетонных плит укрепления.

Измеритель: 10 м2 укрепления

27-02-009-1	Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными плитами при размываемых грунтах

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-009-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 29,98 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 8,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,21 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,11 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 7,5 |
| 331101 | Трамбовки пневматические | маш.-ч | 0,42 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,19 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 403-9060 | Конструкции сборные бетонные | м3 | 0,8 |
| 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 2,6 |

Таблица ГЭСН 27-02-010	Установка бортовых камней

Состав работ:

01. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки. 02. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой. 03. Очистка гранитных бортов.

Измеритель: 100 м бортового камня

Установка бортовых камней бетонных:

27-02-010-1	при цементобетонных покрытиях

27-02-010-2	при других видах покрытий

Установка бортовых камней природных:

27-02-010-3	при цементобетонных покрытиях

27-02-010-4	при других видах покрытий

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-010-1 | 27-02-010-2 | 27-02-010-3 | 27-02-010-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 76,08 | 76,08 | 109 | 109 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 413-9010 | Камни бортовые | м | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 3,9 | 5,9 | 3,9 | 5,9 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 102-0038 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

РАЗДЕЛ 03. ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ПОД ЧЕРНЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ (ГРАВИЙНЫЕ) И АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ (ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ)

1. ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ

Таблица ГЭСН 27-03-001	Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований

Состав работ:

01. Очистка оснований. 02. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов.

Измеритель: 1000 м2 площади основания

Исправление профиля оснований щебеночных:

27-03-001-1	с добавлением нового материала

27-03-001-2	без добавления нового материала

Исправление профиля оснований гравийных:

27-03-001-3	с добавлением нового материала

27-03-001-4	без добавления нового материала

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03-001-1 | 27-03-001-2 | 27-03-001-3 | 27-03-001-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 62,27 | 63,38 | 34,3 | 35,23 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 45 | 39,98 | 22,95 | 17,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4,39 | 0,76 | 4,36 | — |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 4,22 | 2,83 | 4,22 | 2,83 |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 8,17 | 8,17 | 6,38 | 6,38 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 23,37 | 23,37 | 4,66 | 4,66 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 3,74 | 3,74 | 2,22 | 2,22 |
| 122501 | Кирковщики | маш.-ч | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 11,5 | 11,5 | — | — |
| 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 55 | — | — | — |
| 408-9280 | Гравий | м3 | — | — | 66 | — |
| 411-0001 | Вода | м3 | 25 | 25 | 15 | 15 |

Таблица ГЭСН 27-03-002	Исправление профиля песчано-гравийных оснований и покрытий

Состав работ:

01. Очистка основания (нормы 1,8). 02. Очистка покрытия (нормы 2-7, 9-14). 03. Поливка водой существующего покрытия (нормы 2-7, 9-14). 04. Кирковка и перемещение полученного материала для верхнего слоя на обочину и обратно (нормы 2-7, 9-14). 05. Поливка нижнего слоя существующего покрытия (нормы 2-7, 9-14). 06. Кирковка и перемещение полученного материала для нижнего слоя (нормы 2-7, 9-14). 07. Планировка вскиркованного материала с прикаткой (нормы 2-7, 9-14). 08. Добавление нового материала и разравнивание смеси (нормы 2-7, 9-14). 09. Собирание материала в мерный валик с проверкой его объема (нормы 2-7, 9-14). 10. Разравнивание смеси с поливкой ее водой, оправка в валик с проверкой объема (нормы 1, 8). 11. Разравнивание материала (нормы 1, 8). 12. Розлив вяжущего и перемешивание смесей автогрейдером. 13. Введение извести. 14. Разравнивание и профилирование готовой смеси. 15. Укатка. 16. Уход за покрытием.

Измеритель: 1000 м2 покрытия и основания

27-03-002-1	Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте из новых материалов

Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды:

27-03-002-2	до 30 %

27-03-002-3	до 50 %

27-03-002-4	до 75 %

Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды:

27-03-002-5	до 30 %

27-03-002-6	до 50 %

27-03-002-7	до 75 %

27-03-002-8	Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей, с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте из новых материалов

Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей, с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды:

27-03-002-9	до 30 %

27-03-002-10	до 50 %

27-03-002-11	до 75 %

Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей, с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте c использованием материалов существующей дорожной одежды:

27-03-002-12	до 30 %

27-03-002-13	до 50 %

27-03-002-14	до 75 %

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03-002-1 | 27-03-002-2 | 27-03-002-3 | 27-03-002-4 | 27-03-002-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 33,08 | 34,05 | 34,05 | 34,35 | 68,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 34,76 | 36,3 | 34,99 | 33,36 | 72,75 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 6,55 | 4,58 | 3,27 | 1,64 | 9,17 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | — | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 1,52 |
| 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 9,26 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 13 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 27,47 |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 1,98 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 5,46 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 4,74 |
| 122301 | Щетки дорожные навесные с трактором | маш.-ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 5,21 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,08 |
| 122501 | Кирковщики | маш.-ч | — | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 1,52 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 408-9282 | Смесь песчано-гравийная | м3 | П | П | П | П | П |
| 101-9010 | Битум | т | П | П | П | П | П |
| 411-0001 | Вода | м3 | 2,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 13,4 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,3 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,00613 | 0,00613 | 0,00613 | 0,00613 | 0,0128 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03-002-6 | 27-03-002-7 | 27-03-002-8 | 27-03-002-9 | 27-03-002-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 68,1 | 68,7 | 21,76 | 21,95 | 21,95 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 70,13 | 66,85 | 37,59 | 39,14 | 38,33 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 6,55 | 3,27 | 6,55 | 4,58 | 3,77 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,52 | 1,52 | — | 0,76 | 0,76 |
| 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 9,26 | 9,26 | 4,31 | 4,31 | 4,31 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 27,47 | 27,47 | 13,7 | 13,36 | 13,36 |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 5,46 | 5,46 | 1,98 | 3,48 | 3,48 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 4,74 | 4,74 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 121802 | Распределители цемента | маш.-ч | — | — | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| 122301 | Щетки дорожные навесные с трактором | маш.-ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 5,21 | 5,21 | 1 | 2,6 | 2,6 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 122501 | Кирковщики | маш.-ч | 1,52 | 1,52 | — | 0,76 | 0,76 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 408-9282 | Смесь песчано-гравийная | м3 | П | П | П | П | П |
| 101-9010 | Битум | т | П | П | — | — | — |
| 411-0001 | Вода | м3 | 13,4 | 13,4 | 2,68 | 6,68 | 6,68 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,3 | 0,3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,0128 | 0,0128 | 0,00613 | 0,00613 | 0,00613 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | — | — | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | — | — | П | П | П |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03-002-11 | 27-03-002-12 | 27-03-002-13 | 27-03-002-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 22,15 | 43,9 | 43,9 | 44,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 36,2 | 77,76 | 75,11 | 71,83 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,64 | 9,2 | 6,55 | 3,27 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,76 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 4,31 | 8,62 | 8,62 | 8,62 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 13,36 | 28,18 | 28,18 | 28,18 |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 3,48 | 5,46 | 5,46 | 5,46 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 1,35 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
| 121802 | Распределители цемента | маш.-ч | 3,58 | 7,16 | 7,16 | 7,16 |
| 122301 | Щетки дорожные навесные с трактором | маш.-ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2,6 | 5,21 | 5,21 | 5,21 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 122501 | Кирковщики | маш.-ч | 0,76 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 408-9282 | Смесь песчано-гравийная | м3 | П | П | П | П |
| 411-0001 | Вода | м3 | 6,68 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,15 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,00613 | 0,0128 | 0,0128 | 0,0128 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 2,22 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | П | П | П | П |

Таблица ГЭСН 27-03-003	Нормы для корректировки таблицы 27-03-002 при изменении толщины слоя основания или покрытия

Измеритель: 1000 м2 покрытия и основания

При изменении толщины слоя основания или покрытия на каждый 1 см добавлять или исключать:

27-03-003-1	к норме 27-03-002-1

27-03-003-2	к нормам 27-03-002-2; 27-03-002-5

27-03-003-3	к нормам 27-03-002-3; 27-03-002-6

27-03-003-4	к нормам 27-03-002-4; 27-03-002-7

27-03-003-5	к норме 27-03-002-8

27-03-003-6	к нормам 27-03-002-9; 27-03-002-12

27-03-003-7	к нормам 27-03-002-10; 27-03-002-13

27-03-003-8	к нормам 27-03-002-11; 27-03-002-14

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03-003-1 | 27-03-003-2 | 27-03-003-3 | 27-03-003-4 | 27-03-003-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,19 | 1,99 | 1,8 | 1,6 | 2,83 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,82 | 0,59 | 0,4 | 0,2 | 0,82 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,71 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,71 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | — | — | — | — | 0,08 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | — | — | — | — | 0,1 |
| 122301 | Щетки дорожные навесные с трактором | маш.-ч | — | — | — | — | 0,06 |
| 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,27 |
| 121802 | Распределители цемента | маш.-ч | — | — | — | — | 0,46 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9010 | Битум | т | П | П | П | П | — |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | — | — | — | — | П |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | — | — | — | — | 0,28 |
| 408-9282 | Смесь песчано-гравийная | м3 | 12,4 | 9 | 6 | 3 | 12,4 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03-003-6 | 27-03-003-7 | 27-03-003-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,73 | 2,54 | 2,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,59 | 0,4 | 0,2 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 122301 | Щетки дорожные навесные с трактором | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 122501 | Кирковщики | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 121802 | Распределители цемента | маш.-ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | П | П | П |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 408-9282 | Смесь песчано-гравийная | м3 | 9 | 6 | 3 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |

Таблица ГЭСН 27-03-004	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси

Состав работ:

01. Очистка оснований. 02. Укладка асфальтобетонной смеси с укаткой.

Измеритель: 100 т смеси

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси:

27-03-004-1	с применением укладчиков асфальтобетона

27-03-004-2	без применения укладчиков асфальтобетона

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03-004-1 | 27-03-004-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 21,77 | 62,24 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 21,5 | 22,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 4,18 | 8,53 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 13,57 | 13,57 |
| 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3,39 | — |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,36 | 0,36 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 101 | 101 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,005 | 0,005 |
| 101- 9010 | Битум | т | 0,074 | 0,074 |

2. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ

Таблица ГЭСН 27-03-008	Разборка покрытий и оснований

Состав работ:

01. Очистка покрытия или основания (нормы 1-3). 02. Разборка покрытия и основания. 03. Сгребание материала, полученного от разборки. 04. Сортировка камня с выборкой годной шашки (норма 1). 05. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке.

Измеритель: 100 м3 конструкций

Разборка покрытий и оснований:

27-03-008-1	мостовой из булыжного камня

27-03-008-2	щебеночных

27-03-008-3	черных щебеночных

27-03-008-4	асфальтобетонных

27-03-008-5	цементо-бетонных

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03-008-1 | 27-03-008-2 | 27-03-008-3 | 27-03-008-4 | 27-03-008-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 204 | 13,22 | 17,47 | 179,8 | 57,42 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,1 | 2 | 2 | 2,7 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,12 | 3,79 | 5,91 | 45,63 | 12,43 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,22 | 0,46 | 0,65 | — | — |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,9 | 1,39 | 2,67 | — | — |
| 091400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 0,9 | 1,39 | 2,67 | — | — |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | — | 1,94 | 2,59 | 1,55 | — |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | — | — | — | 88,16 | — |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | — | — | — | 44,08 | — |
| 060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 | маш.-ч | — | — | — | — | 9,27 |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | — | — | — | — | 3,16 |

Таблица ГЭСН 27-03-009	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования

Состав работ:

01. Приведение фрезы в рабочее положение. 02. Фрезерование асфальтобетонных покрытий с перемещением материала в отвал или погрузкой в транспортные средства. 03. Замена резцов. 04. Приведение фрезы в транспортное положение.

Измеритель: 100 м2

Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя:

27-03-009-1	5 см

27-03-009-2	10 см

Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя:

27-03-009-3	5 см

27-03-009-4	10 см

27-03-009-5	15 см

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03-009-1 | 27-03-009-2 | 27-03-009-3 | 27-03-009-4 | 27-03-009-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 3,49 | 5,81 | 1,34 | 1,74 | 2,18 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 5,46 | 9,09 | 2,13 | 2,73 | 3,42 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 122221 | Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм | маш.-ч | 1,82 | 3,03 | — | — | — |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1,82 | 3,03 | 0,71 | 0,91 | 1,14 |
| 400051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.-ч | 1,82 | 3,03 | 0,71 | 0,91 | 1,14 |
| 122222 | Установка холодного фрезерования шириной барабана 2000 мм | маш.-ч | — | — | 0,71 | 0,91 | 1,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0001 | Вода | м3 | 3,2 | 5,3 | 2,5 | 3,2 | 4 |

Таблица ГЭСН 27-03-010	Разборка бортовых камней

Состав работ:

01. Разборка бортовых камней вручную. 02. Сгребание материала, полученного при разборке. 03. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке.

Измеритель: 100 м

Разборка бортовых камней:

27-03-010-1	на бетонном основании

27-03-010-2	на щебеночном основании

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03-010-1 | 27-03-010-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 76,7 | 56,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 |

РАЗДЕЛ 04. ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ

1. ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ

Таблица ГЭСН 27-04-001	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований

Состав работ:

01. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. 02. Россыпь и разравнивание материалов. 03. Уплотнение россыпей с поливкой водой.

Измеритель: 100 м3 материала основания (в плотном теле)

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований:

27-04-001-1	из песка

27-04-001-2	из песчано-гравийной смеси, дресвы

27-04-001-3	из шлака доменного отвального сталеплавильного

27-04-001-4	из щебня

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-001-1 | 27-04-001-2 | 27-04-001-3 | 27-04-001-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 15,72 | 15,72 | 12,77 | 24,19 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 13,88 | 14,81 | 29,74 | 20,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4,29 | 4,76 | 4,74 | 2,46 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,77 | 1,93 | 3,86 | 2,3 |
| 120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 7,08 | 7,08 | 2,3 | 12,21 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,74 | 1,04 | 2,2 | 1,04 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | — | — | 16,64 | — |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | — | — | — | 2,59 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | П | — | — | — |
| 408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | — | П | — | — |
| 409-9013 | Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный | м3 | — | — | П | — |
| 408-9080 | Щебень | м3 | — | — | — | П |
| 411-0001 | Вода | м3 | 5 | 7 | 14,9 | 7 |

2. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРАВИЙНЫХ, ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ И ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ

Таблица ГЭСН 27-04-003	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей или щебеночно-песчаных смесей

Состав работ:

01. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя. 02. Россыпь и разравнивание материалов. 03. Укатка с поливкой водой. 04. Уход за покрытием (нормы 1, 3, 4).

Измеритель: 1000 м2 основания или покрытий

Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей:

27-04-003-1	однослойных толщиной 12 см

27-04-003-2	двухслойных нижний слой толщиной 12 см

27-04-003-3	двухслойных верхний слой 10 см

27-04-003-4	серповидного профиля покрытия при толщине по оси дороги 12 см

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-003-1 | 27-04-003-2 | 27-04-003-3 | 27-04-003-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 46,18 | 25,74 | 39,49 | 48,84 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 26,74 | 21,02 | 17,73 | 24,99 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 5,92 | 5,92 | 4,95 | 4,3 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,64 | 1,62 | 2,43 | 2,51 |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 8,3 | 6,38 | 4,4 | 8,3 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 7,66 | 4,91 | 4,66 | 7,66 |
| 120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 0,59 | 0,59 | — | 0,59 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1,63 | 1,6 | 1,29 | 1,63 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 408-9181 | Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава | м3 | П | П | П | П |
| 411-0001 | Вода | м3 | 10,5 | 10,5 | 8 | 10,5 |

3. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Таблица ГЭСН 27-04-005	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)

Состав работ:

01. Россыпь и разравнивание щебня. 02. Укатка и поливка водой. 03. Профилирование и планировка щебня.

Измеритель: 1000 м2 основания

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)):

27-04-005-1	однослойных

27-04-005-2	двухслойных верхнего слоя

27-04-005-3	двухслойных нижнего слоя

27-04-005-4	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-005-1 | 27-04-005-2 | 27-04-005-3 | 27-04-005-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 37,29 | 36,96 | 32,03 | 0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 49,92 | 52,72 | 34,5 | 2,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3,98 | 7,96 | 3,69 | 0,83 |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,59 | — | 2,59 | — |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,41 | 1,82 | 0,41 | — |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 12,08 | 12,08 | 8,21 | 0,86 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 27,25 | 27,25 | 16,64 | 0,82 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2,96 | 2,96 | 2,96 | — |
| 121803 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч | 0,65 | 0,65 | — | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 15 | — | — |
| 408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 189 | 189 | 12,6 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 30 | 30 | 20 | — |

Таблица ГЭСН 27-04-006	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

Состав работ:

01. Россыпь и разравнивание щебня. 02. Профилирование и планировка щебня. 03. Укатка с поливкой водой.

Измеритель: 1000 м2 основания

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)):

27-04-006-1	однослойных

27-04-006-2	двухслойных верхнего

27-04-006-3	двухслойных нижнего

27-04-006-4	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-006-1 | 27-04-006-2 | 27-04-006-3 | 27-04-006-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 36,96 | 36,63 | 33,15 | 0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 41,95 | 44,75 | 29,53 | 2,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3,98 | 7,96 | 3,69 | 0,83 |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,59 | — | 2,59 | — |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,41 | 1,82 | 0,41 | — |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 9,7 | 9,7 | 6,54 | 0,86 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 21,66 | 21,66 | 13,34 | 0,82 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2,96 | 2,96 | 2,96 | — |
| 121803 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч | 0,65 | 0,65 | — | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 189 | 189 | 12,6 |
| 408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 15 | — | — |
| 411-0001 | Вода | м3 | 30 | 30 | 20 | — |

Таблица ГЭСН 27-04-007	Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)

Состав работ:

01. Россыпь и разравнивание щебня. 02. Профилирование и планировка щебня. 03. Укатка и поливка водой.

Измеритель: 1000 м2 основания

Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2):

27-04-007-1	однослойных

27-04-007-2	двухслойных верхнего слоя

27-04-007-3	двухслойных нижнего слоя

27-04-007-4	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-007-01 по 27-04-007-3

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-007-1 | 27-04-007-2 | 27-04-007-3 | 27-04-007-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 36,96 | 36,63 | 31,75 | 0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 36,24 | 38,93 | 25,77 | 2,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,59 | — | 2,59 | — |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,41 | 1,82 | 0,41 | — |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 7,87 | 7,87 | 5,3 | 0,86 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 17,78 | 17,67 | 10,82 | 0,82 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2,96 | 2,96 | 2,96 | — |
| 121803 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч | 0,65 | 0,65 | — | — |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3,98 | 7,96 | 3,69 | 0,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 408-0018 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 15 | — | — |
| 408-0020 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 189 | 189 | 12,6 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 30 | 30 | 20 | — |

Таблица ГЭСН 27-04-008	Нормы для корректировки таблиц 27-04-005, 27-04-006 и 27-04-007 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ

Состав работ:

01. Россыпь и разравнивание щебня. 02. Профилирование и планировка щебня. 03. Укатка и поливка водой.

Измеритель: 1000 м2 основания

27-04-008-1	Добавлять к нормам таблиц 27-04-005, 27-04-006, 27-04-007 на 1000 м2 основания при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-008-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 18,48 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 3,59 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 2,55 |
| 121803 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч | 0,65 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,39 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 408-0005 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 10 |

Таблица ГЭСН 27-04-009	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм

Состав работ:

01. Подготовка подстилающего слоя. 02. Россыпь и разравнивание щебня. 03. Профилирование и планировка щебня. 04. Укатка щебня с поливкой водой.

Измеритель: 1000 м2 основания

Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм:

27-04-009-1	однослойных

27-04-009-2	верхнего слоя двухслойных

27-04-009-3	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-009-01, 27-04-009-02

27-04-009-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм

27-04-009-5	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-04-009-04

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-009-1 | 27-04-009-2 | 27-04-009-3 | 27-04-009-4 | 27-04-009-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 53,18 | 29,36 | 0,68 | 28,41 | 0,75 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 36,21 | 38,94 | 2,35 | 28,35 | 2,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3 | 5,99 | 0,83 | 5,89 | 0,83 |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,59 | — | — | 2,59 | — |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,8 | 5,13 | — | 0,55 | — |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 13,57 | 13,57 | 0,78 | 13,57 | 0,86 |
| 120908 | Катки дорожные самоходные гладкие 18 т | маш.-ч | 9,8 | 9,8 | 0,74 | 2,79 | 0,82 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 4,45 | 4,45 | — | 2,96 | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 408-0394 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 70-120 мм | м3 | 121 | 121 | 10,1 | 151 | 12,6 |
| 408-0392 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм | м3 | 10 | 10 | 0,63 | — | — |
| 408-0393 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм | м3 | 22,7 | 22,7 | 1,89 | — | — |
| 411-0001 | Вода | м3 | 30 | 30 | — | 20 | — |

Таблица ГЭСН 27-04-010	Нормы для корректировки таблицы 27-04-009 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта

Состав работ:

01. Подготовка подстилающего слоя. 02. Россыпь и разравнивание щебня. 03. Профилирование и планировка щебня. 04. Укатка щебня с поливкой водой.

Измеритель: 1000 м2 основания

27-04-010-1	При использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта добавлять к нормам таблицы 27-04-009 на дополнительную обработку щебнем мелких фракций

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-010-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 18,04 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 4,66 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,32 |
| 120908 | Катки дорожные самоходные гладкие 18 т | маш.-ч | 2,17 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,59 |
| 121803 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч | 0,58 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 408-9393 | Песок для строительных работ: природный 50%; обогащенный 50% | м3 | 10 |
| 408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 3-10 мм | м3 | 10 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 4 |

Таблица ГЭСН 27-04-011	Устройство оснований из отвальных доменных шлаков

Состав работ:

01. Россыпь и разравнивание шлака автогрейдером. 02. Прикатка шлаковой россыпи с дроблением глыб и поливкой водой. 03. Россыпь шлакового щебня фракций 10-20 мм. 04. Укатка шлака с поливкой водой. 05. Уход за основанием.

Измеритель: 1000 м2 основания

Устройство оснований из отвальных доменных шлаков:

27-04-011-1	однослойных толщиной 10 см

27-04-011-2	двухслойных толщиной 20 см

27-04-011-3	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-011-1, 27-04-011-2

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-011-1 | 27-04-011-2 | 27-04-011-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 43,23 | 61,15 | 0,67 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 40,45 | 73,92 | 1,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 5,38 | 10,4 | 0,89 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,01 | 4,01 | — |
| 120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 3,42 | 6,84 | — |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 26,9 | 47,77 | — |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2,74 | 4,9 | 0,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 409-9013 | Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный | м3 | 153 | 315 | 15,3 |
| 409-9037 | Щебень шлаковый доменный и сталеплавильный для дорожного строительства класса 1 фракции 10-20 мм | м3 | 20,4 | 20,4 | — |
| 411-0001 | Вода | м3 | 18,2 | 32,4 | 1,42 |

Таблица ГЭСН 27-04-012	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)

Состав работ:

01. Россыпь и разравнивание щебня. 02. Профилирование и планировка щебня. 03. Укатка щебня с поливкой водой. 04. Уход за покрытием.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Устройство покрытий толщиной 15 см (при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)):

27-04-012-1	однослойных

27-04-012-2	двухслойных верхнего слоя

27-04-012-3	двухслойных нижнего слоя

27-04-012-4	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-012-1 по 27-04-012-3

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-012-1 | 27-04-012-2 | 27-04-012-3 | 27-04-012-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 55,94 | 55,44 | 32,03 | — |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 2,7 | 2,1 | — |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 53,6 | 57,7 | 34,89 | 2,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4,17 | 8,35 | 3,69 | 0,83 |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,59 | — | 2,59 | — |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,41 | 1,82 | 0,41 | — |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 12,08 | 12,08 | 8,21 | 0,86 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 29,75 | 29,75 | 16,64 | 0,82 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 3,35 | 4,45 | 3,35 | — |
| 121803 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч | 1,25 | 1,25 | — | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 189 | 189 | 12,6 |
| 408-0005 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 10 | 10 | — | — |
| 408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 15 | — | — |
| 411-0001 | Вода | м3 | 20 | 30 | 20 | — |

Таблица ГЭСН 27-04-013	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2)

Состав работ:

01. Россыпь и разравнивание щебня. 02. Профилирование и планировка щебня. 03. Укатка щебня с поливкой водой. 04. Уход за покрытием.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Устройство покрытий толщиной 15 см (при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)):

27-04-013-1	однослойных

27-04-013-2	двухслойных верхнего слоя

27-04-013-3	двухслойных нижнего слоя

27-04-013-4	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-013-1 по 27-04-013-3

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-013-1 | 27-04-013-2 | 27-04-013-3 | 27-04-013-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 55,44 | 54,94 | 32,03 | — |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 2,7 | 2,1 | — |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 45,18 | 45,29 | 29,92 | 2,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4,17 | 8,35 | 3,69 | 0,83 |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,59 | — | 2,59 | — |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,41 | 1,82 | 0,41 | — |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 9,7 | 9,7 | 6,54 | 0,86 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 23,71 | 19,72 | 13,34 | 0,82 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 3,35 | 4,45 | 3,35 | — |
| 121803 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч | 1,25 | 1,25 | — | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 189 | 189 | 12,6 |
| 408-0013 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 10 | 10 | — | — |
| 408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 15 | — | — |
| 411-0001 | Вода | м3 | 20 | 30 | 20 | — |

Таблица ГЭСН 27-04-014	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгc/см2)

Состав работ:

01. Россыпь и разравнивание щебня. 02. Профилирование и планировка щебня. 03. Укатка щебня с поливкой водой. 04. Уход за покрытием.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2):

27-04-014-1	однослойных

27-04-014-2	двухслойных верхнего слоя

27-04-014-3	двухслойных нижнего слоя

27-04-014-4	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-014-1 по 27-04-014-3

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-014-1 | 27-04-014-2 | 27-04-014-3 | 27-04-014-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 55,44 | 54,94 | 31,75 | — |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 2,7 | 2,1 | — |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 38,91 | 43,01 | 26,16 | 2,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4,17 | 8,35 | 3,69 | 0,83 |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,59 | — | 2,59 | — |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,41 | 1,82 | 0,41 | — |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 7,87 | 7,87 | 5,3 | 0,86 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 19,27 | 19,27 | 10,82 | 0,82 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 3,35 | 4,45 | 3,35 | — |
| 121803 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч | 1,25 | 1,25 | — | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 408-0020 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 189 | 189 | 12,6 |
| 408-0017 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 10 | 10 | — | — |
| 408-0018 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 15 | — | — |
| 411-0001 | Вода | м3 | 20 | 30 | 20 | — |

Таблица ГЭСН 27-04-015	Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью

Состав работ:

01. Россыпь и разравнивание щебня. 02. Профилирование и планировка щебня. 03. Подкатка с поливкой водой. 04. Разравнивание и профилирование готовой смеси. 05. Уплотнение основания с вдавливанием смеси. 06. Уход за основанием с применением пленкообразущих материалов.

Измеритель: 1000 м2 основания

Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщиной слоя 18 см с уплотнением:

27-04-015-1	катками на пневмомашинах

27-04-015-2	виброкатками

27-04-015-3	Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщиной слоя 20 см с уплотнением кулачковыми катками

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-015-1 | 27-04-015-2 | 27-04-015-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 39,22 | 39,22 | 37,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 18,48 | 16,49 | 26,53 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 5,91 | 5,91 | 5,91 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 5,29 | — | 5,29 |
| 120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | 3,7 | — | — |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2,96 | 2,96 | 1,48 |
| 120951 | Катки дорожные самоходные вибрационные, масса до 8 т | маш.-ч | — | 7 | — |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | — | — | 10,96 |
| 120701 | Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т | маш.-ч | — | — | 10,96 |
| 120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | — | — | 2,27 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 408-9080 | Щебень | м3 | 214 | 214 | 268 |
| 407-9040 | Смесь пескоцементная | м3 | 51,5 | 51,5 | 54,1 |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 1 | 1 | 1 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 20 | 20 | 10 |

Таблица ГЭСН 27-04-016	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ)

Состав работ:

01. Планировка земляного полотна с уплотнением (нормы 4, 5). 02. Планировка откосов (нормы 5, 7). 03. Раскладка рулонов НСМ. 04. Закрепление полотен НСМ анкерами с последующей разборкой крепления. 05. Склейка полотен НСМ.

Измеритель: 1000 м2 поверхности

Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит:

27-04-016-1	полосами

27-04-016-2	сплошной

27-04-016-3	грунт в “обойме”

Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне:

27-04-016-4	сплошной

27-04-016-5	в “обойме”

Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) при укреплении откосов:

27-04-016-6	неподтопляемой

27-04-016-7	подтопляемой

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-016-1 | 27-04-016-2 | 27-04-016-3 | 27-04-016-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 20,6 | 41,2 | 105,41 | 30,75 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,2 | 0,3 | 3,57 | 4,71 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | — | — | 2,77 | 2,77 |
| 120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | — | — | — | 1,64 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства “Дорнит-2” | 10 м2 | П | П | П | П |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,00013 | 0,00013 | 0,00026 | 0,00013 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-016-5 | 27-04-016-6 | 27-04-016-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 79,75 | 32,4 | 34,76 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,2 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 8,82 | 0,2 | 1,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 6,47 | — | — |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,11 | — | 0,75 |
| 120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | 1,64 | — | — |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,6 | 0,2 | 0,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства “Дорнит-2” | 10 м2 | П | П | П |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,00026 | 0,0023 | 0,0023 |

Таблица ГЭСН 27-04-017	Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта

Состав работ:

01. Укладка блоков из пенопласта вручную с закреплением стальными стержнями.

Измеритель: 100 м3

27-04-017-1	Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-017-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 128,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 4,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 4,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 104-9061 | Пенопласт ФРП-1 | м3 | 100 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | П |

4. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ, УСТРАИВАЕМЫЕ НА КРУТЫХ СКЛОНАХ

Таблица ГЭСН 27-04-021	Устройство основания из пескоцементной смеси на крутых склонах

Состав работ:

01. Устройство металлической опалубки. 02. Укладка смеси вручную. 03. Уплотнение смеси с поливом водой. 04. Уход за основанием. 05. Снятие опалубки.

Измеритель: 100 м2 основания

27-04-021-1	Устройство основания из пескоцементной смеси толщиной 0,18 м на крутых склонах

27-04-021-2	При изменении толщины слоя на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-04-021-1

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-021-1 | 27-04-021-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 55,66 | 0,51 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 12,2 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 9,86 | 0,02 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1,53 | — |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 1,62 | — |
| 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 0,81 | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 105-9090 | Опалубка металлическая | т | 0,005 | — |
| 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,1 | — |
| 407-9040 | Смесь пескоцементная | м3 | 20,6 | 1,12 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 3,7 | — |

Таблица ГЭСН 27-04-022	Устройство покрытия из цементобетона на крутых склонах

Состав работ:

01. Установка продольной и поперечной металлической опалубки. 02. Устройство цементобетонного покрытия вручную с устройством температурных швов. 03. Уход за покрытием. 04. Разборка опалубки.

Измеритель: 100 м2 покрытия

27-04-022-1	Устройство покрытия из цементобетонной смеси толщиной 0,20 м на крутых склонах

27-04-022-2	При изменении толщины слоя на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-04-022-1

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-022-1 | 27-04-022-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 58,96 | 0,55 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,2 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 12,91 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 10,45 | 0,03 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1,53 | — |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 1,86 | — |
| 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 0,93 | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 401-9010 | Бетон дорожный | м3 | 20,4 | 1,02 |
| 105-9090 | Опалубка металлическая | т | 0,03 | — |
| 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,1 | — |
| 411-0001 | Вода | м3 | 3,7 | — |

РАЗДЕЛ 05. УСТРОЙСТВО МОСТОВЫХ И ПОДЗОРОВ

1. УСТРОЙСТВО МОСТОВЫХ

Таблица ГЭСН 27-05-001	Устройство мостовых из колотого и булыжного камня по готовому основанию

Состав работ:

01. Укладка версты из крупного камня с подсыпкой грунтом. 02. Мощение подбором камня и трамбованием. 03. Россыпь расклинцовки. 04. Укладка с проверкой профиля и засыпкой песком. 05.  Уход за мостовой.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

27-05-001-1	Устройство мостовых толщиной 14 см из колотого и булыжного камня по готовому основанию, с уплотнением при трех проходах катка

27-05-001-2	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-05-001-1

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-05-001-1 | 27-05-001-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 552,24 | 6,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 17,53 | 0,67 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 12,4 | 0,67 |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 1,52 | — |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 0,65 | — |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2,96 | — |
| 122801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 13,68 | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 408-9012 | Камень | м3 | П | П |
| 408-0009 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 10,2 | — |
| 408-0010 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм | м3 | 12,8 | — |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 21 | — |
| 411-0001 | Вода | м3 | 20 | — |

Таблица ГЭСН 27-05-002	Устройство брусчатых и мозаиковых мостовых

Состав работ:

01. Сортировка каменной брусчатки и мозаиковой шашки. 02. Мощение лотка и мостовой. 03. Трамбование мостовой вручную. 04. Разогревание битумной мастики. 05. Заполнение швов битумной мастикой (норма 1) и цементным раствором (нормы 2,3). 06. Засыпка мостовой.

Измеритель: 1000 м2 мостовой

27-05-002-1	Устройство мостовых брусчатых с заполнением швов битумной мастикой при высоте брусчатки 10 см

Устройство мостовых мозаиковых с заполнением швов цементным раствором при высоте мозаиковой шашки:

27-05-002-2	10 см

27-05-002-3	12 см

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-05-002-1 | 27-05-002-2 | 27-05-002-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 990 | 804,1 | 796,79 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 20,98 | 20,77 | 21,78 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 5,93 | 5,72 | 6,73 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 15,05 | 15,05 | 15,05 |
| 121012 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.-ч | 9,02 | — | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9630 | Шашка мозаиковая | м3 | — | 123 | 146 |
| 101-1763 | Мастика битумно-полимерная | т | 1,17 | — | — |
| 408-9393 | Песок для строительных работ: природный 50%; обогащенный 50% | м3 | 12,4 | 9,2 | 9,2 |
| 408-9220 | Брусчатка | м3 | 131 | 8 | 11 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 55,5 | 55,5 | 55,5 |
| 402-0079 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 | м3 | — | 18,8 | 18,8 |

2. МОЩЕНЫЕ ПОДЗОРЫ И ОТМОСТКИ

Таблица ГЭСН 27-05-005	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см

Состав работ:

01. Планировка земляного полотна. 02. Мощение камнем с трамбованием и засыпкой песком.

Измеритель: 100 м2 подзоров и отмосток

27-05-005-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-05-005-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 70,51 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 7,65 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,44 |
| 331101 | Трамбовки пневматические | маш.-ч | 18,62 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 6,21 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 408-0385 | Камень булыжный | м3 | 11 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 2 |

РАЗДЕЛ 06. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ

1. ЖЕСТКИЕ ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ

Таблица ГЭСН 27-06-001	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит

Состав работ:

01. Укладка плит. 02. Заделка швов цементным раствором. 03. Заливка швов между плитами и швов расширения битумной мастикой. 04. Заделка гнезд между плитами, правка и сварка выпусков арматуры.

Измеритель: 100 м3 сборных железобетонных плит

27-06-001-1	Устройство дорожных покрытий из сборных шестигранных железобетонных плит

Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью:

27-06-001-2	до 3 м2

27-06-001-3	до 10,5 м2

27-06-001-4	свыше 10,5 м2

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-001-1 | 27-06-001-2 | 27-06-001-3 | 27-06-001-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 213,64 | 136,25 | 139,52 | 137,64 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3 | 3,8 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 102,61 | 75,89 | 63,93 | 63,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 67,26 | 45,12 | 28,91 | — |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 1,68 | 1,29 | 1,57 | 1,68 |
| 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 7,41 | 9,41 | 19,29 | 14,51 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 13,96 | 14,03 | 14,09 | 14,09 |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | — | — | — | 28,02 |
| 120600 | Заливщики швов на базе автомобиля | маш.-ч | 21,39 | 16,74 | 20,93 | 20,93 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 440-9138 | Плиты сборные железобетонные | м3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 401-0010 | Бетон тяжелый, класс В 27,5 (М350) | м3 | 0,7 | 0,33 | 0,42 | 0,42 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0,8 | 0,57 | 0,72 | 0,72 |
| 101-9090 | Мастика | т | 0,46 | 0,36 | 0,45 | 0,45 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0133 | 0,0135 | 0,024 | 0,0136 |
| 204-9001 | Арматура | т | — | — | 0,08 | 0,07 |

Таблица ГЭСН 27-06-002	Устройство цементобетонных покрытий, устраиваемых машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах

Состав работ:

01. Установка, разборка и перенос инвентарных металлических рельс-форм (нормы 1-16) деревянных щитов опалубки (норма 17). 02. Установка краевой арматуры (нормы 1-16). 03. Установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах устройства шва расширения и установка штырей в продольных швах и швах сжатия. 04. Устройство температурных швов (норма 17). 05. Укладка бетона с уплотнением и отделкой покрытия машинами. 06. Передвижка разгрузочного мостика трактором (нормы 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14). 07. Уплотнение бетона у швов вибраторами (нормы 1-16). 08. Уход за покрытием с применением пленкообразующих материалов (нормы 1-16) и увлажнением (норма 17).

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя:

27-06-002-1	18 см

27-06-002-2	20 см

Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя:

27-06-002-3	18 см

27-06-002-4	20 см

Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя:

27-06-002-5	22 см

27-06-002-6	24 см

Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя:

27-06-002-7	22 см

27-06-002-8	24 см

Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя:

27-06-002-9	18 см

27-06-002-10	20 см

Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя:

27-06-002-11	18 см

27-06-002-12	20 см

Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя:

27-06-002-13	22 см

27-06-002-14	24 см

Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя:

27-06-002-15	22 см

27-06-002-16	24 см

27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см

27-06-002-18	При изменении толщины слоя на 1 см добавлять или исключать к норме 27-06-002-17

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-002-1 | 27-06-002-2 | 27-06-002-3 | 27-06-002-4 | 27-06-002-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 162,77 | 162,77 | 173,6 | 173,6 | 197,39 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,9 | 4,9 | 4,1 | 4,1 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 107,85 | 107,86 | 79,48 | 79,49 | 119,83 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 27,31 | 27,31 | 17,3 | 17,3 | 28,96 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 17,24 | 17,25 | 17,24 | 17,25 | 17,24 |
| 121101 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах машины для отделки цементо-бетонных покрытий | маш.-ч | 10,37 | 10,37 | 7,3 | 7,3 | 12,08 |
| 121102 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщик оснований | маш.-ч | 10,37 | 10,37 | 7,3 | 7,3 | 12,08 |
| 121103 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах распределитель цементобетона | маш.-ч | 10,37 | 10,37 | 7,3 | 7,3 | 12,08 |
| 121306 | Машины для нанесения пленкообразущих материалов | маш.-ч | 10,37 | 10,37 | 7,3 | 7,3 | 12,08 |
| 010601 | Тележки тракторные 20 т | маш.-ч | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| 040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | 10,18 | 10,18 | 7,17 | 7,17 | 11,95 |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 10,18 | 10,18 | 7,17 | 7,17 | 11,95 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,29 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 204-9001 | Арматура | т | П | П | П | П | П |
| 401-9013 | Бетон дорожный (для верхнего слоя и однослойных покрытий) | м3 | 184 | 204 | 184 | 204 | 224 |
| 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 102-0117 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-0581 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,17 | 0,19 | 0,17 | 0,19 | 0,21 |
| 101-9010 | Битум | т | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-002-6 | 27-06-002-7 | 27-06-002-8 | 27-06-002-9 | 27-06-002-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 197,39 | 187,04 | 187,04 | 193,92 | 193,92 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 119,84 | 86,31 | 86,32 | 117,64 | 117,65 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 28,96 | 17,3 | 17,3 | 28,63 | 28,63 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 17,25 | 17,24 | 17,25 | 17,24 | 17,25 |
| 121101 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах машины для отделки цементо-бетонных покрытий | маш.-ч | 12,08 | 8,44 | 8,44 | 11,74 | 11,74 |
| 121102 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщик оснований | маш.-ч | 12,08 | 8,44 | 8,44 | 11,74 | 11,74 |
| 121103 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах распределитель цементобетона | маш.-ч | 12,08 | 8,44 | 8,44 | 11,74 | 11,74 |
| 121306 | Машины для нанесения пленкообразущих материалов | маш.-ч | 12,08 | 8,44 | 8,44 | 11,74 | 11,74 |
| 010601 | Тележки тракторные 20 т | маш.-ч | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| 040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | 11,95 | 8,29 | 8,29 | 11,8 | 11,8 |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 11,95 | 8,29 | 8,29 | 11,8 | 11,8 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 204-9001 | Арматура | т | П | П | П | П | П |
| 401-9013 | Бетон дорожный (для верхнего слоя и однослойных покрытий) | м3 | 245 | 224 | 245 | 61 | 61 |
| 401-9014 | Бетон дорожный (для нижнего слоя) | м3 | — | — | — | 123 | 143 |
| 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 102-0117 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-0581 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,23 | 0,21 | 0,23 | 0,17 | 0,19 |
| 101-9010 | Битум | т | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-002-11 | 27-06-002-12 | 27-06-002-13 | 27-06-002-14 | 27-06-002-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 183,77 | 183,77 | 215,04 | 215,04 | 197,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 84,92 | 84,92 | 132,29 | 132,32 | 90,75 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 17,3 | 17,3 | 30,83 | 30,83 | 17,3 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 17,25 | 17,25 | 17,24 | 17,27 | 17,24 |
| 121101 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах машины для отделки цементо-бетонных покрытий | маш.-ч | 8,21 | 8,21 | 14,02 | 14,02 | 9,35 |
| 121102 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщик оснований | маш.-ч | 8,21 | 8,21 | 14,02 | 14,02 | 9,35 |
| 121103 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах распределитель цементобетона | маш.-ч | 8,21 | 8,21 | 14,02 | 14,02 | 9,35 |
| 121306 | Машины для нанесения пленкообразущих материалов | маш.-ч | 8,21 | 8,21 | 14,02 | 14,02 | 9,35 |
| 010601 | Тележки тракторные 20 т | маш.-ч | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| 040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | 8,05 | 8,05 | 13,83 | 13,83 | 9,18 |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 8,05 | 8,05 | 13,83 | 13,83 | 9,18 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,99 | 0,99 | — | — | — |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,28 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 204-9001 | Арматура | т | П | П | П | П | П |
| 401-9013 | Бетон дорожный (для верхнего слоя и однослойных покрытий) | м3 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 401-9014 | Бетон дорожный (для нижнего слоя) | м3 | 123 | 143 | 163 | 184 | 163 |
| 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 102-0117 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-0581 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,21 |
| 102-0180 | Пиломатериалы березовые и мягких лиственных пород: береза, липа. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта | м3 | — | — | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-9010 | Битум | т | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-002-16 | 27-06-002-17 | 27-06-002-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 197,12 | 344,28 | 6,09 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 2,9 | 4,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 90,76 | 51,35 | 1,36 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 17,3 | — | — |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 17,24 | 1,14 | 0,05 |
| 121101 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах машины для отделки цементо-бетонных покрытий | маш.-ч | 9,35 | — | — |
| 121102 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщик оснований | маш.-ч | 9,35 | — | — |
| 121103 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах распределитель цементобетона | маш.-ч | 9,35 | — | — |
| 121306 | Машины для нанесения пленкообразущих материалов | маш.-ч | 9,35 | — | — |
| 010601 | Тележки тракторные 20 т | маш.-ч | 17,3 | — | — |
| 040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | 9,18 | 18,71 | 1,16 |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 9,18 | 18,71 | 1,16 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | — | 2,88 | — |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,29 | 3,2 | 0,15 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | — | 25,42 | — |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | — | 6,25 | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 204-9001 | Арматура | т | П | П | П |
| 401-9013 | Бетон дорожный (для верхнего слоя и однослойных покрытий) | м3 | 61 | 204 | 10,2 |
| 401-9014 | Бетон дорожный (для нижнего слоя) | м3 | 184 | — | — |
| 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,41 | — | — |
| 201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т | т | 0,11 | — | — |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 15 | 40 | — |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,12 | — | — |
| 101-0581 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,0114 | — | — |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,23 | 0,19 | 0,01 |
| 102-0180 | Пиломатериалы березовые и мягких лиственных пород: береза, липа. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта | м3 | 0,03 | 0,24 | - |
| 101-9010 | Битум | т | 0,007 | 11,44 | 0,57 |
| 101-1575 | Мастика бутилкаучуковая строительная МББП-65 “ЛИЛО-1” | т | — | 0,13 | — |
| 411-0001 | Вода | м3 | — | 178 | — |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | — | 11 | — |
| 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | — | 12,2 | 0,59 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | — | 7,58 | — |

Таблица ГЭСН 27-06-003	Нормы для корректировки таблицы 27-06-002 при устройстве покрытий на высоких насыпях и невозможности прохода автомашин по обочинам

Измеритель: 1000 м2 покрытия

На высоких насыпях и невозможности прохода автомашин по обочинам добавлять:

27-06-003-1	к нормам с 27-06-002-1 по 27-06-002-4

27-06-003-2	к нормам с 27-06-002-5 по 27-06-002-8

27-06-003-3	к нормам с 27-06-002-9 по 27-06-002-12

27-06-003-4	к нормам с 27-06-002-13 по 27-06-002-16

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-003-1 | 27-06-003-2 | 27-06-003-3 | 27-06-003-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 16,8 | 20,5 | 18,7 | 22,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 9,41 | 11,42 | 10,42 | 12,54 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 9,41 | 11,42 | 10,42 | 12,54 |

Таблица ГЭСН 27-06-004	Нормы для корректировки таблиц 27-06-003 и 27-06-017 при устройстве покрытий и оснований двумя полосами по 3,5–4 м

Измеритель: 1000 м2 покрытия

27-06-004-1	При устройстве покрытий и оснований двумя полосами по 3,5-4 м добавлять к нормам таблиц 27-06-003, 27-06-017

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-004-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 31,02 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 6,33 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 5,21 |
| 121101 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах машины для отделки цементо-бетонных покрытий | маш.-ч | 0,28 |
| 121102 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщик оснований | маш.-ч | 0,28 |
| 121103 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах распределитель цементобетона | маш.-ч | 0,28 |

Таблица ГЭСН 27-06-005	Нормы для корректировки таблицы 27-06-002 (нормы 1-16) при уходе за цементобетонным основанием или покрытием засыпкой песком и поливкой водой

Измеритель: 1000 м2 основания или покрытия

27-06-005-1	При уходе за цементнобетонным основанием или покрытием (засыпкой песком и поливкой водой) добавлять к нормам с 27-06-002-1 по 27-06-002-16

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-005-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 109,42 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 27,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3,3 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 23,83 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 50 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 178 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 11 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 8 |

Таблица ГЭСН 27-06-006	Нормы для корректировки таблицы 27-06-002 при уходе за бетоном пленкообразующими материалами в условиях континентального сухого и жаркого климата

Измеритель: 1000 м2 основания и покрытия

27-06-006-1	При уходе за бетоном пленкообразующими материалами в условиях континентального сухого и жаркого климата добавлять к нормам таблицы 27-06-002

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-006-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 79,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 40 |

Таблица ГЭСН 27-06-007	Нарезка швов

Состав работ:

01. Очистка полосы покрытия (норма 1). 02. Разметка линий расположения шва. 03. Нарезка швов. 04.  Разогревание мастики. 05.  Заполнение швов битумной мастикой (норма 1) и изоловой лентой (норма 2).

Измеритель: 100 м шва

Нарезка швов в бетоне:

27-06-007-1	затвердевшем

27-06-007-2	свежеуложенном

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-007-1 | 27-06-007-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 8,5 | 9,71 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,1 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 18,46 | 2,81 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,04 | — |
| 120600 | Заливщики швов на базе автомобиля | маш.-ч | 1,86 | — |
| 121201 | Нарезчики швов в затвердевшем бетоне | маш.-ч | 15,44 | — |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,92 | — |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,19 | — |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,34 | — |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 121200 | Нарезчики швов в свежеуложенном цементобетоне | маш.-ч | — | 2,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1575 | Мастика бутилкаучуковая строительная МББП-65 “ЛИЛО-1” | т | 0,04 | — |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 1 | — |
| 411-0001 | Вода | м3 | 3,31 | — |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,06 | — |
| 101-1682 | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм | т | 0,00008 | 0,00008 |
| 101-9462 | Пленка полиэтиленовая | м2 | — | 6,82 |

Таблица ГЭСН 27-06-008	Устройство шва-стыка

Состав работ:

01. Очистка полосы покрытия. 02. Разметка линий расположения шва. 03. Нарезка швов. 04. Укладка полиуретанового шнура. 05. Разогревание мастики. 06. Заполнение швов битумной мастикой.

Измеритель: 100 м шва

27-06-008-1	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-008-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 21,89 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 12,88 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,13 |
| 120600 | Заливщики швов на базе автомобиля | маш.-ч | 3,25 |
| 121211 | Установка мобильная для нарезки швов в асфальтобетонном покрытии | маш.-ч | 8,36 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,92 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,19 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,6 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1763 | Мастика битумно-полимерная | т | 0,07 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 2 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 3,5 |
| 101-9698 | Шнур полиуретановый | м | 100 |
| 101-9010 | Битум | т | 0,01 |

Таблица ГЭСН 27-06-009	Укладка сетки в дорожное покрытие

Состав работ:

01. Раскладка сетки. 02. Разметка линий крепления (норма 2). 03. Крепление дюбелями (норма 2).

Измеритель: 1000 м2 покрытия

27-06-009-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие

27-06-009-2	Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-009-1 | 27-06-009-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 12,43 | 15,39 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,16 | 0,19 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,07 | 0,08 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,09 | 0,11 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 204-9182 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм | т | П | — |
| 101-9066 | Геосетка | м2 | — | П |
| 101-9105 | Дюбели | кг | — | 80 |

Таблица ГЭСН 27-06-010	Устройство однослойных покрытий, устраиваемые машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта со скользящими формами

Состав работ:

01. Установка и снятие копирной струны. 02. Укладка бетонной смеси вручную в начальной части покрытия с установкой опалубки, уплотнение бетона у швов вибраторами. 03. Устройство швов расширение с установкой штырей (норма 1). 04. Укладка бетонной смеси и отделка покрытия машинами. 05. Устройство рабочего шва. 06. Уход за покрытием с применением пленкообразующих материалов.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Устройство однослойных покрытий толщиной слоя:

27-06-010-1	20 см

27-06-010-2	22 см

27-06-010-3	24 см

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-010-1 | 27-06-010-2 | 27-06-010-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 31,69 | 27,82 | 28,96 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 8,39 | 9,07 | 9,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 121304 | Бетоноукладчики со скользящими формами | маш.-ч | 1,66 | 1,79 | 1,92 |
| 121306 | Машины для нанесения пленкообразущих материалов | маш.-ч | 1,66 | 1,79 | 1,92 |
| 121312 | Финишеры трубчатые | маш.-ч | 1,66 | 1,79 | 1,92 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 1,57 | — | — |
| 040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | 1,39 | 1,55 | 1,66 |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 1,39 | 1,55 | 1,66 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 204-9001 | Арматура | т | П | П | П |
| 401-9010 | Бетон дорожный | м3 | 204 | 224 | 245 |
| 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 101-9916 | Шнур полиэтиленовый | м | 190 | 190 | 190 |
| 201-9220 | Стойки металлические со струбцинами | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 101-9010 | Битум | т | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,011 | 0,012 | 0,012 |
| 102-0137 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,304 | 0,038 | 0,041 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,046 | 0,046 | 0,046 |

Таблица ГЭСН 27-06-011	Устройство швов расширения

Состав работ:

01. Изготовление конструкции шва расширения. 02. Установка конструкции.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

27-06-011-1	Устройство швов расширения

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-011-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 4,58 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,15 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,07 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,08 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 102-0137 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,32 |
| 101-9010 | Битум | т | 0,002 |

Таблица ГЭСН 27-06-012	Устройство швов в затвердевшем бетоне

Состав работ:

01. Разметка линий расположения шва. 02. Нарезка шва. 03 Разогревание мастики. 04. Заполнение швов битумной мастикой.

Измеритель: 100 м шва

27-06-012-1	Нарезка швов в затвердевшем бетоне

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-012-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 24,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 7,47 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,15 |
| 120600 | Заливщики швов на базе автомобиля | маш.-ч | 1,68 |
| 121200 | Нарезчики швов в свежеуложенном цементобетоне | маш.-ч | 0,42 |
| 121301 | Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта: нарезчики швов в затвердевшем бетоне поперечных | маш.-ч | 1,3 |
| 121302 | Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта: нарезчики швов в затвердевшем бетоне продольных | маш.-ч | 1,17 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,01 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,07 |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0,19 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,27 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 2 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,3 |
| 101-1763 | Мастика битумно-полимерная | т | 0,03 |
| 113-0307 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | т | 0,0004 |
| 101-9734 | Грунтовка битумная | т | 0,00021 |

Таблица ГЭСН 27-06-013	Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям

Состав работ:

01. Изготовление конструкции компенсационного шва. 02. Установка закладных элементов шва из досок. 03. Установка и разборка опалубки из готовых щитов. 04. Устройство цементобетонного покрытия вручную. 05. Обмазка битумной эмульсией торцов плиты. 06. Заполнение компенсационных швов песчаным асфальтобетоном и мастикой. 07. Укрытие швов толем.

Измеритель: 100 м2 покрытия

Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям толщиной покрытия:

27-06-013-1	20 см

27-06-013-2	22 см

27-06-013-3	24 см

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-013-1 | 27-06-013-2 | 27-06-013-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 65,09 | 79,24 | 81,65 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 17,97 | 17,53 | 17,72 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,63 | 0,72 | 0,8 |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 16,43 | 15,78 | 15,78 |
| 040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | 16,43 | 15,78 | 15,78 |
| 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,83 | 0,95 | 1,06 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 401-9010 | Бетон дорожный | м3 | 20,4 | 22,4 | 24,3 |
| 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 0,887 | 1,013 | 1,14 |
| 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 4,55 | 5 | 5,46 |
| 102-0058 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0,51 | 0,57 | 0,64 |
| 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 9 | 9 | 9 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,0032 | 0,0035 | 0,0038 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,009 | 0,01 | 0,011 |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,026 | 0,029 | 0,032 |
| 101-9090 | Мастика | т | 0,014 | 0,014 | 0,014 |

2. НЕЖЕСТКИЕ ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ

Таблица ГЭСН 27-06-016	Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона

Состав работ:

01. Установка, разборка и перенос инвентарных металлических рельс-форм (нормы 1-9), опалубки (норма 10). 02. Планировка и уплотнение подстилающего слоя (норма 9). 03. Распределение цементобетонной смеси с уплотнением и отделкой поверхности машинами бетоноукладочного комплекта (нормы 1-8), профилировщиками (норма 9). 04. Передвижка разгрузочного мостика трактором (нормы 1, 2, 5, 6). 05. Устройство температурных швов (нормы 1-8). 06. Уход за основанием.

Измеритель: 1000 м2 основания

Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке с мостика, толщина слоя:

27-06-016-1	16 см

27-06-016-2	18 см

Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке со смежной полосы основания без применения мостика, толщина слоя:

27-06-016-3	16 см

27-06-016-4	18 см

Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке с мостика, толщина слоя:

27-06-016-5	20 см

27-06-016-6	22 см

Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке со смежной полосы основания без применения мостика, толщина слоя:

27-06-016-7	20 см

27-06-016-8	22 см

Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона низких марок (тощего):

27-06-016-9	профилировщиками, толщина слоя 16 см

27-06-016-10	автогрейдерами, толщина слоя 16 см

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-016-1 | 27-06-016-2 | 27-06-016-3 | 27-06-016-4 | 27-06-016-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 169,12 | 169,12 | 163,52 | 163,52 | 184,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 111,99 | 111,99 | 85,25 | 85,25 | 125,85 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 26,43 | 26,43 | 17,3 | 17,3 | 28,3 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 |
| 121101 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах машины для отделки цементо-бетонных покрытий | маш.-ч | 9,46 | 9,46 | 6,61 | 6,61 | 11,4 |
| 121102 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщик оснований | маш.-ч | 16,87 | 16,87 | 14,02 | 14,02 | 18,81 |
| 121103 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах распределитель цементобетона | маш.-ч | 9,46 | 9,46 | 6,61 | 6,61 | 11,4 |
| 121306 | Машины для нанесения пленкообразущих материалов | маш.-ч | 9,46 | 9,46 | 6,61 | 6,61 | 11,4 |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 8,58 | 8,58 | 6,03 | 6,03 | 10,32 |
| 040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | 8,58 | 8,58 | 6,03 | 6,03 | 10,32 |
| 010601 | Тележки тракторные 20 т | маш.-ч | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 2,55 | 2,55 | 1,74 | 1,74 | 3,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 204-9001 | Арматура | т | П | П | П | П | П |
| 401-9010 | Бетон дорожный | м3 | 163 | 184 | 163 | 184 | 204 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 |
| 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 101-0581 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-016-6 | 27-06-016-7 | 27-06-016-8 | 27-06-016-9 | 27-06-016-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 184,8 | 178,08 | 178,08 | 118,97 | 42,29 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 118,44 | 85,72 | 85,72 | 66,66 | 16,61 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 28,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | — |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 0,12 |
| 121101 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах машины для отделки цементо-бетонных покрытий | маш.-ч | 11,4 | 7,87 | 7,87 | — | — |
| 121102 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщик оснований | маш.-ч | 11,4 | 7,87 | 7,87 | 14,82 | — |
| 121103 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах распределитель цементобетона | маш.-ч | 11,4 | 7,87 | 7,87 | — | — |
| 121306 | Машины для нанесения пленкообразущих материалов | маш.-ч | 11,4 | 7,87 | 7,87 | 7,41 | — |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 10,32 | 7,19 | 7,19 | — | — |
| 040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | 10,32 | 7,19 | 7,19 | — | — |
| 010601 | Тележки тракторные 20 т | маш.-ч | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | — |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,16 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | — |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 3,1 | 2,16 | 2,16 | — | — |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | — | — | — | 7,41 | 3,99 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | — | — | — | — | 3,28 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | — | — | — | — | 8,21 |
| 120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | — | — | — | — | 0,59 |
| 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | — | — | — | — | 0,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 204-9001 | Арматура | т | П | П | П | — | — |
| 401-9010 | Бетон дорожный | м3 | 224 | 204 | 224 | — | — |
| 401-9012 | Бетон дорожный низших марок (“тощий”) | м3 | — | — | — | 163 | 163 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | 63,3 | — |
| 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | — |
| 101-0581 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | — |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | — | — | — | — | 0,63 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | — | — | — | — | 0,00613 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | — | — | — | — | 0,002 |

Таблица ГЭСН 27-06-017	Устройство оснований городских проездов

Состав работ:

01. Установка, разборка и перенос опалубки. 02. Устройство выравнивающего слоя из песка вручную. 03. Распределение цементобетонной смеси с уплотнением и отделкой. 04. Устройство температурных швов. 05. Уход за основанием.

Измеритель: 1000 м2 основания

27-06-017-1	Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 16 см

27-06-017-2	При изменении толщины слоя на каждый 1 см добавлять к норме 26-06-017-1

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-017-1 | 27-06-017-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 301,71 | 5,64 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 16,15 | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,7 | — |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 13,41 | — |
| 121012 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.-ч | 12,53 | — |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,59 | 0,03 |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 17,4 | — |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,45 | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 401-9010 | Бетон дорожный | м3 | 162 | 10,2 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 40 | — |
| 101-9010 | Битум | т | 0,09 | — |
| 411-0001 | Вода | м3 | 178 | — |
| 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 10,2 | 0,65 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 12 | 1 |
| 101-1564 | Гидроизол | м2 | 45,5 | — |

Таблица ГЭСН 27-06-018	Устройство оснований и покрытий из черного щебня

Состав работ:

01. Очистка основания. 02. Укладка и закрепление боковых упоров. 03. Укладка и укатка черного щебня с проверкой профиля. 04. Россыпь и укатка черного клинца. 05. Россыпь и укатка черной мелочи (норма 1). 06. Уход за покрытием.

Измеритель: 1000 м2

Устройство покрытия из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов:

27-06-018-1	2,5-2,9 т/м3

27-06-018-2	3 т/м3 и более

Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов:

27-06-018-3	2,5-2,9 т/м3

27-06-018-4	3 т/м3 и более

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-018-1 | 27-06-018-2 | 27-06-018-3 | 27-06-018-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 56,66 | 56,66 | 45,83 | 45,83 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 22,83 | 22,83 | 16,17 | 16,17 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 12,31 | 12,31 | 8,08 | 8,08 |
| 121803 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч | 4,86 | 4,86 | 2,43 | 2,43 |
| 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 |
| 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 122301 | Щетки дорожные навесные с трактором | маш.-ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 410-9120 | Щебень черный 3 (5)-10 (15) мм | т | 8 | 9 | — | — |
| 410-9123 | Щебень черный 10 (15)-20 (25) мм | т | 11 | 12,5 | 11 | 12,5 |
| 410-9125 | Щебень черный 20-40 мм | т | 117 | 137 | 117 | 137 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 101-9010 | Битум | т | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0024 | 0,0024 | 0,0018 | 0,0018 |

Таблица ГЭСН 27-06-019	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей

Состав работ:

01. Очистка основания. 02. Установка бортовых упоров. 03. Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона. 04. Укатка. 05. Уход за покрытием.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей толщиной 3 см:

27-06-019-1	типа БХ

27-06-019-2	типа ВХ

27-06-019-3	типа ДХ

При изменении толщины покрытия на 0,5 см из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать:

27-06-019-4	к норме 27-06-019-1

27-06-019-5	к норме 27-06-019-2

27-06-019-6	к норме 27-06-019-3

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-019-1 | 27-06-019-2 | 27-06-019-3 | 27-06-019-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 50,96 | 50,96 | 50,96 | 1,36 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 6,6 | 6,6 | 6,6 | — |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | — |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 2,55 | 2,55 | 2,55 | — |
| 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3,19 | 3,19 | 3,19 | — |
| 122301 | Щетки дорожные навесные с трактором | маш.-ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | — |
| 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,04 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 71,2 | 70,6 | 68,5 | 11,9 |
| 101-9010 | Битум | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,01 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | — |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,00613 | 0,00613 | 0,00613 | — |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | — |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-019-5 | 27-06-019-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1,36 | 1,36 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,04 | 0,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 11,8 | 11,5 |
| 101-9010 | Битум | т | 0,01 | 0,01 |

Таблица ГЭСН 27-06-020	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей

Состав работ:

01. Очистка основания. 02. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке. 03. Укатка. 04. Вырубка образцов и заделка вырубок.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:

27-06-020-1	2,5-2,9 т/м3

27-06-020-2	3 т/м3 и более

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов:

27-06-020-3	2,5-2,9 т/м3

27-06-020-4	3 т/м3 и более

27-06-020-5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов:

27-06-020-6	2,5-2,9 т/м3

27-06-020-7	3 т/м3 и более

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов:

27-06-020-8	2,5-2,9 т/м3

27-06-020-9	3 т/м3 и более

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов:

27-06-020-10	2,5-2,9 т/м3

27-06-020-11	3 т/м3 и более

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов:

27-06-020-12	2,5-2,9 т/м3

27-06-020-13	3 т/м3 и более

27-06-020-14	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-020-1 | 27-06-020-2 | 27-06-020-3 | 27-06-020-4 | 27-06-020-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 19,12 | 19,12 | 19,12 | 19,12 | 19,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 |
| 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 96,6 | 102 | 95,8 | 102 | 93,3 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 |
| 101-9010 | Битум | т | 0,0108 | 0,0116 | 0,0108 | 0,0116 | 0,0108 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-020-6 | 27-06-020-7 | 27-06-020-8 | 27-06-020-9 | 27-06-020-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 19,06 | 19,06 | 19,18 | 19,18 | 19,18 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 |
| 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | — | — | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 92,5 | 96,2 | 93,7 | 97,4 | 91,4 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | — | — | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,0062 | 0,0062 | 0,00214 | 0,00214 | 0,00214 |
| 101-9010 | Битум | т | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0116 | 0,0108 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | — | — | 0,00278 | 0,00278 | 0,00278 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-020-11 | 27-06-020-12 | 27-06-020-13 | 27-06-020-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 19,18 | 19,18 | 19,18 | 19,18 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 |
| 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 95,1 | 92,2 | 95,9 | 88,6 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,00214 | 0,00214 | 0,00214 | 0,00214 |
| 101-9010 | Битум | т | 0,0116 | 0,0108 | 0,0116 | 0,0108 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00278 | 0,00278 | 0,00278 | 0,00278 |

Таблица ГЭСН 27-06-021	Нормы для корректировки таблицы 27-06-020 при изменении толщины покрытия на 0,5 см

Измеритель: 1000 м2 покрытия

При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать:

27-06-021-1	к норме 27-06-020-1

27-06-021-2	к норме 27-06-020-2

27-06-021-3	к норме 27-06-020-3

27-06-021-4	к норме 27-06-020-4

27-06-021-5	к норме 27-06-020-5

27-06-021-6	к норме 27-06-020-6

27-06-021-7	к норме 27-06-020-7

27-06-021-8	к норме 27-06-020-8

27-06-021-9	к норме 27-06-020-9

27-06-021-10	к норме 27-06-020-10

27-06-021-11	к норме 27-06-020-11

27-06-021-12	к норме 27-06-020-12

27-06-021-13	к норме 27-06-020-13

27-06-021-14	к норме 27-06-020-14

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-021-1 | 27-06-021-2 | 27-06-021-3 | 27-06-021-4 | 27-06-021-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 12,1 | 12,8 | 12 | 12,7 | 11,7 |
| 101-9010 | Битум | т | 0,0014 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0015 | 0,0014 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-021-6 | 27-06-021-7 | 27-06-021-8 | 27-06-021-9 | 27-06-021-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,17 | 3,47 | — | — | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 11,6 | 12 | 11,7 | 12,2 | 11,4 |
| 101-9010 | Битум | т | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0015 | 0,0014 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-021-11 | 27-06-021-12 | 27-06-021-13 | 27-06-021-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 11,9 | 11,5 | 12 | 11,1 |
| 101-9010 | Битум | т | 0,0015 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |

Таблица ГЭСН 27-06-022	Поверхностная обработка органическими вяжущими

Состав работ:

01. Очистка покрытия. 02. Розлив битума. 03. Россыпь и укатка минеральных материалов. 04. Уход за покрытием.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

27-06-022-1	Двойная поверхностная обработка новых щебеночных (гравийных) покрытий битумом с применением щебня

Двойная поверхностная обработка существующих малоизношенных щебеночных (гравийных) покрытий битумом с применением щебня:

27-06-022-2	с нормальной поверхностью

27-06-022-3	с деформированной поверхностью

Тройная поверхностная обработка битумом с применением щебня:

27-06-022-4	существующих сильно изношенных щебеночных (гравийных) покрытий и мостовых с нормальной поверхностью

27-06-022-5	мостовых с деформированной поверхностью

27-06-022-6	Двойная поверхностная обработка песчано-гравийной смесью

27-06-022-7	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня

Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня с плотностью каменных материалов:

27-06-022-8	2,5-2,9 т/м3

27-06-022-9	3 т/м3 и более

27-06-022-10	Двойная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня

Двойная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня с плотностью каменных материалов:

27-06-022-11	2,5-2,9 т/м3

27-06-022-12	3 т/м3 и более

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-022-1 | 27-06-022-2 | 27-06-022-3 | 27-06-022-4 | 27-06-022-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 27,04 | 27,23 | 31,36 | 32,14 | 32,48 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 12,99 | 13,65 | 16,75 | 18,15 | 19,44 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,67 | 1,93 | 1,53 | 1,91 | 2,46 |
| 120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.-ч | 1,19 | 1,39 | 1,21 | 1,39 | 1,76 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 3,65 | 3,65 | 5,47 | 5,47 | 5,47 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 4,74 | 4,74 | 6,78 | 7,44 | 7,44 |
| 122301 | Щетки дорожные навесные с трактором | маш.-ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9020 | Битум вязкий | т | 3,3 | 3,87 | 3,35 | 3,86 | 4,9 |
| 408-0009 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 18,9 | 18,9 | 24 | 12,2 | 15,3 |
| 408-0010 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм | м3 | 24 | 30,6 | 15,3 | 36,7 | 47,9 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-022-6 | 27-06-022-7 | 27-06-022-8 | 27-06-022-9 | 27-06-022-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 27,78 | 16,72 | 24,05 | 24,05 | 21,17 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3 | 3 | 3 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 13,43 | 6,58 | 6,74 | 6,74 | 11,95 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,23 | 0,57 | — | — | 1,25 |
| 120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.-ч | 1,3 | 0,47 | 0,26 | 0,26 | 0,88 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 3,65 | 1,82 | — | — | 3,65 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 5,4 | 2,7 | 3,24 | 3,24 | 4,74 |
| 122301 | Щетки дорожные навесные с трактором | маш.-ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 121801 | Распределители щебня и гравия | маш.-ч | — | — | 2,43 | 2,43 | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9020 | Битум вязкий | т | — | 1,29 | 0,72 | 0,72 | 2,42 |
| 408-0009 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм | м3 | — | 13,3 | — | — | 11,73 |
| 408-0010 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм | м3 | — | — | — | — | 20,4 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 410-9110 | Щебень черный | т | — | — | 20 | 23 | — |
| 408-9109 | Песчано-гравийная смесь обогащенная с содержанием гравия 15-25% | м3 | 31,6 | — | — | — | — |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 3,61 | — | — | — | — |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-022-11 | 27-06-022-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 35,57 | 35,57 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 12,01 | 12,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.-ч | 0,49 | 0,49 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 5,62 | 5,62 |
| 122301 | Щетки дорожные навесные с трактором | маш.-ч | 0,55 | 0,55 |
| 121801 | Распределители щебня и гравия | маш.-ч | 4,86 | 4,86 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 410-9124 | Щебень черный 10-20 (15) мм | т | 26,6 | 30,6 |
| 410-9121 | Щебень черный 5-10 мм | т | 14,53 | 16,7 |
| 101-9020 | Битум вязкий | т | 1,37 | 1,37 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 6 | 6 |

Таблица ГЭСН 27-06-023	Поверхностная обработка с применением мытого щебня

Состав работ:

01. Очистка покрытия с увлажнением. 02. Розлив битумной эмульсии. 03. Россыпь мытого щебня. 04. Укатка. 05. Уход за покрытием.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

27-06-023-1	Поверхностная обработка битумной эмульсией с применением мытого щебня

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-023-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 18,31 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 7,93 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,45 |
| 120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.-ч | 0,59 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,82 |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 3,19 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,74 |
| 122301 | Щетки дорожные навесные с трактором | маш.-ч | 0,55 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 408-9100 | Щебень мытый | м3 | 11,5 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 5 |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 1,79 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 6 |

Таблица ГЭСН 27-06-024	Укладка, полупропитка и пропитка щебеночных оснований и покрытий

Состав работ:

01. Очистка основания. 02. Устройство боковых упоров. 03. Россыпь, разравнивание и укатка щебня крупных фракций. 04. Россыпь и разравнивание щебня мелких фракций. 05. Розлив вяжущих материалов. 06. Укатка.

Измеритель: 1000 м2 покрытия и основания

Укладка и полупропитка с применением битума:

27-06-024-1	щебеночных покрытий толщиной 5 см

27-06-024-2	щебеночных оснований толщиной 5 см

27-06-024-3	При изменении толщины щебеночных покрытий или оснований на 1 см добавлять или исключать к нормам 27-06-024-1, 27-06-024-2

27-06-024-4	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 8 см

27-06-024-5	При изменении толщины щебеночных покрытий на 1 см добавлять или исключать к норме 27-06-004-4

27-06-024-6	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см

27-06-024-7	При изменении толщины щебеночных оснований на 1 см добавлять или исключать к норме 27-06-024-6

27-06-024-8	Укладка и полупропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 5 см

27-06-024-9	При изменении толщины щебеночных покрытий или оснований на 1 см добавлять или исключать к норме 27-06-024-8

27-06-024-10	Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 8 см

27-06-024-11	При изменении толщины щебеночных покрытий или оснований на 1 см добавлять или исключать к норме 27-06-024-10

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-024-1 | 27-06-024-2 | 27-06-024-3 | 27-06-024-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 64,06 | 58,13 | 0,32 | 67,04 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 21,48 | 19,24 | 1,26 | 27,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2,98 | 2,62 | 0,5 | 4,81 |
| 120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.-ч | 2,51 | 1,86 | 0,38 | 3,61 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,82 | 1,82 | — | 3,65 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | — | 0,05 |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 1,71 | 1,71 | — | 1,71 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 8,16 | 8,16 | — | 8,16 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | — | 0,03 |
| 122301 | Щетки дорожные навесные с трактором | маш.-ч | 0,55 | 0,55 | — | 0,55 |
| 121803 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч | 1,16 | 0,58 | — | 1,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9010 | Битум | т | 6,95 | 5,15 | 1,03 | 10 |
| 408-0009 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 10,2 | — | — | 10,2 |
| 408-0011 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 56,1 | 56,1 | 12,7 | 10,7 |
| 408-0010 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм | м3 | 10,2 | 11,2 | — | 10,7 |
| 408-0012 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм | м3 | — | — | — | 91,8 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,15 | 0,15 | — | — |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,00613 | 0,00613 | — | — |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 6 | 3 | — | — |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-024-5 | 27-06-024-6 | 27-06-024-7 | 27-06-024-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 0,48 | 57,5 | 0,32 | 63,17 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,52 | 24,15 | 1,16 | 26,53 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,4 | 4,08 | 0,4 | 3,63 |
| 120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.-ч | 0,56 | 2,96 | 0,38 | 2,53 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | — | 3,65 | — | 1,82 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | — | 0,05 | — | 0,05 |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | — | 1,71 | — | 8,9 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | — | 8,16 | — | 4,75 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | — | 0,03 | — | 0,03 |
| 122301 | Щетки дорожные навесные с трактором | маш.-ч | — | 0,55 | — | 0,55 |
| 121803 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч | — | — | — | 1,74 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9010 | Битум | т | 1,63 | 8,24 | 1,03 | — |
| 408-0009 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм | м3 | — | — | — | 6,63 |
| 408-0011 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | — | 12,8 | — | 57,4 |
| 408-0010 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм | м3 | — | — | — | 29,07 |
| 408-0012 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм | м3 | 10,2 | 91,8 | 10,2 | — |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | — | — | — | 7,02 |
| 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | — | 3 | — | — |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | — | 0,15 | — | 0,15 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | — | 0,00613 | — | 0,00613 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | — | — | — | 6 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-024-9 | 27-06-024-10 | 27-06-024-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 0,42 | 62,38 | 0,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,45 | 35,58 | 1,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,45 | 4,34 | 0,4 |
| 120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.-ч | 0,5 | 4,01 | 0,55 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | — | 5,47 | — |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | — | 0,09 | — |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | — | 10,57 | — |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | — | 5,89 | — |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | — | 0,07 | — |
| 122301 | Щетки дорожные навесные с трактором | маш.-ч | — | 0,55 | — |
| 121803 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч | — | 0,58 | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 408-0011 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 11,5 | 14,8 | — |
| 408-0010 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм | м3 | — | 4,59 | — |
| 408-0012 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм | м3 | — | 91,8 | 10,2 |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 1,4 | 11,2 | 1,44 |
| 102-0026 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | — | 0,29 | — |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | — | 0,00613 | — |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | — | 6 | — |

Таблица ГЭСН 27-06-025	Устройство оснований из готовой цементогрунтовой смеси толщиной 16 см с применением профилировщиков со скользящими формами

Состав работ:

01. Установка и снятие копирной струны. 02. Планировка и уплотнение земляного полотна перед устройством основания. 03. Распределение готовой смеси автогрейдером. 04. Планировка и чистовая профилировка основания профилировщиком. 05. Частичная планировка основания вручную. 06. Укатка. 07. Уход за основанием с применением пленкообразущих материалов.

Измеритель: 1000 м2 основания

27-06-025-1	Устройство оснований из готовой цементогрунтовой смеси толщиной 16 см, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, с применением профилировщиков со скользящими формами

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-025-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 31,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 23,79 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,07 |
| 120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | 1,89 |
| 120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 2,98 |
| 121306 | Машины для нанесения пленкообразущих материалов | маш.-ч | 2,68 |
| 121309 | Профилировщики основания со скользящими формами | маш.-ч | 3,53 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 7,11 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 407-9030 | Смесь цементо-грунтовая | м3 | П |
| 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 1,24 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 52 |
| 101-1682 | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм | т | 0,0001 |
| 201-9220 | Стойки металлические со струбцинами | кг | 0,256 |

Таблица ГЭСН 27-06-026	Розлив вяжущих материалов

Состав работ:

01. Розлив вяжущих материалов.

Измеритель: 1 т

27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-026-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,66 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0,33 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-9010 | Битум | т | 1,03 |

Таблица ГЭСН 27-06-027	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси

Состав работ:

01. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси.

Измеритель: 100 м3 добавок в рыхлом состоянии

27-06-027-1	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-027-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 4,93 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3,98 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,95 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 408-9301 | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок | м3 | 102 |

Таблица ГЭСН 27-06-028	Распределение порошкообразных добавок

Состав работ:

01. Распределение порошкообразных добавок

Измеритель: 100 т сухих добавок

Распределение порошкообразных добавок:

27-06-028-1	фрезами

27-06-028-2	автогрейдерами

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-028-1 | 27-06-028-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 35,45 | 35,45 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,7 | 1,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 102,05 | 48,36 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,64 | 0,64 |
| 121802 | Распределители цемента | маш.-ч | 38,65 | 38,65 |
| 122201 | Фрезы навесные на тракторе 121,5 кВт (165 л.с.) (дорожные) | маш.-ч | 61,9 | — |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,86 | 0,86 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | — | 8,21 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9723 | Добавки сухие (цемент, известь, золы уноса сухого отброса и др.) | т | 103 | 103 |

РАЗДЕЛ 07. ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ

Таблица ГЭСН 27-07-001	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров

Состав работ:

01. Очистка основания. 02. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий. 03. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением. 04. Засыпка песком. 05. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. 06. Укатка асфальтобетонной смеси катками.

Измеритель: 100 м2 покрытия

27-07-001-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см

27-07-001-2	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных:

27-07-001-3	нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см

27-07-001-4	верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-07-001-1 | 27-07-001-2 | 27-07-001-3 | 27-07-001-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 15,12 | 2,32 | 10,21 | 10,21 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,07 | 0 | 0,04 | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | — | 0,02 | 0,02 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,03 | — | — | — |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,02 | — | 0,02 | 0,02 |
| 122801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0,85 | 0,14 | 1,21 | 0,81 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 7,14 | 1,21 | 10,7 | 7,14 |
| 101-9010 | Битум | т | 0,06 | — | 0,06 | 0,06 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,5 | — | — | — |

Таблица ГЭСН 27-07-002	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня

Состав работ:

01. Планировка и укатка земляного полотна. 02. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную. 03. Укатка с поливкой водой.

Измеритель: 100 м2 дорожек и тротуаров

27-07-002-1	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня

27-07-002-2	При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-07-002-1 | 27-07-002-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 26,24 | 0,54 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 3,17 | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,15 | 0,1 |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 1,48 | — |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,54 | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 408-9081 | Щебень известняковый или кирпичный | м3 | 17,4 | 1,5 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 2 | — |

Таблица ГЭСН 27-07-003	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов

Состав работ:

01. Выравнивание основания вручную (норма 1). 02. Устройство выравнивающего слоя из пескоцементной смеси (норма 2). 03. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню. 04. Заполнение и расшивка швов цементным раствором или песком.

Измеритель: 100 м2 тротуара

Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов:

27-07-003-1	цементным раствором

27-07-003-2	песком

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-07-003-1 | 27-07-003-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 49,92 | 42,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,97 | 0,98 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,41 | 0,41 |
| 122801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 6,13 | 5,13 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,56 | 0,56 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | — | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 403-9291 | Плиты тротуарные бетонные гладкие | м2 | 100 | 100 |
| 402-0011 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 10 | м3 | 0,05 | — |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | — | 0,05 |
| 407-9040 | Смесь пескоцементная | м3 | — | 5 |

Таблица ГЭСН 27-07-004	Устройство деревянных тротуаров

Состав работ:

01. Выравнивание поверхности. 02. Укладка лаг по прокладкам. 03. Устройство дощатого настила с прошивкой гвоздями.

Измеритель: 100 м2 тротуара

27-07-004-1	Устройство деревянных тротуаров

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-07-004-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 56,68 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,97 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,28 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,69 |
| 331601 | Бензопилы | маш.-ч | 1,81 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 4,9 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0069 |
| 102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта | м3 | 1,8 |

РАЗДЕЛ 08. УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ У КРАЕВ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН

Таблица ГЭСН 27-08-001	Устройство укрепительных полос и укрепление обочин

Состав работ:

01. Планировка основания вручную (нормы 7-10). 02. Подготовка основания (нормы 1-4). 03. Установка и разборка бортовых упорных брусьев (нормы 1, 3). 04. Планировка и прикатка обочин (нормы 11-14). 05. Распределение материалов и его разравнивание. 06. Устройство швов с разогреванием мастики и изготовлением деревянных прокладок (нормы 7-10). 07. Уход за покрытием (нормы 7-10). 08. Уплотнение катками (нормы 1-6, 11-14) с поливкой водой (нормы 5, 11). 09. Перемешивание щебня с грунтом (нормы 12-14). 10.  Внесение удобрений и посев семян вручную (норма 15).

Измеритель: 1000 м2 покрытия полосы и обочин

27-08-001-1	Устройство укрепительных полос из асфальтобетона шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 5 см

27-08-001-2	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-08-001-1

27-08-001-3	Устройство укрепительных полос из черного щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 6 см

27-08-001-4	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-08-001-3

27-08-001-5	Устройство укрепительных полос из щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см

27-08-001-6	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-08-001-5

Устройство укрепительных полос из монолитного цементобетона толщиной 20 см, шириной:

27-08-001-7	0,75 м

27-08-001-8	1 м

На каждый 1см изменения толщины слоя добавлять или исключать:

27-08-001-9	к норме 27-08-001-7

27-08-001-10	к норме 27-08-001-8

27-08-001-11	Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 10 см

Укрепление обочин грунтощебнем толщиной 12 см, при расходе щебня от объема грунта:

27-08-001-12	40 %

27-08-001-13	50 %

27-08-001-14	Укрепление обочин втапливанием щебня

27-08-001-15	Укрепление внешней стороны обочин с засевом трав шириной 0,5 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-08-001-1 | 27-08-001-2 | 27-08-001-3 | 27-08-001-4 | 27-08-001-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 92,11 | 8,24 | 97,24 | 7,9 | 219,52 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 4 | 4 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 44,15 | 0 | 29,79 | 0 | 100,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 16,76 | — | 5,81 | — | 30,67 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 26,68 | — | 23,48 | — | 56,66 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,79 | 0,01 | 0,73 | — | — |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,31 | — | 0,22 | — | — |
| 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 2,52 | 0,04 | 2,32 | — | — |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | — | — | — | — | 10,61 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,4 | — | 0,28 | — | — |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | — | — | — | — | 2,96 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 120 | 24 | — | — | — |
| 408-0012 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм | м3 | — | — | — | — | 126 |
| 410-9121 | Щебень черный 5-10 мм | т | — | — | 8 | — | — |
| 410-9122 | Щебень черный 10-20 мм | т | — | — | 11 | — | — |
| 410-9125 | Щебень черный 20-40 мм | т | — | — | 115 | 20 | — |
| 408-0009 | Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1000, фракция 5(3)-10 мм | м3 | — | — | — | — | 7,5 |
| 408-0010 | Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1000, фракция 10-20 мм | м3 | — | — | — | — | 11,5 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 1,07 | — | 1,07 | — | — |
| 101-9010 | Битум | т | 0,67 | 0,01 | 0,62 | — | — |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,37 | — | 0,037 | — | — |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0114 | — | 0,0074 | — | — |
| 408-9270 | Материалы из отсевов дробления горных пород | м3 | — | — | — | — | 15,8 |
| 411-0001 | Вода | м3 | — | — | — | — | 20 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-08-001-6 | 27-08-001-7 | 27-08-001-8 | 27-08-001-9 | 27-08-001-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 11,5 | 142,5 | 128,82 | 4,4 | 3,18 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,83 | 21,27 | 19,22 | 0,81 | 0,73 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 121700 | Машины для устройства укрепительных полос | маш.-ч | — | 17,1 | 15,05 | 0,79 | 0,71 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | — | 3,71 | 3,71 | — | — |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | — | 1,79 | 1,62 | — | — |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | — | 0,2 | 0,2 | 0,01 | 0,01 |
| 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | — | 0,75 | 0,6 | — | — |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,83 | — | — | — | — |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | — | 0,26 | 0,26 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 401-9010 | Бетон дорожный | м3 | — | 204 | 204 | 10,2 | 10,2 |
| 408-0012 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм | м3 | 12,6 | — | — | — | — |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | — | 0,0534 | 0,04 | — | — |
| 101-0108 | Бумага мешочная битумированная Б-70 | т | — | 0,024 | 0,024 | — | — |
| 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | — | 0,5 | 0,5 | — | — |
| 101-1763 | Мастика битумно-полимерная | т | — | 0,128 | 0,128 | 0,0064 | 0,0064 |
| 102-0137 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | — | 0,09 | 0,1 | — | — |
| 101-9010 | Битум | т | — | 0,00012 | 0,00013 | — | — |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-08-001-11 | 27-08-001-12 | 27-08-001-13 | 27-08-001-14 | 27-08-001-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 48,29 | 0 | 0 | 0 | 139,52 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 26,09 | 11,75 | 12,74 | 7,61 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 3,58 | 5,45 | 5,45 | 4,51 | — |
| 120952 | Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т | маш.-ч | 10,6 | — | — | — | — |
| 120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | — | 2,27 | 2,27 | 3,1 | — |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | — | — | — | — | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 8,18 | 4,03 | 5,02 | — | — |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | — | — | — | — | 0,02 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 3,73 | — | — | — | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 408-9150 | Щебень 40-70 мм или 20-40 мм | м3 | П | П | П | П | — |
| 407-9085 | Грунт | м3 | — | П | П | — | — |
| 407-9090 | Земля растительная | м3 | — | — | — | — | П |
| 414-9240 | Семена многолетних трав | кг | — | — | — | — | 27 |
| 114-0019 | Удобрения бормагниевые марки А в мешках | т | — | — | — | — | 0,034 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 20 | — | — | — | — |

Таблица ГЭСН 27-08-002	Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит

Состав работ:

01. Устройство швов с разогреванием мастики и изготовлением деревянных прокладок. 02. Укладка железобетонных плит с помощью автомобильного крана.

Измеритель: 100 м3 сборных железобетонных плит

Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит размером:

27-08-002-1	1ґ0,5(0,75)ґ0,06 м

27-08-002-2	3ґ0,5(0,75)ґ0,12 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-08-002-1 | 27-08-002-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 538,46 | 212,55 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,4 | 2,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 126,33 | 62,48 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 111,31 | 47,69 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 15,02 | 14,79 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 26,65 | 21,34 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 17 | 8,5 |
| 440-9138 | Плиты сборные железобетонные | м3 | 100 | 100 |
| 101-1575 | Мастика бутилкаучуковая строительная МББП-65 «ЛИЛО-1» | т | 3,11 | 2,49 |

РАЗДЕЛ 09. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ

1. ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДОРОГ

Таблица ГЭСН 27-09-001	Устройство защитных ограждений

Состав работ:

01. Копание ям с обратной засыпкой грунта и трамбованием. 02. Установка краном столбов и железобетонного бруса (норма 1), столбов и упоров (норма 5), железобетонных столбов (нормы 6, 7). 03. Окраска. 04. Установка светоотражающего устройства (нормы 1, 4). 05. Установка и разборка опалубки (норма 2). 06. Укладка бетона (норма 2). 07. Уход за бетоном (норма 2). 08. Укладка парапета с устройством изоляции фундамента (норма 3). 09. Уход за кладкой (норма 3). 10. Протягивание троса (норма 5), проволоки (норма 7). 11. Резка сетки и навеска ее на столбы (норма 6). 12. Заготовка деревянных столбов (норма 4). 13. Установка парапетного металлического бруса (норма 4).

Измеритель: 100 м

Устройство парапетов:

27-09-001-1	железобетонных

27-09-001-2	бетонных

27-09-001-3	каменных

27-09-001-4	из стали на деревянных столбах

Устройство ограждений:

27-09-001-5	тросовых на железобетонных столбах

27-09-001-6	из сетки

27-09-001-7	проволочных многорядных

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-001-1 | 27-09-001-2 | 27-09-001-3 | 27-09-001-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 94,16 | 481,85 | 426,72 | 98,01 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 2,9 | 3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 17,59 | 13,61 | 3,39 | 7,93 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 12,26 | 0,64 | 0,65 | 4,09 |
| 160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.-ч | 3,5 | — | — | 2,18 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,83 | 0,87 | 0,9 | 1,66 |
| 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 11,45 | — | — | — |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | — | 0,91 | 1,84 | — |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | — | 11,19 | — | — |
| 040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | — | 11,19 | — | — |
| 121012 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.-ч | — | — | 3,24 | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 440-9006 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | 3,39 | — | — | — |
| 440-9026 | Столбы железобетонные | м3 | 3,73 | — | — | — |
| 403-9060 | Конструкции сборные бетонные | м3 | П | П | П | — |
| 101-0820 | Проволока черная диаметром 0.55 мм | т | 0,0078 | — | — | — |
| 101-1578 | Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом | 1000 м2 | 0,0001 | — | — | 0,00016 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0065 | — | — | — |
| 101-9843 | Краски перхлорвиниловые | т | 0,045 | — | — | — |
| 201-9015 | Металлоконструкции светоотражающих устройств | т | 0,0084 | — | — | 0,0028 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 1,6 | — | — | — |
| 401-0005 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) | м3 | — | 65,6 | — | — |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | — | 83 | — | — |
| 101-1668 | Рогожа | м2 | — | 15,5 | 16 | — |
| 411-0001 | Вода | м3 | — | 26,64 | 5,55 | — |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | — | 0,01725 | 0,1725 | — |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | — | 0,1 | — | — |
| 101-0821 | Проволока черная диаметром 1.1 мм | т | — | 0,026 | — | — |
| 402-0011 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 10 | м3 | — | — | 23,6 | — |
| 408-9323 | Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 1200 | м3 | — | — | 64 | — |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | — | — | 105 | — |
| 101-1763 | Мастика битумно-полимерная | т | — | — | 0,31 | — |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м3 | — | — | — | 4,32 |
| 201-9311 | Металлоконструкции балок ограждения | т | — | — | — | 1,59 |
| 101-9010 | Битум | т | — | — | — | 0,041 |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | — | — | — | 0,0352 |
| 101-0385 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2 | т | — | — | — | 0,0073 |
| 101-9853 | Пигмент тертый | кг | — | — | — | 1,65 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | — | — | — | 0,001 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | — | — | — | 0,009 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-001-5 | 27-09-001-6 | 27-09-001-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 122,1 | 78,25 | 37,19 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 3,2 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 7,02 | 10,15 | 9,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 4,8 | 6,32 | 5,84 |
| 160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.-ч | 1,77 | 2,91 | 2,82 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,45 | 0,88 | 0,64 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,53 | 1,45 | 1,4 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | — | 0,04 | 0,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 440-9006 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | — | — | П |
| 440-9026 | Столбы железобетонные | м3 | 0,84 | 1,44 | 1,44 |
| 403-9060 | Конструкции сборные бетонные | м3 | П | — | — |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,258 | — | — |
| 537-0013 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22.5 мм | 10 м | 21,4 | — | — |
| 101-0064 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,0004 | 0,00039 | 0,00036 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 | 1,3 | 1,21 |
| 101-9732 | Грунтовка | т | 0,00546 | 0,00348 | 0,00348 |
| 101-9843 | Краски перхлорвиниловые | т | 0,0117 | 0,00747 | 0,00747 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | — | 0,0113 | 0,099 |
| 101-1587 | Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм крученая | м2 | — | 152 | — |
| 408-9090 | Щебень каменный | м3 | — | 0,69 | 0,69 |
| 101-0385 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2 | т | — | 0,00411 | 0,0128 |
| 101-9853 | Пигмент тертый | кг | — | 1,91 | 1,91 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | — | 0,0274 | 0,0274 |

Таблица ГЭСН 27-09-002	Установка барьерного дорожного металлического ограждения

Состав работ:

01. Копание ям с обратной засыпкой. 02. Установка металлических стоек в бетонный фундамент (нормы 2,3,4,5) и железобетонных столбов с подсыпкой щебня (норма 1). 03. Установка стальных элементов ограждений. 04. Устройство светоотражающего устройства. 05. Окраска.

Измеритель: 100 м

27-09-002-1	Устройство барьерных ограждений из стали на железобетонных стойках

Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек:

27-09-002-2	4 м

27-09-002-3	3 м

27-09-002-4	2 м

27-09-002-5	1 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-002-1 | 27-09-002-2 | 27-09-002-3 | 27-09-002-4 | 27-09-002-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 71,53 | 106,15 | 128,37 | 175,71 | 318,86 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 16,16 | 13,06 | 13,96 | 15,49 | 20,28 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 11 | 10,14 | 10,18 | 10,26 | 10,5 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,66 | 0,72 | 0,83 | 0,88 | 1,2 |
| 160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.-ч | 4,35 | 2,2 | 2,95 | 4,35 | 8,58 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,15 | — | — | — | — |
| 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | — | 0,12 | 0,17 | 0,24 | 0,47 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 440-9073 | Стойки железобетонные | м3 | 4,63 | — | — | — | — |
| 110-9181 | Стойки металлические | т | — | 0,466 | 0,614 | 0,908 | 1,793 |
| 201-9311 | Металлоконструкции балок ограждения | т | 1,13 | 1,62 | 1,65 | 1,71 | 1,87 |
| 408-0013 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 2,21 | — | — | — | — |
| 201-9015 | Металлоконструкции светоотражающих устройств | т | 0,00275 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 101-0092 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм | т | 0,0477 | 0,02409 | 0,0242 | 0,0264 | 0,0326 |
| 401-9010 | Бетон дорожный | м3 | 1,03 | — | — | — | — |
| 101-0385 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2 | т | 0,01253 | 0,02683 | 0,02912 | 0,03367 | 0,04711 |
| 401-0005 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) | м3 | — | 3,51 | 4,63 | 6,83 | 13,5 |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | — | 0,00114 | 0,0015 | 0,00221 | 0,00436 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | — | 0,00079 | 0,00104 | 0,00154 | 0,00304 |

(Измененная редакция, Изм. 2005 г.)

Таблица ГЭСН 27-09-003	Установка барьерных ограждений на подходах к мостам и путепроводам

Состав работ:

01. Копание ям с обратной засыпкой грунта и трамбованием (норма 1, 2). 02.  Сверление отверстий в бетонном основании (норма 3). 03. Установка опорных стоек. 04. Установка барьерного ограждения. 05. Окраска (норма 1). 06. Установка светоотражающего устройства.

Измеритель: 10 м

Установка барьерных ограждений на подходах к мостам и путепроводам:

27-09-003-1	железобетонных

27-09-003-2	металлических дорожной группы

27-09-003-3	металлических мостовой группы

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-003-1 | 27-09-003-2 | 27-09-003-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 9,66 | 28,38 | 34,35 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,91 | 2,48 | 2,45 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,09 | 0,21 | 0,4 |
| 160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.-ч | 0,67 | 0,79 | — |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,15 | 0,21 | 0,24 |
| 040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | — | 1,27 | 1,81 |
| 350155 | Гайковерты электрические | маш.-ч | — | 1,27 | 1,3 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | — | — | 0,51 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 440-9006 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | 0,34 | — | — |
| 440-9026 | Столбы железобетонные | м3 | 0,72 | — | — |
| 101-1841 | Краски силикатные зеленая и красная | т | 0,0027 | — | — |
| 201-9312 | Металлоконструкции барьерного ограждения (с С-образным профилем) оцинкованные | м | — | 10 | 10 |
| 201-9015 | Металлоконструкции светоотражающих устройств | т | — | 0,01 | — |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | — | 0,03 | — |
| 408-9080 | Щебень | м3 | — | 0,05 | — |
| 110-9181 | Стойки металлические | т | — | 0,44 | 0,53 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | — | 0,6 | — |
| 113-9046 | Клей эпоксидный | кг | — | — | 5 |
| 101-0092 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм | т | — | — | 0,005 |

Таблица ГЭСН 27-09-004	Установка столбиков сигнальных и тумб деревянных простых

Состав работ:

01. Установка столбиков с копанием ям, обратной засыпкой грунта и трамбованием (норма 1). 02. Окраска (норма 1). 03. Наклейка фольги (норма 1). 04. Заготовка столбов и тумб с антисептированием древесины (норма 2). 05. Установка тумб с копанием и засыпкой ям (норма 2). 06. Укладка перил с укреплением скобами (норма 2). 07. Окраска масляной краской (норма 2).

Измеритель: 100 шт.

27-09-004-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных

27-09-004-2	Изготовление и установка тумб деревянных простых

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-004-1 | 27-09-004-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 71,04 | 187,48 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 22,53 | 2,21 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 14,41 | 0,6 |
| 160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.-ч | 8,12 | — |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | — | 1,61 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | — | 1,51 |
| 331601 | Бензопилы | маш.-ч | — | 2,33 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 440-9204 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | П | — |
| 113-0163 | Смола эпоксидная марки ЭД-20 | т | 0,0036 | — |
| 101-1298 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм | т | 0,00055 | — |
| 101-9843 | Краски перхлорвиниловые | т | 0,02784 | — |
| 101-9732 | Грунтовка | т | 0,00812 | — |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м3 | — | 5,66 |
| 102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта | м3 | — | 0,65 |
| 101-9010 | Битум | т | — | 0,05 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | — | 0,0124 |
| 101-9853 | Пигмент тертый | кг | — | 4 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | — | 0,00947 |
| 411-0001 | Вода | м3 | — | 0,18 |
| 101-0385 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2 | т | — | 0,014 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | — | 0,012 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | — | 0,005 |

Таблица ГЭСН 27-09-005	Изготовление и установка перил и тумб с дощатым ограждением

Состав работ:

01. Заготовка столбов и тумб с антисептированием древесины. 02. Установка тумб с копанием и засыпкой ям. 03. Укладка перил с укреплением скобами. 04. Заготовка и прибивка к тумбам дощатого ограждения. 05. Окраска масляной краской.

Измеритель: 100 м

Изготовление и установка:

27-09-005-1	надолбных перил

27-09-005-2	тумб деревянных с дощатым ограждением

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-005-1 | 27-09-005-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 239,8 | 124,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 3,17 | 2,79 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,81 | 1,59 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,6 | 0,9 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,36 | 1,2 |
| 331601 | Бензопилы | маш.-ч | 1,32 | 0,51 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 6,75 | 2,21 |
| 102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта | м3 | 0,39 | 0,53 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,014 | — |
| 101-9010 | Битум | т | 0,02 | 0,03 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,003 | 0,005 |
| 101-0385 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2 | т | 0,005 | 0,009 |
| 101-9853 | Пигмент тертый | кг | 0,17 | 0,25 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,0025 | 0,0028 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,05 | 0,053 |
| 102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | — | 3,5 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | — | 0,015 |

Таблица ГЭСН 27-09-006	Устройство средств технического регулирования

Состав работ:

01. Установка водоналивных блоков ограждения. 02. Установка сигнальных столбиков. 03. Установка импульсных стрелок. 04. Установка сигнального освещения. 05. Установка бетонных блоков. 06. Разборка блоков. 07. Снятие импульсных стрелок. 08. Демонтаж сигнального освещения.

Измеритель: 100 п.м.

27-09-006-1	Устройство средств технического регулирования

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-006-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 18,41 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,73 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,18 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,55 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-9220 | Блоки пластиковые водоналивные | шт. | П |
| 101-9221 | Стрелки импульсные | шт. | П |
| 101-9222 | Огонь заградительный с красным фильтром | шт. | П |
| 500-9001 | Кабель | м | 10 |
| 403-9010 | Блоки бетонные | м3 | 0,08 |
| 440-9204 | Столбики сигнальные железобетонные | м3 | 0,0072 |

2. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

Таблица ГЭСН 27-09-008	Установка дорожных знаков бесфундаментных

Состав работ:

01. Бурение ям бурильно-крановыми машинами. 02. Установка бесфундаментных стоек. 03. Антисептирование деревянных стоек. 04. Окраска стоек. 05. Разделка оснований дорожных знаков. 06. Переход от одного знака к следующему.

Измеритель: 100 знаков

Установка дорожных знаков:

27-09-008-1	на металлических стойках

27-09-008-2	на деревянных брусьях

27-09-008-3	на деревянных кругляках

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-008-1 | 27-09-008-2 | 27-09-008-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 364,8 | 291,84 | 287,28 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 16,29 | 17,23 | 16,99 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 160501 | Машины бурильные на тракторе 85 (115) кВт (л.с.) глубиной бурения 3,5 м | маш.-ч | 12,76 | 12,76 | 12,76 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,01 | 2,95 | 2,4 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,52 | 1,52 | 1,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 110-9181 | Стойки металлические | т | П | — | — |
| 101-9610 | Щитки металлические | шт. | 100 | 100 | 100 |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 101-0223 | Грунтовка В-КФ-093 красно-коричневая, серая, черная | т | 0,01935 | — | — |
| 101-0837 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4А | т | 0,00338 | — | — |
| 101-9843 | Краски перхлорвиниловые | т | 0,00562 | 0,0051 | 0,0045 |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | — | 9,4 | — |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | — | 0,0325 | 0,0285 |
| 411-0001 | Вода | м3 | — | 0,62 | 0,54 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м3 | — | — | 7,48 |

Таблица ГЭСН 27-09-009	Установка дорожных знаков на металлических стойках и сборных железобетонных фундаментах

Состав работ:

01. Рытье ям с последующим трамбованием грунта основания. 02. Устройство песчаной подушки. 03. Укладка блоков фундаментов. 04. Установка металлических стоек. 05. Омоноличивание стоек с фундаментом. 06. Окраска. 07. Прикрепление щитков.

Измеритель: 1 т стоек

Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах на металлических стойках с массой:

27-09-009-1	до 25 кг

27-09-009-2	от 25 до 50 кг

27-09-009-3	от 50 до 100 кг

27-09-009-4	свыше 100 кг

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-009-1 | 27-09-009-2 | 27-09-009-3 | 27-09-009-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 407,37 | 165,39 | 89,43 | 46,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 43,82 | 16,72 | 14,24 | 7,17 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 4,12 | 1,77 | 1,06 | 0,71 |
| 160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.-ч | 11,83 | 4,42 | 2,18 | 1,06 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 26,82 | 10,14 | 10,8 | 5,31 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,05 | 0,39 | 0,2 | 0,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9610 | Щитки металлические | шт. | П | П | П | П |
| 440-9024 | Фундаменты железобетонные | м3 | П | П | П | П |
| 110-9181 | Стойки металлические | т | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 401-9040 | Бетон омоноличивания | м3 | 5,66 | 2,12 | 0,93 | 0,43 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 15,95 | 5,94 | 2,97 | 1,4 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,116 | 0,0435 | 0,0214 | 0,0104 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,00396 | 0,00406 | 0,00298 | 0,00208 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,00094 | 0,00096 | 0,0007 | 0,00049 |
| 101-9732 | Грунтовка | т | 0,0032 | 0,00329 | 0,00242 | 0,00169 |
| 101-9771 | Растворитель | т | 0,00056 | 0,00057 | 0,0042 | 0,00029 |

Таблица ГЭСН 27-09-010	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных и асбестоцементных стойках и сборном железобетонном фундаменте

Состав работ:

01. Рытье ям с последующим трамбованиемгрунта основания. 02. Устройство песчаной подушки. 03. Укладка блоков фундамента. 04. Установка железобетонных (нормы 1,2,3) или асбестоцементных (норма 4) стоек. 05. Омоноличивание стоек с фундаментом. 06. Прикрепление щитков.

Измеритель: 1 м3 стоек (норма 1,2,3) и 100 п.м. стоек (норма 4).

Установка одностоечных дорожных знаков на сборном железобетонном фундаменте и на железобетонных стойках с объемом:

27-09-010-1	до 0,05 м3

27-09-010-2	от 0,05 до 0,1 м3

27-09-010-3	свыше 0,1 м3

27-09-010-4	Установка одностоечных дорожных знаков на сборном железобетонном фундаменте и на асбестоцементных стойках

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-010-1 | 27-09-010-2 | 27-09-010-3 | 27-09-010-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 218 | 94,83 | 56,79 | 167,61 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 60,56 | 26,65 | 16,11 | 19,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.-ч | 4,78 | 2,08 | 1,25 | 5,45 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,08 | 0,07 | 0,32 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 55,19 | 24,3 | 14,68 | 12,86 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,43 | 0,19 | 0,11 | 0,49 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 440-9024 | Фундаменты железобетонные | м3 | П | П | П | П |
| 101-9610 | Щитки металлические | шт. | П | П | П | П |
| 440-9073 | Стойки железобетонные | м3 | 1 | 1 | 1 | — |
| 101-9223 | Стойки асбестоцементные | п.м. | — | — | — | 100 |
| 401-9040 | Бетон омоноличивания | м3 | 2,29 | 0,92 | 0,51 | 2,22 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 6,49 | 2,86 | 1,65 | 7,37 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,0441 | 0,0192 | 0,0115 | 0,0504 |

Таблица ГЭСН 27-09-011	Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях

Состав работ:

01. Рытье котлованов с обратной засыпкой и трамбованием. 02. Устройство монолитного железобетонного фундамента. 03. Установка рамных конструкций со сваркой отдельных элементов. 04. Окраска. 05. Прикрепление щитков.

Измеритель: 1 т рамных конструкций

Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях:

27-09-011-1	П-образных

27-09-011-2	Т-образных

27-09-011-3	Г-образных

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-011-1 | 27-09-011-2 | 27-09-011-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 19,36 | 29,26 | 32,34 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,13 | 3,29 | 3,69 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,36 | 0,38 | 0,41 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,38 | 2,39 | 2,56 |
| 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400А с дизельным двигателем | маш.-ч | 1,77 | 4,29 | 3,84 |
| 160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.-ч | 0,08 | 0,1 | 0,16 |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 0,31 | 0,42 | 0,56 |
| 040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | 0,31 | 0,42 | 0,56 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9610 | Щитки металлические | шт. | П | П | П |
| 204-9001 | Арматура | т | П | П | П |
| 401-9022 | Бетон тяжелый (класс по проекту) | м3 | П | П | П |
| 201-9091 | Конструкции рамные | т | 1 | 1 | 1 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,03 | 0,04 | 0,06 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00034 | 0,00077 | 0,00083 |
| 101-9732 | Грунтовка | т | 0,00118 | 0,00118 | 0,00113 |
| 101-9771 | Растворитель | т | 0,00021 | 0,0002 | 0,0002 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,00145 | 0,00143 | 0,00143 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,00034 | 0,00034 | 0,00033 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,02314 | 0,03407 | 0,04287 |

Таблица ГЭСН 27-09-012	Установка дополнительных щитков

Состав работ:

01. Крепление щитков.

Измеритель: 100 знаков

27-09-012-1	При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-012-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 69 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,048 |
| 101-9610 | Щитки металлические | шт. | 100 |

3. РАЗМЕТКА

Таблица ГЭСН 27-09-016	Разметка проезжей части краской

Состав работ:

01. Очистка покрытия от пыли и грязи. 02. Отбивка линии шнуром с разметкой. 03. Нанесение линии.

Измеритель: 1 км линии

Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной:

27-09-016-1	0,1 м

27-09-016-2	0,2 м

27-09-016-3	0,4 м

Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м, при соотношении штриха и промежутка:

27-09-016-4	1:1

27-09-016-5	1:3

27-09-016-6	3:1

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-016-1 | 27-09-016-2 | 27-09-016-3 | 27-09-016-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 121400 | Машины маркировочные | маш.-ч | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 113-0245 | Эмаль ПФ-133 темно-серая | т | 0,042 | 0,084 | 0,168 | 0,021 |
| 101-1682 | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-016-5 | 27-09-016-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 3,66 | 3,66 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,8 | 1,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,04 | 2,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 121400 | Машины маркировочные | маш.-ч | 1,01 | 1,01 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1,03 | 1,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113-0245 | Эмаль ПФ-133 темно-серая | т | 0,0105 | 0,0315 |
| 101-1682 | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм | т | 0,0008 | 0,0008 |

Таблица ГЭСН 27-09-017	Разметка проезжей части термопластиком

Состав работ:

01. Очистка покрытия от пыли и грязи. 02. Разметка поверхности. 03. Нанесение термопластика.

Измеритель: 1 км линии

Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м:

27-09-017-1	сплошной

27-09-017-2	пунктирной, шаг 1:1

27-09-017-3	пунктирной, шаг 1:3

27-09-017-4	пунктирной, шаг 3:1

Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м:

27-09-017-5	сплошной

27-09-017-6	пунктирной, шаг 1:1

27-09-017-7	пунктирной, шаг 1:3

27-09-017-8	пунктирной, шаг 3:1

Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,20 м:

27-09-017-9	сплошной

27-09-017-10	пунктирной, шаг 1:1

27-09-017-11	пунктирной, шаг 1:3

27-09-017-12	пунктирной, шаг 3:1

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-017-1 | 27-09-017-2 | 27-09-017-3 | 27-09-017-4 | 27-09-017-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 4,75 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 381201 | Машина дорожная разметочная “Hofman” | маш.-ч | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9224 | Термопластик | кг | 610 | 315 | 158 | 472 | 945 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-017-6 | 27-09-017-7 | 27-09-017-8 | 27-09-017-9 | 27-09-017-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 6,3 | 6,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 2,63 | 2,63 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 381201 | Машина дорожная разметочная “Hofman” | маш.-ч | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 2,56 | 2,56 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9224 | Термопластик | кг | 472 | 236 | 708 | 1260 | 650 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-017-11 | 27-09-017-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 6,3 | 6,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,63 | 2,63 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 381201 | Машина дорожная разметочная “Hofman” | маш.-ч | 2,56 | 2,56 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,07 | 0,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9224 | Термопластик | кг | 325 | 975 |

РАЗДЕЛ 10. ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Таблица ГЭСН 27-10-001	Приготовление битумных вяжущих материалов и эмульсий

Состав работ:

01. Предварительный подогрев битума в битумохранилище (нормы 1-5). 02. Загрузка битума в котлы (норма 6). 03. Перекачивание подогретого битума из битумохранилища в битумоплавильные котлы (нормы 1-5). 04. Выпаривание обводненного вязкого битума (нормы 1, 3, 5). 05. Приготовление поверхностно-активной добавки с введением в битум и перемешивание (нормы 3, 4). 06. Разогревание битума (норма 6). 07. Наполнение автоцистерны водой, подвоз воды и слив ее в баки (норма 5). 08. Приготовление водного раствора эмульгатора (норма 5). 09. Перекачивание разогретого битума в автораспределитель или автобитумовоз (нормы 1-4). 10. Очистка битумных котлов. 11. Очистка приямка битумохранилища (нормы 1-5).

Измеритель: 1 т битума и битумных эмульсий

Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л:

27-10-001-1	вязкого

27-10-001-2	жидкого

Приготовление битума с введением добавок в котлах емкостью 15000 л:

27-10-001-3	вязкого

27-10-001-4	жидкого

27-10-001-5	Приготовление битумных эмульсий

27-10-001-6	Разогревание битума в котлах емкостью 400 л

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-001-1 | 27-10-001-2 | 27-10-001-3 | 27-10-001-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 0,95 | 0,29 | 1,22 | 0,83 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 2,8 | 3,6 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,74 | 0,15 | 1,34 | 0,42 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 121001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.-ч | 0,74 | 0,15 | 0,72 | 0,14 |
| 122102 | Установки для приготовления поверхностно-активных добавок | маш.-ч | — | — | 0,31 | 0,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9722 | Добавка поверхностно-активная (каменноугольный деготь) | т | — | — | 0,07 | — |
| 101-9010 | Битум | т | 1,02 | 1,02 | 0,96 | 0,96 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-001-5 | 27-10-001-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1,25 | 7,13 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,66 | 0 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 121001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.-ч | 1 | — |
| 122101 | Установки для приготовления битумной эмульсии 3 т/ч | маш.-ч | 0,33 | — |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | — | 7,86 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9480 | Эмульгатор | т | — | П |
| 101-9010 | Битум | т | 0,59 | 1,02 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,44 | — |

Таблица ГЭСН 27-10-002	Приготовление асфальтобетонных смесей из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки

Состав работ:

01. Приготовление и подача вяжущих материалов с введением поверхностно-активной добавки в битум. 02. Подача минеральных материалов в смеситель. 03. Приготовление смеси. 04. Выдача смеси в транспортные средства.

Измеритель: 100 т

Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа А плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:

27-10-002-1	2,5-2,9 т/м3

27-10-002-2	3 т/м3 и более

Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа Б плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:

27-10-002-3	2,5-2,9 т/м3

27-10-002-4	3 т/м3 и более

Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа В плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:

27-10-002-5	2,5-2,9 т/м3

27-10-002-6	3 т/м3 и более

Приготовление асфальтобетонной смеси плотной песчаной для горячей укладки:

27-10-002-7	типа Г

27-10-002-8	типа Д

Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки пористой из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:

27-10-002-9	2,5-2,9 т/м3

27-10-002-10	3 т/м3 и более

Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки высокопористой щебеночной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:

27-10-002-11	2,5-2,9 т/м3

27-10-002-12	3 т/м3 и более

Приготовление асфальтобетонной смеси высокопористой песчаной для горячей укладки:

27-10-002-13	типа Г

27-10-002-14	типа Д

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-002-1 | 27-10-002-2 | 27-10-002-3 | 27-10-002-4 | 27-10-002-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 22,58 | 22,58 | 22,75 | 22,75 | 22,92 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 56,64 | 56,34 | 56,55 | 56,33 | 56,39 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 120651 | Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 50 т/ч | маш.-ч | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4 | 3,7 | 3,91 | 3,69 | 3,75 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 408-9080 | Щебень | м3 | 38,1 | 33,5 | 28,2 | 24,8 | 18,5 |
| 101-9020 | Битум вязкий | т | 5,61 | 5,61 | 5,92 | 5,92 | 6,22 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 22,8 | 22,8 | 31,1 | 31,1 | 38,3 |
| 101-1804 | Порошок минеральный | т | 6,68 | 6,68 | 8,54 | 8,54 | 11,3 |
| 101-9721 | Поверхностно-активные добавки | кг | 39 | 39 | 41 | 41 | 44 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-002-6 | 27-10-002-7 | 27-10-002-8 | 27-10-002-9 | 27-10-002-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 23,13 | 27,54 | 27,54 | 20,35 | 20,54 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 56,25 | 66,74 | 66,66 | 52,04 | 51,76 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 120651 | Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 50 т/ч | маш.-ч | 3,76 | 4,5 | 4,5 | 3,41 | 3,41 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3,61 | 3,74 | 3,66 | 4,3 | 4,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 408-9080 | Щебень | м3 | 16,3 | — | — | 36,1 | 31,8 |
| 101-9020 | Битум вязкий | т | 6,22 | 7,55 | 7,55 | 5 | 5 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 38,3 | 56,6 | — | 29,1 | 29,1 |
| 101-1804 | Порошок минеральный | т | 11,3 | 9,35 | 11,2 | 2,01 | 2,01 |
| 101-9721 | Поверхностно-активные добавки | кг | 44 | 53 | 53 | 35 | 35 |
| 408-0166 | Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний | м3 | — | — | 55,4 | — | — |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-002-11 | 27-10-002-12 | 27-10-002-13 | 27-10-002-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 21,94 | 21,94 | 27 | 27 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 56,91 | 56,58 | 67,02 | 66,92 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 120651 | Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 50 т/ч | маш.-ч | 3,76 | 3,76 | 4,5 | 4,5 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4,27 | 3,94 | 4,02 | 3,92 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 408-9080 | Щебень | м3 | 36,8 | 32,4 | — | — |
| 101-9020 | Битум вязкий | т | 3,16 | 3,16 | 4,9 | 4,9 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 27,9 | 27,9 | 60,9 | — |
| 101-1804 | Порошок минеральный | т | 3,42 | 3,42 | 5,73 | 7,64 |
| 101-9721 | Поверхностно-активные добавки | кг | 22 | 20 | 34 | 34 |
| 408-0166 | Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний | м3 | — | — | — | 59,6 |

Таблица ГЭСН 27-10-003	Приготовление полимерно-битумного вяжущего

Состав работ:

01. Предварительный подогрев материалов. 02. Введение составляющих в установку по приготовлению ПБВ. 03. Приготовление полимерно-битумного вяжущего.

Измеритель: 100 т

27-10-003-1	Приготовление полимерно-битумного вяжущего на основе дивинилстирольного термоэластопласта

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-003-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 117,73 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 103,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 122102 | Установки для приготовления поверхностно-активных добавок | маш.-ч | 24,85 |
| 121001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.-ч | 53,76 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-9020 | Битум вязкий | т | 80 |
| 101-9251 | Масло | л | 15000 |
| 101-2190 | Термоэлостопласт дивинилстирольный | т | 5 |

Таблица ГЭСН 27-10-004	Приготовление полимерасфальтобетонных смесей

Состав работ:

01. Приготовление и подача вяжущих материалов. 02. Подача минеральных материалов в смеситель. 03. Приготовление смеси. 04. Выдача смеси в транспортные средства.

Измеритель: 100 т

Приготовление мелкозернистой плотной (с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более) смеси:

27-10-004-1	полимерасфальтобетонной

27-10-004-2	полимерасфальтобетонной с противогололедной добавкой “Грикол”

27-10-004-3	щебнемастичной асфальтобетонной

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-004-1 | 27-10-004-2 | 27-10-004-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 24,31 | 24,31 | 24,31 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 82,81 | 82,48 | 82,21 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3,99 | 3,66 | 3,39 |
| 120651 | Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 50 т/ч | маш.-ч | 5,63 | 5,63 | 5,63 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 408-0005 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 37,4 | 37,5 | 31,25 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 23 | 9,33 | — |
| 101-1804 | Порошок минеральный | т | 5,7 | 7 | 15 |
| 101-2191 | Вяжущее полимерно-битумное | т | 5,5 | 4,6 | — |
| 101-2194 | ПАВ катонного типа (ПБ-3) | т | 0,04 | 0,03 | 0,05 |
| 408-9270 | Материалы из отсевов дробления горных пород | м3 | — | 8,48 | 7,58 |
| 101-2192 | Добавка солевая типа “Грикол” | т | — | 5 | — |
| 408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м3 | — | — | 12,5 |
| 101-9020 | Битум вязкий | т | — | — | 6,5 |
| 101-2193 | Волокно целлюлозное типа “Виатоп-66” | т | — | — | 0,35 |

Таблица ГЭСН 27-10-005	Приготовление черного фракционного щебня

Состав работ:

01. Разогревание и подача вяжущих материалов с введением поверхностно-активных добавок в битум. 02. Подача минеральных материалов в смеситель. 03. Приготовление черного щебня. 04. Выдача щебня в транспортные средства.

Измеритель: 100 т смеси

Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород фракция щебня 20(25)-40 мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-1	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-2	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород фракция щебня 10(15)-20(25) мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-3	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-4	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород фракция щебня 3(5)-10(15) мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-5	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-6	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород фракция щебня 20(25)-40 мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-7	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-8	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород фракция щебня 10(15)-20(25) мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-9	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-10	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород фракция щебня 3(5)-10(15) мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-11	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-12	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород фракция щебня 20(25)-40 мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-13	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-14	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород фракция щебня 10(15)-20(25) мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-15	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-16	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород фракция щебня 3(5)-10(15) мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-17	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-18	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород фракция щебня 20(25)-40 мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-19	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-20	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород фракция щебня 10(15)-20(25) мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-21	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-22	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород фракция щебня 3(5)-10(15) мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-23	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-24	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород фракция щебня 20(25)-40 мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-25	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-26	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород фракция щебня 10(15)-20(25) мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-27	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-28	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород фракция щебня 3(5)-10(15) мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-29	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-30	3 т/м3 и более

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-005-1 | 27-10-005-2 | 27-10-005-3 | 27-10-005-4 | 27-10-005-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 19,72 | 19,9 | 19,82 | 20,01 | 19,93 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 52,34 | 51,98 | 52,27 | 51,95 | 52,25 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 120651 | Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 50 т/ч | маш.-ч | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4,6 | 4,24 | 4,53 | 4,21 | 4,51 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 408-9010 | Щебень фракционированный | м3 | 69 | 64,2 | 68,6 | 63,8 | 68,3 |
| 101-9020 | Битум вязкий | т | 2,01 | 2,01 | 2,49 | 2,49 | 2,97 |
| 101-9721 | Поверхностно-активные добавки | кг | 14 | 14 | 17 | 17 | 21 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-005-6 | 27-10-005-7 | 27-10-005-8 | 27-10-005-9 | 27-10-005-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 20,12 | 19,93 | 20,12 | 20,03 | 20,22 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 51,93 | 52,25 | 51,93 | 52,23 | 51,91 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 120651 | Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 50 т/ч | маш.-ч | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4,19 | 4,51 | 4,19 | 4,49 | 4,17 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 408-9010 | Щебень фракционированный | м3 | 63,5 | 68,3 | 63,5 | 68 | 63,2 |
| 101-9020 | Битум вязкий | т | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 3,45 | 3,45 |
| 101-9721 | Поверхностно-активные добавки | кг | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-005-11 | 27-10-005-12 | 27-10-005-13 | 27-10-005-14 | 27-10-005-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 20,14 | 20,33 | 32,89 | 33,19 | 33 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 52,2 | 51,89 | 68,69 | 68,37 | 68,69 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 120651 | Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 50 т/ч | маш.-ч | 3,41 | 3,41 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4,46 | 4,15 | 4,57 | 4,25 | 4,57 |
| 060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,4 м3 | маш.-ч | — | — | 4,34 | 4,34 | 4,34 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 408-9010 | Щебень фракционированный | м3 | 67,6 | 62,9 | 69,3 | 64,4 | 69,2 |
| 101-9020 | Битум вязкий | т | 3,93 | 3,93 | — | — | — |
| 101-9721 | Поверхностно-активные добавки | кг | 27,5 | 27,5 | 10,6 | 10,6 | 11,9 |
| 101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ | т | — | — | 1,51 | 1,51 | 1,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-005-16 | 27-10-005-17 | 27-10-005-18 | 27-10-005-19 | 27-10-005-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 33,3 | 33,11 | 33,41 | 33,52 | 33,52 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 68,37 | 68,72 | 68,36 | 68,65 | 68,33 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 120651 | Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 50 т/ч | маш.-ч | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4,25 | 4,6 | 4,24 | 4,53 | 4,21 |
| 060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,4 м3 | маш.-ч | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 408-9010 | Щебень фракционированный | м3 | 64,4 | 69 | 64,2 | 68,6 | 63,8 |
| 101-9721 | Поверхностно-активные добавки | кг | 11,9 | 14 | 14 | 17,4 | 17,4 |
| 101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ | т | 1,7 | 2,01 | 2,01 | 2,49 | 2,49 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-005-21 | 27-10-005-22 | 27-10-005-23 | 27-10-005-24 | 27-10-005-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 33,52 | 33,52 | 33,63 | 33,63 | 21,72 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 68,64 | 68,32 | 68,63 | 68,31 | 64,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 120651 | Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 50 т/ч | маш.-ч | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4,52 | 4,2 | 4,51 | 4,19 | 4,38 |
| 060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,4 м3 | маш.-ч | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 408-9010 | Щебень фракционированный | м3 | 68,5 | 63,7 | 68,3 | 63,5 | 66,4 |
| 101-9721 | Поверхностно-активные добавки | кг | 18,8 | 18,8 | 20,8 | 20,8 | 40,4 |
| 101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ | т | 2,68 | 2,68 | 2,97 | 2,97 | — |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | — | — | — | — | 5,77 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-005-26 | 27-10-005-27 | 27-10-005-28 | 27-10-005-29 | 27-10-005-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 21,92 | 21,72 | 21,92 | 21,72 | 21,92 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 63,86 | 64,12 | 63,82 | 64,04 | 63,74 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 120651 | Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 50 т/ч | маш.-ч | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4,08 | 4,34 | 4,04 | 4,26 | 3,96 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 408-9010 | Щебень фракционированный | м3 | 61,8 | 65,8 | 61,2 | 64,5 | 60 |
| 101-9721 | Поверхностно-активные добавки | кг | 40,4 | 46,9 | 46,9 | 60,2 | 60,2 |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 5,77 | 6,7 | 6,7 | 8,6 | 8,6 |

Таблица ГЭСН 27-10-006	Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях бетонных жестких смесей

Состав работ:

01. Подача материалов в смесительное отделение. 02. Приготовление бетона и выдача в транспортные средства.

Измеритель: 100 м3 бетона

Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях бетонных жестких смесей классов (марок):

27-10-006-1	В 5 (М75)

27-10-006-2	В 7,5 (М100)

27-10-006-3	В 10-12,5 (М150)

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-006-1 | 27-10-006-2 | 27-10-006-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 7,64 | 7,64 | 7,64 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 28,35 | 28,35 | 28,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 111601 | Заводы бетонные инвентарные автоматизированные 30 м3/ч | маш.-ч | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 9,63 | 9,63 | 9,29 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1582 | Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 400 | т | 9,6 | 11,6 | 13,6 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 40,8 | 40,8 | 38,8 |
| 408-9080 | Щебень | м3 | 105 | 105 | 102 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 12,5 | 12,5 | 13 |

Таблица ГЭСН 27-10-007	Приготовление грунтовых смесей, обработанных вяжущими материалами, в установке, установленной в карьере

Состав работ:

01. Подача грунта бульдозером в установку. 02. Приготовление смеси в смесительной установке. 03. Выдача готовой смеси в транспортные средства.

Измеритель: 100 м3 смеси (в рыхлом состоянии)

Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, цементогрунтовой из:

27-10-007-1	несвязных грунтов

27-10-007-2	крупнообломочных (грунтогравийных грунтов)

Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, битумо-грунтовой из:

27-10-007-3	несвязных грунтов

27-10-007-4	крупнообломочных (грунтогравийных грунтов)

Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, из грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом:

27-10-007-5	несвязных

27-10-007-6	крупнообломочных

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-007-1 | 27-10-007-2 | 27-10-007-3 | 27-10-007-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 5,46 | 5,07 | 5,9 | 5,48 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 14,37 | 13,45 | 14,04 | 13,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 3,19 | 2,96 | 3,51 | 3,26 |
| 101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.-ч | 3,19 | 2,96 | — | — |
| 122100 | Установки для приготовления грунтовых смесей 116 кВт (158 л.с.) | маш.-ч | 3,19 | 2,96 | 3,51 | 3,26 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1,61 | 1,61 | — | — |
| 120131 | Автобитумовозы 15 т | маш.-ч | — | — | 3,51 | 3,26 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9722 | Добавка поверхностно-активная (каменноугольный деготь) | т | П | П | П | П |
| 101-9540 | Цемент | т | П | П | — | — |
| 101-9010 | Битум | т | — | — | П | П |
| 410-9050 | Смесь гравийная (щебеночная, гравийно (щебеночно)-песчаная) | м3 | — | 100 | — | 100 |
| 407-9011 | Грунт песчаный, супесчаный | м3 | 100 | — | 100 | — |
| 411-0001 | Вода | м3 | 10,9 | 10,9 | — | — |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | — | 1,6 | — | 1,6 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-007-5 | 27-10-007-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 6,28 | 5,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 14,86 | 13,77 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 3,51 | 3,26 |
| 101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.-ч | 3,51 | 3,26 |
| 122100 | Установки для приготовления грунтовых смесей 116 кВт (158 л.с.) | маш.-ч | 3,51 | 3,26 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,82 | 0,73 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9540 | Цемент | т | П | П |
| 101-9010 | Битум | т | П | П |
| 410-9050 | Смесь гравийная (щебеночная, гравийно (щебеночно)-песчаная) | м3 | — | 100 |
| 407-9011 | Грунт песчаный, супесчаный | м3 | 100 | — |
| 411-0001 | Вода | м3 | 5,5 | 4,92 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | — | 1,6 |

Таблица ГЭСН 27-10-008	Приготовление камня

Состав работ:

01. Сортировка ранее расплинтованного камня. 02. Колка камня с сортировкой и укладкой его в штабеля.

Измеритель: 100 м3 колотого камня

Приготовление камня 6-ой группы:

27-10-008-1	для мощения

27-10-008-2	для укрепительных работ

Приготовление камня 7-ой группы:

27-10-008-3	для мощения

27-10-008-4	для укрепительных работ

Приготовление камня 8-11-ых групп:

27-10-008-5	для мощения

27-10-008-6	для укрепительных работ

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-008-1 | 27-10-008-2 | 27-10-008-3 | 27-10-008-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 281 | 159 | 332 | 197 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 408-9001 | Окол камня | м3 | 40 | 11 | 41 | 10 |
| 408-9011 | Камень бутовый | м3 | 143 | 114 | 144 | 113 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-008-5 | 27-10-008-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 384 | 236 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 | 2,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 408-9001 | Окол камня | м3 | 43 | 11 |
| 408-9011 | Камень бутовый | м3 | 146 | 114 |

РАЗДЕЛ 11. ДОРОГИ, КОЛЕСОПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ, СЛАНИ И РАЗЪЕЗДЫ НА БОЛОТАХ

Таблица ГЭСН 27-11-001	Устройство дорог с однорядным настилом из бревен

Состав работ:

01. Планировка основания. 02. Укладка лежней (нормы 1,2), коротышей (норма 3) с копанием канавок. 03. Укладка настила из бревен. 04. Устройство покрытий из пластин (норма 2), из щитов с их изготовлением (норма 3) и из досок по бревенчатому настилу (норма 1). 05. Укладка колесоотбойных брусьев. 06. Закрепление щитов кольями с их изготовлением (норма 3). 07. Погрузка и разгрузка материалов в рабочей зоне.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Устройство дорог с однорядным настилом из бревен с покрытием:

27-11-001-1	из досок

27-11-001-2	из пластин

27-11-001-3	из дощатых щитов

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-001-1 | 27-11-001-2 | 27-11-001-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 877,45 | 677,98 | 306,72 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 46,51 | 36,07 | 13,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 40,9 | 31,59 | 10,14 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,5 | — | 1,21 |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 3,12 | 2,54 | 0,94 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,99 | 1,94 | 1,17 |
| 331601 | Бензопилы | маш.-ч | — | — | 8,25 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,056 | 0,039 | 0,21 |
| 102-0013 | Лесоматериалы круглые хвойных пород. Жерди длиной 3-6,5 м, толщиной 3-5 см | м3 | 5,83 | — | — |
| 102-0082 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта | м3 | 24 | — | 34 |
| 102-9044 | Лесоматериалы круглые длиной 3-8 м, толщиной 44 мм, диаметром 14-24 см, III сорта | м3 | 206 | 45,6 | 11,5 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,051 | 0,051 | — |
| 102-0011 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см III сорта | м3 | — | 116 | — |
| 102-0026 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | — | — | 10,6 |

Таблица ГЭСН 27-11-002	Устройство колесопроводов для автомобилей грузоподъемностью до 5 т

Состав работ:

01. Планировка основания и рытье канавок. 02. Изготовление и укладка поперечин щитов. 03. Засыпка межколейного пространства и присыпка обочин дренирующим грунтом.

Измеритель: 100 м3 древесины в конструкции

27-11-002-1	Устройство колесопроводов для автомобилей грузоподъемностью до 5 т

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-002-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 263,52 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 22,62 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 17,44 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,87 |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,19 |
| 070316 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного), вместимость ковша 3 м3 | маш.-ч | 1,08 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,26 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,78 |
| 331601 | Бензопилы | маш.-ч | 19,43 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | П |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,428 |
| 102-9044 | Лесоматериалы круглые длиной 3-8 м, толщиной 44 мм, диаметром 14-24 см, III сорта | м3 | 105 |

Таблица ГЭСН 27-11-003	Укладка сланей на болотах с плотным торфом под насыпи дорог

Состав работ:

01.  Укладка лаг и косого настила из дровяного долготья. 02. Укладка мха по настилу.

Измеритель: 1000 м2

27-11-003-1	Укладка сланей на болотах с плотным торфом под насыпи дорог

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-003-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 365,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 25,94 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 25,94 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 102-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см | м3 | 128 |
| 414-9120 | Мох | м3 | 50 |

Таблица ГЭСН 27-11-004	Устройство разъездов на колесопроводах

Состав работ:

01. Изготовление и укладка поперечин щитов. 02. Засыпка межколейного пространства и присыпка обочин дренирующим грунтом.

Измеритель: 1 разъезд

27-11-004-1	Устройство разъездов на колесопроводах

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-004-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 129,71 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 14,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 13,19 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,44 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,46 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,37 |
| 331601 | Бензопилы | маш.-ч | 8,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | П |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,13 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 44,3 |
| 407-9085 | Грунт | м3 | 1,2 |

Таблица ГЭСН 27-11-005	Устройство эстакад и проезжей части из бревен

Состав работ:

01. Планировка основания и рытье канавок для укладки нижнего ряда бревен (норма 1). 02. Устройство клеток эстакады из бревен (норма 1). 03. Заготовка и укладка в проезжую часть хвороста с подвозкой (норма 2). 04. Устройство верхнего строения эстакады из бревен с укладкой прогонов, настила из бревен. 05. Постановка болтов и скоб.

Измеритель: 100 м3 древесины в конструкции

Устройство из бревен:

27-11-005-1	эстакад

27-11-005-2	проезжей части

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-005-1 | 27-11-005-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 619,92 | 447,99 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 26,24 | 24,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 19,62 | 19,62 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 4,36 | 4,36 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,26 | 0,26 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,81 | — |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,19 | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,422 | — |
| 102-9044 | Лесоматериалы круглые длиной 3-8 м, толщиной 44 мм, диаметром 14-24 см, III сорта | м3 | 105 | 105 |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | — | 0,3 |

Таблица ГЭСН 27-11-006	Устройство пешеходных площадок

Состав работ:

01. Устройство пешеходных площадок. 02. Постановка болтов и скоб.

Измеритель: 1 площадка размером 1,6ґ0,6 м

27-11-006-1	Устройство пешеходных площадок

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-006-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 0,89 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,03 |
| 331601 | Бензопилы | маш.-ч | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 102-0080 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0,1 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,06 |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0003 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,0002 |

Таблица ГЭСН 27-11-007	Устройство колесопроводов из сборных железобетонных плит

Состав работ:

01. Планировка основания. 02. Укладка железобетонных плит с установкой деревянных вкладышей. 03. Засыпка междуколейного пространства.

Измеритель: 1 км (2 ленты)

27-11-007-1	Устройство колесопроводов из сборных железобетонных плит по готовому основанию

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-007-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1292,74 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 189,54 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 170,04 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 10,32 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 9,18 |
| 331601 | Бензопилы | маш.-ч | 0,64 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 440-9138 | Плиты сборные железобетонные | м3 | П |
| 102-0026 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 1,74 |
| 101-9090 | Мастика | т | 0,136 |

Таблица ГЭСН 27-11-008	Устройство разъездов из сборных железобетонных плит

Состав работ:

01. Планировка основания. 02. Укладка железобетонных плит с установкой деревянных вкладышей. 03. Засыпка междуколейного пространства.

Измеритель: 1 разъезд

27-11-008-1	Устройство разъездов из сборных железобетонных плит по готовому основанию

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-008-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 44,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 11,72 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 11,23 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,49 |
| 331601 | Бензопилы | маш.-ч | 0,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 440-9138 | Плиты сборные железобетонные | м3 | П |
| 102-0026 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 0,12 |
| 101-9090 | Мастика | т | 0,00811 |

РАЗДЕЛ 12. УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ ДОРОГ

1. УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ ГРУНТОВЫХ И ЛЕЖНЕВЫХ ДОРОГ

Таблица ГЭСН 27-12-001	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках

Состав работ:

01. Срезка растительного слоя. 02. Рыхление грунта (нормы 3,6). 03. Разработка грунта в кюветах с перемещением на земляное полотно. 04. Планировка и укатка земляного полотна. 05. Укрепление кюветов щебнем.

Измеритель: 1 км дороги

Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, для категории грунтов:

27-12-001-1	1

27-12-001-2	2

27-12-001-3	3

На каждый 1 м изменения ширины земляного полотна добавлять или исключать:

27-12-001-4	к норме 27-12-001-1

27-12-001-5	к норме 27-12-001-2

27-12-001-6	к норме 27-12-001-3

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-001-1 | 27-12-001-2 | 27-12-001-3 | 27-12-001-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 73,45 | 103,62 | 136,73 | 1,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 54,63 | 56,94 | 62,97 | 6,17 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,07 | 2,56 | 5,62 | 0,29 |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 0,18 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 51,3 | 53,12 | 56,09 | 5,7 |
| 120701 | Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т | маш.-ч | 2,07 | 2,55 | 4,22 | 0,29 |
| 091400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | — | — | 1,4 | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 408-9080 | Щебень | м3 | 11 | 11 | 11 | — |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-001-5 | 27-12-001-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1,39 | 1,39 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 6,29 | 6,76 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,35 | 0,78 |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,18 | 0,18 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 5,76 | 5,8 |
| 120701 | Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т | маш.-ч | 0,35 | 0,59 |
| 091400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | — | 0,19 |

Таблица ГЭСН 27-12-002	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок

Состав работ:

01. Разработка и доставка грунта на расстояние до 300 м. 02. Разравнивание и уплотнение грунта. 03. Планировка земляного полотна.

Измеритель: 1000 м3 грунта в плотном теле

Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок для категории грунтов:

27-12-002-1	1

27-12-002-2	2

27-12-002-3	3

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-002-1 | 27-12-002-2 | 27-12-002-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 38,85 | 69,3 | 104,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,1 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 45,39 | 47,1 | 49,41 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 5,9 | 7,08 | 7,94 |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 15,73 | 18,04 | 19,14 |
| 070303 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве, вместимость ковша 7 м3 | маш.-ч | 18,92 | 21,2 | 21,2 |
| 120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | маш.-ч | 5,11 | 6,29 | 6,29 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 4,16 | — | — |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,68 | 0,78 | 1,13 |
| 091400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 0,79 | 0,79 | 1,65 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 411-0001 | Вода | м3 | 25 | — | — |
| 407-9085 | Грунт | м3 | П | П | П |

Таблица ГЭСН 27-12-003	Россыпь добавок песка для улучшения временных профилированных грунтовых дорог

Состав работ:

01. Россыпь песка. 02. Перемешивание грунта с песком, разравнивание и уплотнение с поливом водой.

Измеритель: 100 м3 песка

27-12-003-1	Россыпь добавок песка для улучшения временных профилированных грунтовых дорог

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-003-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 5,48 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 13,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 5,48 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,74 |
| 120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 7,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 110 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 5 |

Таблица ГЭСН 27-12-004	Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см

Состав работ:

01. Россыпь и разравнивание материала покрытия. 02. Профилирование и планировка материала. 03. Прикатка шлака кулачковыми катками (норма 2). 04. Укатка россыпи с поливкой водой и проверкой профиля по шаблону.

Измеритель: 1 км дороги

Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м:

27-12-004-1	щебеночных

27-12-004-2	шлаковых

27-12-004-3	песчано-гравийных

На каждые 0,5 м изменения ширины покрытий временных дорог добавлять или исключать:

27-12-004-4	к норме 27-12-004-1

27-12-004-5	к норме 27-12-004-2

27-12-004-6	к норме 27-12-004-3

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-004-1 | 27-12-004-2 | 27-12-004-3 | 27-12-004-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 184,68 | 47,49 | 184,68 | 12,31 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,9 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 224,22 | 113,63 | 106,11 | 14,91 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 19,36 | — | — | 1,29 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 30,44 | 7,07 | 13,68 | 2,03 |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 48,56 | — | 62,24 | 3,24 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 113,43 | 87,78 | 23,94 | 7,52 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 12,43 | 7,19 | 6,25 | 0,83 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | — | 11,59 | — | — |
| 120701 | Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т | маш.-ч | — | 11,59 | — | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 408-9082 | Щебень 25-70 мм | м3 | 970 | — | — | 65 |
| 408-9083 | Щебень 10-20 мм | м3 | 86 | — | — | 5,7 |
| 408-9084 | Щебень 5-10 мм | м3 | 56 | — | — | 3,7 |
| 408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | — | — | 960 | — |
| 409-9013 | Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный | м3 | — | 1210 | — | — |
| 411-0001 | Вода | м3 | 75 | 48,6 | 38 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-004-5 | 27-12-004-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 3,24 | 12,31 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 7,57 | 7,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,47 | 0,91 |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | — | 4,15 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 5,85 | 1,6 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,48 | 0,42 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,77 | — |
| 120701 | Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т | маш.-ч | 0,77 | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | — | 64 |
| 409-9013 | Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный | м3 | 81 | — |
| 411-0001 | Вода | м3 | 3,24 | 2,5 |

Таблица ГЭСН 27-12-005	Устройство и разборка временных лежневых дорог

Состав работ:

01. Планировка земляного полотна (нормы 1-4). 02. Копание канавок для укладки нижнего ряда бревен-лежней (нормы 1-4). 03. Уклака продольных лежней (нормы 1-4). 04. Укладка поперечного настила из бревен по лежням (нормы 1-4). 05. Укладка колесоотбоя (нормы 1-4). 06. Устройство разъездов. 07. Разборка колесоотбоя и поперечного настила из бревен вручную (нормы 5, 6). 08. Разборка продольных лежней трактором (нормы 5, 6). 09. Укладка в штабели материала, полученного от разборки (нормы 5-6). 10. Планировка расчищенной полосы (нормы 5,6).

Измеритель: 1 км дороги

27-12-005-1	Устройство лежневых временных дорог толщиной настила 180 мм, шириной проезжей части 3,5 м

27-12-005-2	На каждые 0,5 м изменения ширины проезжей части добавлять или исключать к норме 27-12-005-1

27-12-005-3	Устройство лежневых временных дорог толщиной настила 160 мм, шириной проезжей части 3,5 м

27-12-005-4	На каждые 0,5 м изменения ширины проезжей части добавлять или исключать к норме 27-12-005-3

27-12-005-5	Разборка временных лежневых дорог шириной проезжей части 3,5 м

27-12-005-6	На каждые 0,5 м изменения ширины проезжей части добавлять или исключать к норме 27-12-005-5

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-005-1 | 27-12-005-2 | 27-12-005-3 | 27-12-005-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 5024,9 | 670,35 | 4948,6 | 660 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 76,71 | 10,64 | 67,22 | 21,78 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | — | — | — | 13,2 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 4,22 | 0,4 | 4,22 | 0,4 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 30,96 | 4,35 | 26,92 | 3,49 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 41,53 | 5,89 | 36,08 | 4,69 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,8 | — | 0,8 | — |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 1060 | 150 | 920 | 120 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-005-5 | 27-12-005-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1362,3 | 166,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 3,82 | 2,91 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | — | 2,53 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 3,82 | 0,38 |

2. ДОРОГИ КОЛЕЙНЫE ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ

Таблица ГЭСН 27-12-008	Устройство и разборка временных колейных дорог из сборных железобетонных плит

Состав работ:

01. Окончательная планировка земляного полотна (норма 1). 02. Укладка плит с установкой деревянных вкладышей (норма 1). 03. Засыпка межколейного промежутка (норма 1). 04. Очистка поверхности покрытия (норма 2). 05. Удаление грунта с обочин и межколейного промежутка (норма 2). 06. Разборка покрытия (норма 2). 07. Отвозка плит автомашинами с укладкой в штабель (норма 2). 08. Планировка участка после разборки плит автогрейдером (норма 2).

Измеритель: 1 км дороги

27-12-008-1	Устройство временных колейных дорог из сборных железобетонных плит

27-12-008-2	Разборка временных колейных дорог из сборных железобетонных плит

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-008-1 | 27-12-008-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 618,03 | 299,75 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 166,28 | 110,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 152,91 | 106,6 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 9,46 | 2,38 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 3,91 | 1,53 |
| 331601 | Бензопилы | маш.-ч | 0,62 | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 440-9138 | Плиты сборные железобетонные | м3 | П | — |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 1,67 | — |

Таблица ГЭСН 27-12-009	Устройство и разборка временных разъездов

Состав работ:

01. Окончательная планировка земляного полотна (нормы 1,2). 02. Укладка плит с установкой деревянных вкладышей (норма 1). 03. Распределение материалов автогрейдером (норма 2). 04. Засыпка межколейного промежутка дренирующим грунтом (норма 1). 05. Уплотнение катками (норма 2). 06. Очистка поверхности покрытия (норма 3). 07. Удаление грунта с обочин и межколейного промежутка (норма 3). 08. Разборка покрытия (норма 3). 09. Отвозка плит автомашинами с укладкой в штабель (норма 3). 10. Планировка участка после разборки плит автогрейдером (норма 3).

Измеритель: 1 разъезд

Устройство временных разъездов:

27-12-009-1	из плит сборных железобетонных

27-12-009-2	из гравийно-песчаной смеси

27-12-009-3	Разборка временных разъездов из плит сборных железобетонных

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-009-1 | 27-12-009-2 | 27-12-009-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 34,44 | 0 | 18,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 0 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 9,71 | 0,36 | 8,64 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 9,37 | — | 6,41 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,21 | 0,36 | 0,08 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,13 | — | 0,23 |
| 331601 | Бензопилы | маш.-ч | 0,04 | — | — |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | — | — | 1,92 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 440-9138 | Плиты сборные железобетонные | м3 | П | — | — |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,1 | — | — |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 11,1 | — | — |
| 408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | — | 27 | — |

Таблица ГЭСН 27-12-010	Устройство и разборка дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием

Состав работ:

01. Укладка сборных плит на готовое основание с его частичным выравниванием (нормы 1,2). 02. Засыпка швов песком (нормы 1,2). 03. Очистка плит от грунта, разборка сборного покрытия с погрузкой плит в автомашины (нормы 3,4). 04. Отвозка плит с автомашинами и укладка в штабель (нормы 3,4).

Измеритель: 100 м3 сборных железобетонных плит

Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью:

27-12-010-1	до 3 м2

27-12-010-2	более 3 м2

Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью:

27-12-010-3	до 3 м2

27-12-010-4	более 3 м2

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-010-1 | 27-12-010-2 | 27-12-010-3 | 27-12-010-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 155,87 | 51,23 | 139,52 | 38,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 38,76 | 11,13 | 43,76 | 16,36 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 37,93 | 10,39 | 37,93 | 10,39 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,66 | 0,66 | 0,25 | 0,31 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,17 | 0,08 | — | — |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | — | — | 0,32 | 0,4 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | — | — | 5,26 | 5,26 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 440-9138 | Плиты сборные железобетонные | м3 | П | П | — | — |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 2,53 | 1,18 | — | — |

# СОДЕРЖАНИЕ:

Техническая часть

1. Общие указания

2. Правила исчисления объемов работ

3. Коэффициенты к нормам

РАЗДЕЛ 01. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ

1. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ ОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ

ГЭСН 27-01-001	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см

ГЭСН 27-01-002	Устройство оснований и покрытий из готовой битумно-грунтовой смеси

2. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ

ГЭСН 27-01-003	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с цементом навесными фрезами

ГЭСН 27-01-004	Устройство оснований и покрытий из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см

РАЗДЕЛ 02. ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА

ГЭСН 27-02-001	Устройство дренажей

ГЭСН 27-02-002	Устройство сбросов воды из продольных дренажей

ГЭСН 27-02-003	Устройство дренажных воронок под обочинами

ГЭСН 27-02-004	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи

ГЭСН 27-02-005	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона

ГЭСН 27-02-006	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев

ГЭСН 27-02-007	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах

ГЭСН 27-02-008	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей

ГЭСН 27-02-009	Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными плитами при размываемых грунтах

ГЭСН 27-02-010	Установка бортовых камней

РАЗДЕЛ 03. ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ПОД ЧЕРНЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ (ГРАВИЙНЫЕ) И АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ (ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ)

1. ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ

ГЭСН 27-03-001	Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований

ГЭСН 27-03-002	Исправление профиля песчано-гравийных оснований и покрытий

ГЭСН 27-03-003	Нормы для корректировки таблицы 27-03-002 при изменении толщины слоя основания или покрытия

ГЭСН 27-03-004	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси

2. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ

ГЭСН 27-03-008	Разборка покрытий и оснований

ГЭСН 27-03-009	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования

ГЭСН 27-03-010	Разборка бортовых камней

РАЗДЕЛ 04. ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ

1. ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ

ГЭСН 27-04-001	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований

2. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРАВИЙНЫХ, ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ И ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ

ГЭСН 27-04-003	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей или щебеночно-песчаных смесей

3. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ГЭСН 27-04-005	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)

ГЭСН 27-04-006	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

ГЭСН 27-04-007	Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)

ГЭСН 27-04-008	Нормы для корректировки таблиц 27-04-005, 27-04-006 и 27-04-007 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ

ГЭСН 27-04-009	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм

ГЭСН 27-04-010	Нормы для корректировки таблицы 27-04-009 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта

ГЭСН 27-04-011	Устройство оснований из отвальных доменных шлаков

ГЭСН 27-04-012	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)

ГЭСН 27-04-013	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2)

ГЭСН 27-04-014	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгc/см2)

ГЭСН 27-04-015	Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью

ГЭСН 27-04-016	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ)

ГЭСН 27-04-017	Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта

4. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ, УСТРАИВАЕМЫЕ НА КРУТЫХ СКЛОНАХ

ГЭСН 27-04-021	Устройство основания из пескоцементной смеси на крутых склонах

ГЭСН 27-04-022	Устройство покрытия из цементобетона на крутых склонах

РАЗДЕЛ 05. УСТРОЙСТВО МОСТОВЫХ И ПОДЗОРОВ

1. УСТРОЙСТВО МОСТОВЫХ

ГЭСН 27-05-001	Устройство мостовых из колотого и булыжного камня по готовому основанию

ГЭСН 27-05-002	Устройство брусчатых и мозаиковых мостовых

2. МОЩЕНЫЕ ПОДЗОРЫ И ОТМОСТКИ

ГЭСН 27-05-005	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см

РАЗДЕЛ 06. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ

1. ЖЕСТКИЕ ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ

ГЭСН 27-06-001	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит

ГЭСН 27-06-002	Устройство цементобетонных покрытий, устраиваемых машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах

ГЭСН 27-06-003	Нормы для корректировки таблицы 27-06-002 при устройстве покрытий на высоких насыпях и невозможности прохода автомашин по обочинам

ГЭСН 27-06-004	Нормы для корректировки таблиц 27-06-003 и 27-06-017 при устройстве покрытий и оснований двумя полосами по 3,5–4 м

ГЭСН 27-06-005	Нормы для корректировки таблицы 27-06-002 (нормы 1-16) при уходе за цементобетонным основанием или покрытием засыпкой песком и поливкой водой

ГЭСН 27-06-006	Нормы для корректировки таблицы 27-06-002 при уходе за бетоном пленкообразующими материалами в условиях континентального сухого и жаркого климата

ГЭСН 27-06-007	Нарезка швов

ГЭСН 27-06-008	Устройство шва-стыка

ГЭСН 27-06-009	Укладка сетки в дорожное покрытие

ГЭСН 27-06-010	Устройство однослойных покрытий, устраиваемые машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта со скользящими формами

ГЭСН 27-06-011	Устройство швов расширения

ГЭСН 27-06-012	Устройство швов в затвердевшем бетоне

ГЭСН 27-06-013	Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям

2. НЕЖЕСТКИЕ ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ

ГЭСН 27-06-016	Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона

ГЭСН 27-06-017	Устройство оснований городских проездов

ГЭСН 27-06-018	Устройство оснований и покрытий из черного щебня

ГЭСН 27-06-019	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей

ГЭСН 27-06-020	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей

ГЭСН 27-06-021	Нормы для корректировки таблицы 27-06-020 при изменении толщины покрытия на 0,5 см

ГЭСН 27-06-022	Поверхностная обработка органическими вяжущими

ГЭСН 27-06-023	Поверхностная обработка с применением мытого щебня

ГЭСН 27-06-024	Укладка, полупропитка и пропитка щебеночных оснований и покрытий

ГЭСН 27-06-025	Устройство оснований из готовой цементогрунтовой смеси толщиной 16 см с применением профилировщиков со скользящими формами

ГЭСН 27-06-026	Розлив вяжущих материалов

ГЭСН 27-06-027	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси

ГЭСН 27-06-028	Распределение порошкообразных добавок

РАЗДЕЛ 07. ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ

ГЭСН 27-07-001	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров

ГЭСН 27-07-002	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня

ГЭСН 27-07-003	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов

ГЭСН 27-07-004	Устройство деревянных тротуаров

РАЗДЕЛ 08. УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ У КРАЕВ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН

ГЭСН 27-08-001	Устройство укрепительных полос и укрепление обочин

ГЭСН 27-08-002	Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит

РАЗДЕЛ 09. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ

1. ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДОРОГ

ГЭСН 27-09-001	Устройство защитных ограждений

ГЭСН 27-09-002	Установка барьерного дорожного металлического ограждения

ГЭСН 27-09-003	Установка барьерных ограждений на подходах к мостам и путепроводам

ГЭСН 27-09-004	Установка столбиков сигнальных и тумб деревянных простых

ГЭСН 27-09-005	Изготовление и установка перил и тумб с дощатым ограждением

ГЭСН 27-09-006	Устройство средств технического регулирования

2. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

ГЭСН 27-09-008	Установка дорожных знаков бесфундаментных

ГЭСН 27-09-009	Установка дорожных знаков на металлических стойках и сборных железобетонных фундаментах

ГЭСН 27-09-010	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных и асбестоцементных стойках и сборном железобетонном фундаменте

ГЭСН 27-09-011	Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях

ГЭСН 27-09-012	Установка дополнительных щитков

3. РАЗМЕТКА

ГЭСН 27-09-016	Разметка проезжей части краской

ГЭСН 27-09-017	Разметка проезжей части термопластиком

РАЗДЕЛ 10. ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

ГЭСН 27-10-001	Приготовление битумных вяжущих материалов и эмульсий

ГЭСН 27-10-002	Приготовление асфальтобетонных смесей из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки

ГЭСН 27-10-003	Приготовление полимерно-битумного вяжущего

ГЭСН 27-10-004	Приготовление полимерасфальтобетонных смесей

ГЭСН 27-10-005	Приготовление черного фракционного щебня

ГЭСН 27-10-006	Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях бетонных жестких смесей

ГЭСН 27-10-007	Приготовление грунтовых смесей, обработанных вяжущими материалами, в установке, установленной в карьере

ГЭСН 27-10-008	Приготовление камня

РАЗДЕЛ 11.  ДОРОГИ, КОЛЕСОПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ, СЛАНИ И РАЗЪЕЗДЫ НА БОЛОТАХ

ГЭСН 27-11-001	Устройство дорог с однорядным настилом из бревен

ГЭСН 27-11-002	Устройство колесопроводов для автомобилей грузоподъемностью до 5т

ГЭСН 27-11-003	Укладка сланей на болотах с плотным торфом под насыпи дорог

ГЭСН 27-11-004	Устройство разъездов на колесопроводах

ГЭСН 27-11-005	Устройство эстакад и проезжей части из бревен

ГЭСН 27-11-006	Устройство пешеходных площадок

ГЭСН 27-11-007	Устройство колесопроводов из сборных железобетонных плит

ГЭСН 27-11-008	Устройство разъездов из сборных железобетонных плит

РАЗДЕЛ 12. УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ ДОРОГ

1. УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ ГРУНТОВЫХ И ЛЕЖНЕВЫХ ДОРОГ

ГЭСН 27-12-001	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках

ГЭСН 27-12-002	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок

ГЭСН 27-12-003	Россыпь добавок песка для улучшения временных профилированных грунтовых дорог

ГЭСН 27-12-004	Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см

ГЭСН 27-12-005	Устройство и разборка временных лежневых дорог

2. ДОРОГИ КОЛЕЙНЫE ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ

ГЭСН 27-12-008	Устройство и разборка временных колейных дорог из сборных железобетонных плит

ГЭСН 27-12-009	Устройство и разборка временных разъездов

ГЭСН 27-12-010	Устройство и разборка дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием